ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ЯКУТПРОЕКТ»

А Л Д А Н

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД АЛДАН» (г. АЛДАН, с. II – ОРОЧЕН)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ I

Анализ современного состояния, комплексная оценка, вертикальная планировка, транспорт.

## Шифр:12/2007                                                Арх.№ 040132

г. Якутск -2008 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ЯКУТПРОЕКТ»

А Л Д А Н

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД АЛДАН» (г. АЛДАН, с. II – ОРОЧЕН)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ I

Анализ современного состояния, комплексная оценка, вертикальная планировка, транспорт.

ЗАКАЗЧИК: Администрация МО «Город Алдан» Аданского района РС(Я)

(Муниципальный контракт №12 от 20 мая 2007)

## Шифр: 12 / 2007

Генеральный директор						И.С. Андросов

Гл. архитектор института, ГАП					И.И. Шишигин

Нач. отдела генеральных планов и дорог			М.В. Алексеев

Главный спец. по градостроительству 		    Ю.И. Холмогоров

Зам. Генерального директора,

Нач. инженерного отдела						В.А. Попов

Нач. электротехнического отдела				Д.Н. Захарова

г. Якутск – 2008 г.

Состав авторского коллектива

Руководители коллектива:

Шишигин И.И. – главный архитектор института

Алексеев М.В. – начальник отдела генеральных планов и дорог

Холмогоров Ю.И.. – глав.спец по градостроительству

| Архитектурно – планировочные решения | Шишигин И.И., Алексеев М.В., Холмогоров Ю.И., Алексеева И.Д., Сергучев В.И. |
| --- | --- |
| Социально - экономические условия | Жариков О.Н., Сукнева С.А |
| Экология | Махутова М.Ч. |
| Инженерное оборудование | Попов В.А., Роганов Н.И., Морук В.С., Александров Н.Н., Захарова Д.Н., Соловьев В.П., Васильев В.А. |
| Транспорт | Тарабукин А.В. |
| при участии: | главного архитектора г. Алдан Баева В.Н. |

Работа выполнена в пяти томах:

Том I. 	Пояснительная записка

Анализ современного состояния, комплексная оценка, 			вертикальная планировка, транспорт

(ОАО РПИИ «Якутпроект», Шишигин И.И., Алексеев М.В.,

Холмогоров Ю.И.) Инв. №

Том IА 	Графические материалы (чертежи: Инв. №)

Том II	Пояснительная записка

Инженерное оборудование территории

(ОАО РПИИ «Якутпроект» Шишигин И.И., Попов В.А.,

Захарова Д.Н.) Инв. №

Том IIА	Графические материалы (Чертежи :Инв №)

Том III	Альбом графических материалов (чертежи)

Инв. №

СД 		Компьютерная версия (Пояснительная записка, чертежи)

Инв. №

СОСТАВ ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД АЛДАН» (г. АЛДАН, с. II – ОРОЧЕН)

ТОМ I. Анализ современного состояния, комплексная оценка, вертикальная планировка, транспорт.

| №№ п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка | Том I | 040132 |  |

ТОМ IА. Графические материалы (чертежи).

| №№ п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема положения г. Алдан, с. II-Орочен в системе расселения района | М 1:50 000 | 040133 |  |
| 2 | План современного использования территории (опорный план) | М 1: 5 000 | 040134 |  |
| 3 | Схема комплексной оценки территории | М 1:5 000 | 040135 |  |
| 4 | Генеральный план (Основной чертеж) | М 1:5 000 | 040136 |  |
| 5 | План красных линий | М 1:5 000 | 040137 |  |
| 6 | Схема размещения дошкольных учреждений | М 1:5 000 | 040138 |  |
| 7 | Схема размещения общеобразовательных учреждений | М 1:5 000 | 040139 |  |
| 8 | Схема транспортной инфраструктуры | М 1:5 000 | 040140 |  |
| 9 | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории | М 1:5 000 | 040141 |  |

ТОМ II. Инженерное оборудование территории

| №№ п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка | Том II |  |  |

ТОМ IIА. Инженерное оборудование территории

| №№ п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема водоснабжения | М 1: 5 000 |  |  |
| 2 | Схема канализации | М 1: 5 000 |  |  |
| 3 | Схема электроснабжения | М 1:5 000 |  |  |
| 4 | Схема теплоснабжения | М 1:5 000 |  |  |
| 5 | Схема газоснабжения | М 1:5 000 |  |  |
| 6 | Схема объектов связи | М 1:5 000 |  |  |

ТОМ III. Альбом графических материалов (чертежи)

| №№ п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альбом графических материалов (чертежи) | Том III |  |  |
| 2 | СД – компьютерная версия (Пояснительная записка, чертежи) | СД |  |  |

# Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 9 |
| 1 | Сбор исходных данных для разработки генерального плана г. Алдан | 10 |
| 2 | Специфика природно-климатических условий | 12 |
|  | 2.1. Климат | 12 |
|  | 2.2. Инженерно-геологические условия | 13 |
|  | 2.3. Рельеф | 13 |
|  | 2.4. Многолетняя мерзлота | 16 |
| 3 | Современное состояние города | 18 |
|  | 3.1. Современная планировочная организация и функциональное зонирование территории города | 18 |
|  | 3.2. Земельный баланс | 24 |
|  | 3.3. Жилищный фонд | 31 |
| 4 | Прогноз социально – экономического развития г. Алдан на 2010 – 2020 годы. | 37 |
|  | 4.1. Общие сведения и перспективы развития региона | 37 |
|  | 4.2. Производственная сфера, транспорт, связь | 39 |
|  | 4.3. Сельское хозяйство | 59 |
|  | 4.4. Жилищно – коммунальное хозяйство | 60 |
|  | 4.5. Социальная сфера | 65 |
| 5 | Социально – демографический состав и занятость населения. Прогноз численности населения г. Алдан | 72 |
|  | 5.1. Демографическая ситуация | 72 |
|  | 5.2. Вариантный прогноз численности населения до 2020 г. | 75 |
|  | 5.3. Анкетный опрос населения | 76 |
| 6 | Анализ реализации генерального плана 1979 года | 80 |
| 7 | Комплексная оценка территории и экологического состояния | 82 |
|  | 7.1. Схема комплексной оценки территории | 82 |
|  | 7.2. Экологическое состояние территории и природоохранные мероприятия | 84 |
|  | 7.2.1. Общая характеристика | 84 |
|  | 7.2.2. Воздушный бассейн | 84 |
|  | 7.2.3. Организация санитарно-защитных зон | 100 |
| 8 | Проектная планировочная организация территории города | 102 |
|  | 8.1. Проектное решение границ ой черты | 102 |
|  | 8.2. Земельный фонд г. Алдан. Проектное решение | 107 |
|  | 8.3. Проектные предложения по развитию планировочной структуры | 108 |
|  | 8.4 Красные линии и линии регулирования застройки | 110 |
|  | 8.5. Жилая застройка | 111 |
|  | 8.6. Объекты социальной инфраструктуры | 118 |
|  | 8.7. Промышленные и коммунально-складские территории | 125 |
| 9 | Транспортная система города | 126 |
|  | 9.1. Организация транспорта и улично-дорожной сети | 126 |
|  | 9.2. Организация хранения и обслуживания легковых автомобилей | 127 |
| 10 | Инженерная подготовка территории | 129 |
|  | 10.1. Устройство городского пруда (зона отдыха и купания) | 129 |
|  | 10.2. Благоустройство поймы и регулирование русла р. Орто-Сала | 130 |
|  | 10.3. Благоустройство ручья Незаметного (городской канал) | 131 |
|  | 10.4. Организация поверхностного стока | 131 |
| 11 | Основные технико – экономические показатели | 134 |
| 12 | Документация | 140 |
|  | Приложения |  |

# ВВЕДЕНИЕ

«Генеральный план территории муниципального образования «Город Алдан» (г. Алдан, с. II-Орочен) разработан по заказу Администрации МО «г. Алдан» Алданского района РС(Я) на основании муниципального контракта № 12 от 20.05.2007 между Администрацией МО «г. Алдан РС(Я») и ОАО РПИИ «Якутпроект», согласно задания на разработку градостроительной документации. Техническое задание на «Разработку генерального плана территории муниципального образования «Город Алдан» (г. Алдан, с. II-Орочен)» утверждено Главой МО «г.Алдан».

«Генеральный план территории муниципального образования «Город Алдан» (г. Алдан, с. II-Орочен) разработан на период до 2026 г (расчетный срок). По прогнозным расчетам, учитывающим темпы социально-экономического развития улуса, принята проектная численность населения г. Алдан к 2026 г. –30,7 тыс. человек.

«Генеральный план территории муниципального образования «Город Алдан» (г. Алдан, с. II-Орочен)» разработан творческим коллективом ОАО РПИИ «Якутпроект» с привлечением специалистов «Института региональной экономики РС(Я)».

Исходные данные для разработки генерального плана были предоставлены на основании Распоряжения Администрации МО «г. Алдан Алданского района РС(Я») № 328 от 31.07.2007 г. «О предоставлении исходных данных для разработки проекта «Генерального плана г. Алдана».

# СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Г. АЛДАН.

Генеральный план поселения, является документом территориального планирования муниципального образования, определяющим планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Зон с особыми условиями использования территорий. Градостроительная деятельность регулируется «Градостроительным кодексом Российской Федерации», федеральным законом № 191-ФЗ, принятым Госдумой 22 декабря 2004 года.

Градостроительным кодексом определены содержание, подготовка, утверждение и  согласование проекта генерального плана.

«Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНиП 11-04-2003» определяет основные требования  к составу, содержанию и форме представляемых материалов для разработки градостроительной документации.

Заказчиком градостроительной документации представлена исходная информация по состоянию на 01.01.2007 показателей по территории, населению, жилищному фонду, объектам социального и культурно-бытового обслуживания населения, транспортной инфраструктуре, инженерной инфраструктуре и благоустройству территории, ритуальному обслуживанию населения, охране природы и рациональному природопользованию.

Сбор исходных данных осуществляется по формам (анкетам, таблицам), а также по статистическим данным. Основные положения  концепции генерального плана основываются  на данных «Паспорта социально-экономического развития муниципального образования «Город Алдан» по состоянию на 01.01.2007 г.

Заказчиком – Администрацией МО «Город Алдан» представлены:

Топоматериалы г. Алдан (исходные данные) для разработки «Генерального плана»

- Проект детальной планировки г. Алдан Якутской АССР. Том 1. Пояснительная записка. Проектно- изыскательский институт «Якутгражданпроект» Шифр 3115. 1977 г.

- Генеральный план г. Алдан Алданского района Якутской АССР. Проектно- изыскательский институт «Якутгражданпроект» Шифр 3821. 1981 г.

- Технико – экономический расчет базы строительства Селигдарского апатитового завода. Институт «Забайкалпромстройниипроект»шифр 654. 1986 г.

- Схема размещения промышленных предприятий в г. Алдане РС(Я). Институт «Иркутский Промстройпроект» шифр 2952 1993 г.

- Паспорт социально – экономического развития г. Алдан по состоянию на 1 января 2007 г.

- Разбивочный чертеж черты населенного пункта г. Алдан МО «Город Алдан» Алданского района М 1: 55000.

- Карта (план) границ г. Алдан. Масштаб 1:100000.

- Разбивочный чертеж черты населенного пункта с. Орочен - 2 МО «Город Алдан» Алданского района М 1: 25000.

- Карта (план) границ с. Орочен – 2. Масштаб 1:50000

- Разбивочный чертеж черты населенного пункта с. Большой Нимныр МО «Город Алдан» Алданского района М 1: 25000.

- Карта (план) границ с. Орочен – 2. Масштаб 1:25000

- Топографические планы М 1:1000 г. Алдан. ОАО «Сахагипрозем».

- Материалы «Схемы размещения и комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики РС(Я) до 2020 г.», «программы комплексного развития Южной Якутии», «программы развития транспортной системы РС(Я)».

- Материалы «Декларации о намерениях строительства каскада гидроэлектростанций на реке «Тимптон», одобренной постановлением Правительства РС(Я) от 21.12.2006 г. № 584.

- РосНИПИ Урбанистики, г. Санкт-Петербург. Схема территориального планирования РС(Я). Анализ состояния и перспектив развития территории.

# СПЕЦИФИКА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

## Климат

Климат г. Алдана резко континентален. Зима продолжительная 6-8 месяцев с устойчивыми сильными морозами, абсолютный минимум -42,4 °С.

Лето короткое 2-2,5 месяца теплое. В отдельные дни температура воздуха может подниматься до +34°С, но ночи всегда прохладные, ночные заморозки возможны в течение всего лета.

Весна и осень очень короткие. Годовое количество осадков незначительное. В холодное время осадков крайне мало, в теплый период их выпадает в 4-5 раз больше. Типичная малая мощность снежного покрова. Вегетационный период в среднем продолжается 100-120 дней.

Город расположен на деградирующей вечной мерзлоте, поэтому средняя годовая температура почвы на всех глубинах ниже 0°С. На глубинах 20-40 см положительные температуры держатся с мая по октябрь.

Преобладающими ветрами как в годовом ходе, так и в теплый период, являются юго – западные ветры. В теплый период наблюдается некоторое увеличение северных и северо – восточных ветров.

Для более полной характеристики климата ниже приводятся основные элементы климата.

Абсолютная влажность воздуха прямо пропорциональная ходу температуры воздуха. Относительная влажность выше в холодный период года.

Осадков за год в среднем выпадает 580 мм, причем за теплый период года их выпадает 489 мм, за холодный период всего 91 мм, что свидетельствует о малом снежном покрове, дней с метелью в году 33. Число дней с туманом в году 19, за теплый период бывает 14. Дней с туманами и за холодный период всего 5 дней. В среднем в году скорость ветра 3,5 м/сек.

## Инженерно – геологические условия

Территория города Алдана в инженерно – геологическом отношении изучена очень мало. Многолетняя мерзлота, в зоне распространения которой находится город Алдан, развита здесь лишь небольшими пятнами, деградирует и существенного влияния на строительные условия города не оказывает.

С точки зрения природных условий строительные планировочные особенности городской территории определяются:

1. Пересеченным рельефом;

2. Наличием в долине ключа Незаметного и в его верховьях подземных выработок;

3. Наличием в пределах городской территории промышленной золотоносности;

4. Развитием в северо – восточной части города известняков.

Многолетняя мерзлота в зоне распространения которой находится г. Алдан развита здесь лишь небольшими пятнами, деградирует и существенного влияния на строительные условия города не оказывает.

## Рельеф

Город Алдан расположен в пределах Алданского горного массива в области Приалданских увалов, на правом берегу р. Орто – Сала и в долине ее правого притока – ручья Незаметный.

В районе города выделяются три террасы – пойменная, I- я надпойменная и увальная. К долинам ключа Незаметного и Орто – Сала приурочены россыпные месторождения золота, частично уже отработанные.

Превышение приалданских увалов над долины р. Орто – Сала 100-150 м. Ключ Незаметный прорезает обширную эрозионную седловину открывающиеся в сторону Орто – Салаа. С севера и юга седловина ограничена возвышенностями Орто – Салинского уровня.

Правый более крутой  склон долины ключа Незаметного сложен известняками: высота его в низовьях ключа достигает 150 м (радиосопки). Левый склон долины к которому приурочена основная часть города (улицы Октябрьская, Трудовая) более пологий : он сложен гранитами , перекрытыми маломощным слоем песчаников и известняков.

Левый склон постепенно переходит в ровную поверхность водораздела на который расположен существующий аэродром. Вдоль бровки левого склона между городом и аэродромом проходит водопонизительная канава, подающая воду из Орто – Сала в верховья Незаметнинского ключа.

Дно долины аккумулятивное, плоская состоит из поймы шириной около 100 м и низкой надпойменной террасы. Вверх по течению глубина долины быстро уменьшается, склоны становятся более пологими и на расстоянии 3-4 км от устья долины плавно сливается с поверхностью Незаметнинского уровня. Рельеф поймы нарушен работами, аналогичный характер имеет и отработанный ___ участок в верховьях ключа. Поймы частично застроена. Долина Орто – Салы в месте впадения в нее ключа Незаметного имеет ширину 350 – 400 м. Здесь располагаются поселок и жилые кварталы вдоль Орогенской улицы. В долине реки выделена пойма и комплекс аккумулятивных и скульптурных террас плавно переходящих в водоразделы.

Пойма Орто-Сала и частично нижняя надпойменная терраса на значительном протяжении переработаны драгой и утратили свой первоначальный облик. Рельеф нижних террас представляет беспорядочное чередование нагромождений валунно – галечного материала высотой 2-4 и более метров с понижениями, русло реки также нарушено.

Геологическое строение района города определяется его принадлежностью к Алданскому кристаллическому массиву. Левобережный склон ключа Незаметного  и Орто – Салы сложен архейскими гранитами и гранито – гнейсами; граниты на значительном протяжении (по улицам Октябрьскай, Трудовой и др.) выходят на дневную поверхность или прикрыты маломощным слоем элювиально – делювиальных отложений или древнего аллювия представленных преимущественно грубообломочным материалом. В северо – восточной части города в верховьях ключа Незаметного гранитов залегают кембрийские известняки и песчаники мощностью не более 12-15 м. С этими известняками связан широко развитый в районе погребенный карст приуроченный главным образом и границе кембрийских и архейских пород.

Погребный карст встречаются как в долине так и на водоразделе. Наибольшее полости отмечены в долине ключа Незаметный, длина одной из полостей достигает 20м. Карстовые полости выполнены песчано – глинистым материалом со щебнем и обломками коренных пород. Местами материал выполняющий карстовые полости содержит промышленное золото которое добывалось как открытым способом так и подземным. Активного открытого карста в этом районе в связи с малой мощностью известняков здесь не отмечено.

Правобережье ключа Незаметного сложено кембрийскими известняками выходящими по склонам Радиосопки непосредственно по дневную поверхность на остальной территории известняки прикрыты покровом делювиальных отложений мощностью от 1-2 до 10-16 м чаще 3-7 м. Делювий представлен грубыми суглинками и глиной с примесью  дресвы щебня и обломков гранита и известняка. В делювиальных отложениях встречается значительное количество гальки и валунов древнего  аллювия. Местами по склону имеются выходы подземных вод. Не исключена возможность что в мощных известняках правобережья имеют место современные карстовые процессы.

Промышленный золотоносность района города Алдана связанас аллювиальными отложениями р. Орто – Сала и ключа Незаметного. Кроме того, золотоносность отмечена в делювиальных отложениях склонов и карстовых поясе так в свое время отрабатывающихся старателями. Отработка отложений этого типа в настоящее время признана нерентабельной. Долинные россыпи ключа Незаметного и Орто- Сала были открыты в 1923 году с до последнего времени, эксплуатировались сначала подземными работами позднее драгами и гидравликой.

Подземные выработки частично заполнены рыхлым материалом.

Гидрогеологические условия характеризуется сложными гидрогеологическими условиями. Здесь выделяется следующие основные типы подземных вод:

- Воды элювиально – делювиальных отложений

- Воды элювиальных отложений

- Воды нижекембрийских отложений

- Трещинные воды архейского комплекса.

Первый тип подземных вод приурочен к рыхлым отложениям представленным элювием и делювием. Мощность обводненных пород колеблется от 1 до 3 м. Эти воды при необходимости используются в летний период для питьевых и хозяйственных нужд населением поселков однако в санитарном отношении они ненадежны.

Второй тип подземных вод приурочен к аллювиальным отложениям долин реку и ручьев, мощность которых в районе колеблется от 3 до 20м (иногда до 50-70 м). Эти воды используются довольно интенсивно для питьевого и технического водоснабжения.

Третий тип подземных вод приурочен к нижнекембрийским отложениям и представляет собой единый водомостный комплекс с характерными для него трещинно – карстовыми водами. Водоупором здесь являются архейские породы. По санитарному состоянию эти воды пригодны для централизованного водоснабжения.

Четвертый тип подземных вод приурочен к трещиноватым породам архейского комплекса. Он имеет распространение в районе г. Алдана и  месторождений где архейские породы выходят на поверхность или перекрыты карбонатными породами незначительной мощности. Режим этих вод непостоянный, с различным напором. Их циркуляция осуществляется в основном по зонам тектонических разломов с разгрузкой нисходящими и выходящими источниками. По химическому составу и санитарному состоянию трещинные воды архейского пригодны для центрального водоснабжения.

## Многолетняя мерзлота

Алдан расположен в области островного распространения многолетней мерзлоты . Непосредственно в районе города в следствие более мягких климатических условий широкого проведения старательских и разведочных работ, уничтожения тайги и мохового покрова деградация мерзлоты происходит особенно интенсивно. В настоящее время многолетняя мерзлота на территории города встречается в виде незначительных по площади быстро сокращающихся  в размерах пятен. В долинах Орто – Сала и Незаметного тем, где производились древние работы очаги многолетней мерзлоты почти полностью ликвидирован. Отдельные пятна встречаются по правому склону Орто – Сала. В бассейне ключа Незаметного мерзлота исчезла полностью.

Практического влияния на строительные условия на большей части территории города мерзлота не оказывает.

Глубина сезонного протаивания достигает 3,0-3,2 м.

Грунтовые условия территории города благоприятны для строительства. В основной части города в зоне залегания фундаментов залегает маломощный покров делювиально-элювиальных отложений подстилаемый с глубины 0,5-2,0-6,0 м кристаллическими породами.

Делювиально-элювиальные отложения представлены суглинками с дресвой и щебнем содержание обломочного материала с глубиной возрастает до 60-80% и на контакте с коренными они переходят в дресвяно – щебенистый грунт.

Нормативное давление на делювиальные суглинки может быть принято 2,0-2,5 кг/кв см, на дресвяно – щебенистые грунты – 3,0 – 3,5 кг/кв.см. Кристаллические породы являются надежным основанием для любого вида сооружений.

В соответствии с приведенными выше сведениями о инженерно – геологических условиях города на прилагаемой схеме  планировочных ограничений выделены территории, пригодные для строительства ограниченно годные требующие инженерной подготовки и исключаемые из застройки.

# СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРОДА

## Современная планировочная организация и функциональное зонирование территории города.

Сложившаяся планировочная структура города Алдан обусловлена историческими предпосылками его основания и природным ландшафтом.

Поселение на месте нынешнего города Алдана возникло в 1923 году. В районе золотоносного месторождения, открытого на ключе Незаметном и реке Орто-Салаа был построен поселок Незаметный. В 1939 году поселок Незаметный был преобразован в город Алдан, который постепенно стал экономическим центром Алданского золотопромышленного района. Город является в настоящее время районным центром одноименного района. Население города составляет на 1 января 2007 года 23962 человек.

Алдан расположен на Амуро-Якутской круглогодичной действующей магистрали в 570 км от города Якутска.

Территория, занимаемая городом, располагается в долине ключа Незаметного, и частично в долине реки Орто-Сала, ограничивается с запада и севера холмами с значительными уклонами рельефа (до 15-30 ‰), юго-востоке территорией аэропорта и железной дорогой.

Планировочными рубежами, определяющими главные градостроительные оси развития структуры, являются ключ Незаметный и река Орто-Сала, которые членят город на три основных планировочных района; западный, северо-восточный и юго-восточный.

Исторически сложившийся планировочный каркас сформирован тремя основными направлениями дорог города, идущими вдоль основных планировочных осей – реки Орто-Сала и ручья Незаметный - улицами 26 Пикет- Комарова в западном направлении, Мегино-Кангаласской в южном направлении и Орто-Салинской переходящей в 50 лет ВЛКСМ в северо-восточном направлении.

Западный район располагается на сравнительно узкой территории, ограниченной с запада холмом, а с востока р. Орто-Сала.

В южной части города расположен поселок Солнечный.

Юго-восточный район органичен с северо-запада р. Незаметный, с запада р. Орто-Сала, с юга территорий аэропорта и железнодорожным районом.

Между улицами Октябрьская и Ленина располагается городской центр с основными административными и культурно-бытовыми зданиями. В состав общегородского центра входят зоны административного, делового, торгового и общественного назначения.

Основная жилая застройка района представлена одно и двухэтажными деревянными жилыми домами и небольшими вкраплениями каменной застройки, построенной в основном в 50 60-е годы 20 века.

В настоящее время застройка ведется выборочно ввиду недостатка инвестиций.

Кварталы двухэтажной застройки сосредоточены в основном в  юго-западной части города. Для застройки данного типа характерна мелкая сетка кварталов (частая сетка улиц образует значительное количество небольших по площади кварталов - от 2 до 8 га) и низкий уровень благоустройства.

Значительная часть территории города занята дачно-садовыми кооперативами, основная часть которых, расположена в северной части города.

Большой процент составляет ветхий и аварийный жилой фонд, многие из которых заброшены.

В качестве отдельных планировочных элементов также можно выделить рекреационную зону – сложившуюся в последнее время в связи со строительством лыжной базы.

Также большую по площади территорию занимают коммунально-складские зоны, представленные базами, гаражами, мелкими предприятиями и заброшенными складами. Эти территории требуют упорядочения либо выноса за пределы селитебной территории.

Расположение территории аэропорта в пределах городской черты стесняет территориальные резервы развития городской территории в пределах шумовой зон.

С юго-западной стороны проходит железнодорожная магистраль. Район железнодорожной станции занимает значительную территорию. Здесь же находится пассажирская железнодорожная станция «Алдан» с привокзальным комплексом.

Экспликация промышленных и коммунально-складских территорий (приложение к опорному плану)

- Администрация Алданского улуса

- Администрация г.Алдан

- Редакция

- АОТШ РОСТО

- АК СБ РФ

- Алданская центральная улусная больница

- Алданский  медвытрезвитель

- Управление образования

- Райпотребсоюз

- Улусный узел почтовой связи

- УОВД

- Алданский отряд противопожарной службы

- Управление ветеринарии

- АО "Энергосбыт" ОАО АК Якутскэнерго

- АФ ГП "Сахателеком"

- д/с "Снежинка"

- Гос. налоговая служба

- Алданский политехнический техникум

- ГПТУ-24

- ГУ "ТУКААМ"

- ГУ "Алданское медицинское училище"

- ГУ "Алданская ЦРБ"

- Муниципальное инвестиционное строительное управление

- ООО Горнорудная компания "Бамская"

- Химчистка

- ГУП "Алданпроект"

- ГУП ЖКХ "Солнечный"

- ГУП ЖКХ "Алданский район"

- ГУП ЖФиБ

- ГУП РС(Я) "Алданская типография"

- ГУП РС(Я) "Алдангеология"

- ДГУП "Алданский военизированный отряд золотоохраны"

- ДГУП гостиница "Алдан"

- д/с "Василек"

- ЗАО "Инагли"

- ЗАО "АС АМУР"

- ЗАО "Шанс-Плюс"

- ЗАО ГДК "Алданголд"

- ОАО ПЭЗР "Заречье"

- Министерство охраны природы

- МУП "Торговый центр"

- Налоговая инспекция

- ОВО при Алданском УВД

- ООО "АРЭМЗ"

- Общество Салезианцев Дона Боско

- ООО "Сахатрансмеханизация"

- ООО "Суннагин"

- ИП "Гершвильд"

- ОАО "Алданзолото"

- ООО "АПК"

- ООО "Дорожник"

- ООО "ИнСибСтрой"

- ООО "Контакт"

- ООО "МПА"

- ООО "Росгострах - Недвижимость"

- ООО "Рубин"

- ОАО "Тындатрансстрой"

- ОАО "Алданпродснаб"

- ОАО АК "ЖДЯ"

- Алданасчыта

- МО "Алданский район"

- ЗАО "Сахастройпуть"

- ЗАО "Ассоциация строителей АЯМ"

- ДГУП "Алданские пассажирские перевозки"

- ГУП МРСУ

- Артель старателей "Селигдар"

- ГИБДД

- Алданский лесхоз

- Алданский комитет по земельным ресурсам и землеустройству

- АБ "Сир"

- ООО "Север"

- ООО "Сибирлит"

- ООО "Софлу"

- ООО "Суннагин"

- ООО "Теплосервис"

- ООО "Фенист"

- ООО "Уралэлектромедь-Вторцветмет"

- ООО "Дружба-2"

- ООО "Завод по переработки древесины"

- ООО "Лучанна"

- ООО ПО "СРП"

- ООО ПО "Швейник"

- ООО "Промгражданпроект"

- Республиканский центр по проф. и борьбе СПИД

- ООО "Дэмис"

- ООО "Эльгастрой"

- ООО "Ягуар"

- Управление пенсионной службы

- ПО "Сайды"

- Православный храм

- Прокуратура РС(Я)

- c/а "Западная"

- с/а "Ударник"

- Судебный департамент при верховном суде РС(Я)

- Управление образования

- Улусный дом творчества

- Улусный отдел статистики

- Ветстанция

- ФГУ Авиаохрана лесов

- Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора

- Центр детского творчества

- Центр труда и занятости

- Центральный банк РФ, "Алданзолотобанк"

- Церковь Евангельских Христиан

- Артель старателей "Прогресс"

- Ассоциация строителей АЯМ

Территории

- ГУП Аэропорт

- МО "Алданский район"

- ОАО "Алданпродснаб"

- ИП "Зеленский"

- ИП Попов

- ОАО "Алданасчита"

- Алданский филиал ГУП "Сахасельхозэнерго"

- ИП "Подшивалов"

- ИП "Еришков"

- ФГУГГП Алданский Якутгеология

- Алданский лесхоз

- АПАП

- Артель старателей "Селипдар"

- Ассоциация строителей АЯМ

- АФ ОАО "Ленагаз"

- ОАО Ростелеком

- ГУП "Водоснабжение и водоотведение"

- ГУП Алданэнерго

- ОАО Сахатрансмеханизация

- ОАО Дорснаб

- СТО

- ОАО "Сахаавтотранс"

- ООО "АДОК"

- ООО "Сунангин" артель "Тырканда"

- ООО "Рубин"

- ОАО "Тындатрансстрой"

- ГУП ЖФиБ

- ООО "Лучиана"

- ФГУ ДЭП 126

- ФГУП "ЯкутАТП"

- ГУП Дирекция ЖД Б-т-я

- Ж/Д Вокзал

- Лыжная база

- Водозабор

## Земельный баланс

Территория г. Алдан, в административных границах, утверждена постановлением пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года 3№354-III и составляет 12193 га.

Описание границ городского поселения

Исходная, крайняя северная точка городской черты города Алдана находиться на  левом берегу ручья Тамарак в 930 м севернее переезда автодороги через ручей. Далее граница идет на юг 1960 м, поворачивается на восток, проходит 1296 м, поворачивает на северо – восток, огибает поле совхоза, городскую свалку и поворачивает на северо-восток, огибает поле совхоза, городскую свалку и поворачивает на юго-запад, доходит до железой дороги Беркакит – Томмот – Якутск, огибая земли железной дороги, и идет в юго-западном направлении 3290 м, огибая земли ж. д. станции «Алдан», ж.д. тупиков и промышленной зоны. Далее граница поворачивает на юго-восток, огибает с севера поселок Ленинский, городское кладбище, огибает микрорайон «Солнечный» и поворачивает на юг вдоль реки Орто – Сала. Проходит на юг 3336м, поворачивает на юго-восток, проходит 185-м. От этой точки граница поворачивает на юго-запад, пересекает р. Орто – Сала, федеральную дорогу «Лена», поворачивает на северо-запад, огибая застройку с.2 Орочон, огибает кладбище с.2 Орочен, застройку с.2 Орочен с запада (включительно) и поворачивает на Запад. Пройдя 1635 м. граница пересекает ручей Каменистый, и в 200 м западнее ручья поворачивает на север. Пройдя 3140 м граница с юга огибает западную часть застройки города Алдан, пересекает ручей Батыревский, доходит до ручья Валунистый , и в точке, расположенной в 880 м от русла, поворачивает вдоль по ручью. Далее граница пересекает реку Орто – Сала, и в 480 м от ее русла поворачивает на юго-запад, проходит 2465 м и в точке с отметкой 708,8 м (вершина сопки с геопунктом) поворачивает на север. Проходит 2268 м до отметки 779,6 (геопункт «Тамарак»), спускается в ручей Тамарак, огибая зону отдыха города – лыжные трассы, проходит вдоль застройки садово–огороднического общества «Тамарак», с запада и севера огибая его застройку, возвращается в исходную точку.

Площадь территории муниципального образования «Город Алдан» составляет всего 4016 га в том числе

- город Алдан 3270 га

- село Б-Нимныр 476 га

- село 2-ой Орочен 270 га

По состоянию на 01.01.2006г. на территории муниципального образования «Город Алдан» проживает 24762 человека, в т.ч. в сельской местности 495 человек.

Характеристика района прилегающего к поселению

| Общая площадь района | 15 681 978,0 | га |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| а. пашни | 1859 | га |
| б. сенокосы | 4547 | га |
| в. пастбища | 2891 | га |
| г. дачи | 139 | га |
| д. прочие территории | 15 672 542 | га |
| Население района- всего | 59 | тыс. чел. |
| Количество фермерских и крестьянских хозяйств | 23 1810 | шт. га |

Населенные пункты, НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ , РАСПОЛОЖЕНЫ В ЧЕРТЕ ПОСЕЛЕНИЯ

(по состоянию на 1.01.2007 г.)

| №№ пп | Наименование населенных пунктов | Наименование наслега | Количество домовладений | Общая численность населения | В том числе занятых на п/п и учреждениях поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Алдан | Алдан | 1185 | 24000 | 12256 |
| 2. | Орочен-2 | Орочен-2 | - | - | - |

Существующий земельный баланс

| Наименование показателей | Алдан |
| --- | --- |
| Общая площадь земель, тыс. га. | 176,00 |
| Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения - всего, тыс.га | 2,209 |
| в том числе: |  |
| пашни |  |
| залежи |  |
| многолетние насаждения |  |
| сенокосы |  |
| пастбища |  |
| из сельскохозяйственных угодий земли: |  |
| предприятий общественного сектора |  |
| крестьянских хозяйств и родовых общин |  |
| личных подворий | 0,285 |
| Количество землевладельцев, всего | 5755 |
| Земли населенных пунктов | 3,39 |
| Земли предприятий промышленности, транспорта, и иного несельскохозяйственного назначения | 2,043 |
| Земли особо охраняемых территорий |  |
| Земли лесного фонда | 165,465 |
| Земли водного фонда | 0,195 |
| Земли запаса | 2,698 |

СПРАВКА

о количестве заявок на выделение земельных  участков для индивидуального строительства и хозяйственной деятельности

| №№ пп | ФИО | Форма использования | Территория, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фролова Ю. В. | ИЖС | 1500 | строится |
| 2 | Еремин В. П. | ИЖС | 1200 | строится |
| 3 | Шипилина А. А. | ИЖС | 845 | строится |
| 4 | Веденеев П. Б. | ИЖС | 1200 | строится |
| 5 | Слесаревич Е. В. | ИЖС | 1500 | строится |
| 6 | Киселев А. Ю. | ИЖС | 1500 | строится |
| 7 | Ожегов С. М. | ИЖС | 1180 | строится |
| 8 | Михайленко О. В. | ИЖС | 1500 | строится |
| 9 | Кислая Л. А. | ИЖС | 1500 | строится |
| 10 | Чан-Фа Г. В. | ИЖС | 965 | строится |
| 11 | Фролова Ю. В. | ИЖС | 650 | строится |
| 12 | Сипеев П. С. | ИЖС | 1500 | строится |
| 13 | Сипеев А. П. | ИЖС | 1500 | строится |

СПРАВКА

об участках отведенных под застройку

| №№ пп | Назначение отвода | Адрес | Застройщик | Наименование и адрес проектируемой организации | Емкость | Размер участка м2 | Сроки строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Жилой дом | Октябрьская, 13 | АК «ЖДЯ» | Сахапроект | 36 квартир | 2417 | 3 |  |
| 2 | Ресторан | Октябрьская, 32 | Серобян Г. Г. | Алданпроект |  | 3074 | 3 | проектируется |
| 3 | ЦТП «Новинка» | Октябрьская, 21а | ГУП СГЗ | Якутпроект |  | 277,5 | 1 |  |
| 4 | - | Октябрьская, 20 | - | - | - | 1669 | 1 | готовится на аукцион |
| 5 | - | Октябрьская, 15 | - | - | - | 1700 | - | на аукцион |
| 6 | - | Октябрьская, 21 | - | - | - | 2029 | - | незавершенка |
| 7 | - | Октябрьская, 42 | - | - | - | 4441 | - | на аукцион |
| 8 | - | Октябрьская, 25 | - | - | - | 719 | - | на аукцион |
| 9 | Рынок | Октябрьская, 37 | ИП Скрябина | Алданпроект | - | 1008 | 3 | проектируется |
| 10 | Магазин | Октябрьская, 39 | ИП Нигмадзянов | Нерюнгрипроект | торговая площадь 469,4 м2 | 1246 | 3 | строящийся |
| 11 | - | Октябрьская, 56 | - | - | - | 1502 | - | на аукцион |
| 12 | Медицинский центр | Дзержинского, 1 | ИП Лапшаев | - | - | 641 | - | оформляется |
| 13 | - | Дзержинского, 21а | - | - | - | 470 | - | на аукцион |
| 14 | Магазин-офис | Дзержинского, 29 | ИП Зеленский | Нерюнгри БНЭ | 759,6 | 1515 | 3 | строящийся |
| 15 | Магазин | Дзержинского, 31 | ИП Зеленский | Нерюнгри БНЭ | 543 18 рабочих мест | 450 | 3 | строящийся |
| 16 | Магазин | Дзержинского, 42 | Костенко | - | - | 868 | - | на изъятие |
| 17 | Торговый центр | Ленина, 21 | Агротекс | Алданпроект | 120 м2 | 1970 | - | проектируемое |
| 18 | Детская площадка | Ленина, 23 | долевое стр-во |  |  | 1191 | - | - |
| 19 | Торговый центр | Ленина, 41 | ИП Зеленский | Нерюнгри | 1378 м2 | 1107 | 2009 г. | строящийся |
| 20 | Детская площадка | Пролетарская, 3а | РООС Дона Боско | - | 1353 м2 | 1353 | 3 | - |
| 21 | Банк | Пролетарская, 5 | - | - | - | 2330 |  | на аукцион |
| 22 | Церковь ев.хр. | Пролетарская, 32 | Евангелист. христ. | - | - | 725 | - | незавершенка |
| 23 | Тепловые сети | Советская | ГУП СГЗ | Якутпроект | - | - | 2007 г. | строящийся |
| 24 | Спортивная площадка | Гагарина, 14а | ЮЯЭС | - | - | 2330 | - | - |
| 25 | ЦТП Аэропорт | Маяковского, 11 | ГУП СГЗ | Якутпроект | - | 325 | 2007 г. | строящийся |
| 26 | Рынок | Тарабукина, 1 б | ООО Рубин | Алданпроект | 1181 м2 | 1200 | 3 | оформляется |
| 27 | Автостоянка крытая | Тарабукина, 25 | ИП Содиков | Алданпроект | 935 | 1636 | 3 | строящийся |
| 28 | ЗАГС | 50 лет ВЛКСМ | МО город Алдан | - | - | 2450 | - | резерв |
| 29 | Кафе | Комарова, 10а | ИП Петренко | Алданпроект | 288 | 1062 | до 05.08 | строящийся |
| 30 | ЦТП | М-Кангаласская | ГУП СГЗ | Якутпроект | - | 176 | 2008 г. | - |
| 31 | Торговый центр | I квартал, 1 б | ИП Киракосян | Алданпроект | - | 652 | 3 | проектируемое/ строящееся |
| 32 | Детский сад | I квартал, 9 | - | - | - | 2767 | - | незавершенка |
| 33 | - | I квартал, 8 | - | - | - | 944 | - | на аукцион |
| 34 | Торговый комплекс | Котельная ГВП | ИП Скрябина | - | - | 2000 | - | реконструкция |
| 35 | Лыжная база | пер. Якутский | ГУП СГЗ | Якутпроект | - | 93 га | - | строящийся/ оформляется |
| 36 | Школа | Быкова | - | - | - | 15000 | - | незавершенка |

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАНИЦАХ ЧЕРТЫ ПОСЕЛЕНИЯ

| №№ пп | Наименование (парки, скверы, бульвары, лесопарки, леса, лесные зоны, санитарно-защитные зоны и т. д.) | Территория, га | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зона рекреации (лыжные трассы) | 172,0 | 172,0 | Радио-гора (олимпийская гора) | центр подготовки лыжников |
| 2 | городские леса: запад | 516 | 3224,0 |  |  |
|  | север | 354 |  |  |  |
|  | восток | 1233 |  |  |  |
|  | юг | 1121 |  |  |  |
| 3 | городской парк | 3,7 | 5,62 | ул.50 ВЛКСМ | церковь, памятник победы |
| 4 | городской сквер | 0,74 |  | ул. Ленина | сохранить без изменений |
| 5 | сквер дома культуры | 0,2 |  | ул. Ленина |  |
| 6 | сквер Чекистов | 0,03 |  | ул. Горького |  |
| 7 | сквер ЖДЯ | 0,02 |  | ул. Маяковского |  |
| 8 | сквер Гаргарина | 0,23 |  | ул. Гагарина |  |
| 9 | сквер аэропорт | 0,7 |  | ул. Маяковского |  |
|  | Всего | 3401,6 |  |  |

Дается привязка к схематическому плану поселения

Леса и лесопарки указать так же за пределами черты поселения

## Жилищный фонд

| показатели | Алдан |
| --- | --- |
|  | на 01.01.2007 |
| Количество квартир, ед. | 8808 |
| в том числе | 0 |
| муниципальная | 7511 |
| ведомственная | 0 |
| частная* | 1297 |
| кроме того количество дачных участков на территории (ед) | 0 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 421882,41 |
| в том числе | 0 |
| муниципальная | 352298,41 |
| ведомственная | 0 |
| частная | 69584 |
| Из нее жилая площадь, кв.м. | 260077,28 |
| в том числе | 0 |
| муниципальная | 215092,28 |
| ведомственная | 0 |
| частная | 44985 |
| Приватизированная площадь, кв.м. | 0 |
| общая, кв.м. | 245931,53 |
| жилая, кв.м. | 150274,01 |
| Техническое состояние зданий в % к общей площади | 0 |
| аварийное и ветхое | 45 |
| требует капитального ремонта | 30 |
| удовлетворительное | 25 |
| Количество проживающих, чел., всего: | 26729 |
| в том числе | 0 |
| в муниципальном жилищном фонде | 15620 |
| в ведомственном жилищном фонде | 0 |
| в частном жилищном фонде | 11109 |
| Количество дачных участков на территории, единиц. | 2100 |
| *- дома частных владельцев |  |

Благоустройство жилищного фонда

| Показатели | Ед. | Каменный жилой фонд |  |  |  |  | Деревянный ж/ фонд | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изм. | Всего | Круп. пан. | Круп. блоч. | Шлак. блоч. | Кирп | Всего | Брев | Брус | Щит |  |
| 1. Кол-во строений, всего | шт. | 259 |  | 32 | 227 |  | 1914 | 639 | 147 | 1128 | 2173 |
| в т.ч.обесп. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| центр.отопл. | шт. | 233 |  | 21 | 212 |  | 1021 | 330 | 143 | 548 | 1254 |
| гор.вода | шт. | 233 |  | 21 | 212 |  | 981 | 321 | 132 | 528 | 1214 |
| хол.вода | шт. | 233 |  | 21 | 212 |  | 975 | 305 | 142 | 528 | 1208 |
| канализация | шт. | 196 |  | 19 | 177 |  | 812 | 215 | 91 | 506 | 1008 |
| лифт | шт. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| мусоропровод | шт. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| газ | шт. | 178 |  |  | 178 |  | 482 | 135 | 123 | 224 | 660 |
| 2. Общая площадь, всего | кв.м | 167860,25 |  | 7260,46 | 160599,79 |  | 198396,79 | 66118,04 | 63437,27 | 68841,48 | 366257,04 |
| центр.отопл. | кв.м | 166142,74 |  | 6545,07 | 159597,67 |  | 150302,24 | 46325,17 | 63135,71 | 40841,36 | 316444,98 |
| гор.вода | кв.м | 172086,74 |  | 12489,07 | 159597,67 |  | 168575,03 | 46325,17 | 58929,37 | 63320,49 | 340661,77 |
| хол.вода | кв.м | 166142,74 |  | 6545,07 | 159597,67 |  | 169627,82 | 43323,34 | 62983,99 | 63320,49 | 335770,56 |
| канализация | кв.м | 151378,21 |  | 6263,07 | 145115,14 |  | 129999,55 | 27187,16 | 46151,34 | 56661,05 | 281377,76 |
| лифт | кв.м | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| мусоропровод | кв.м | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| газ | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Жилая площадь, всего | кв.м | 103351,63 |  | 4185,07 | 99166,56 |  | 116756,95 | 41925,92 | 37302,67 | 37528,36 | 220108,58 |
| в т.ч. с |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| центр.отопл. | кв.м | 102334,46 |  | 3732,85 | 98601,61 |  | 103725,17 | 29110,24 | 37086,57 | 37528,36 | 206059,63 |
| гор.вода | кв.м | 102334,46 |  | 3732,85 | 98601,61 |  | 98226,668 | 29110,24 | 34597,79 | 34518,64 | 200561,13 |
| хол.вода | кв.м | 102334,46 |  | 3732,85 | 98601,61 |  | 101657,86 | 27141,68 | 36987,82 | 37528,36 | 203992,32 |
| канализация | кв.м | 93663,51 |  | 3555,85 | 90107,66 |  | 77059,79 | 16770,76 | 26834,67 | 33454,36 | 170723,30 |
| лифт | кв.м | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| мусоропровод | кв.м | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| газ | чел. | 0 |  |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Кол-во жильцов, всего | чел. | 6886 |  | 244 | 6642 |  | 8965 | 3475 | 2747 | 2743 | 15851 |
| в т.ч. с |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| центр.отопл. | чел. | 6864 |  | 230 | 6634 |  | 7826 | 2350 | 2733 | 2743 | 14690 |
| гор.вода | чел. | 6864 |  | 230 | 6634 |  | 7634 | 2350 | 2541 | 2743 | 14498 |
| хол.вода | чел. | 6853 |  | 230 | 6623 |  | 7632 | 2163 | 2726 | 2743 | 14485 |
| канализация | чел. | 6200 |  | 220 | 5980 |  | 5668 | 1264 | 1929 | 2475 | 11868 |
| лифт | чел. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| мусоропровод | чел. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| газ | чел. | 7265 |  |  | 7265 |  | 7773 | 2037 | 2525 | 3211 | 15038 |
| 5. Кол-во квартир, всего | шт. | 3395 |  | 26 | 3369 | 0 | 5079 | 1722 | 1157 | 2200 | 8474 |
| в т.ч.обеспеченные |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| газ.плитами. | шт. | 2519 |  |  | 2519 |  | 4116 | 1711 | 1157 | 1248 | 6708 |
| эл.плитами | шт. | 797 |  |  | 797 |  | 11 | 11 |  |  | 808 |

Выбытие жилого фонда в поселении

| №№ пп | Адрес | Принадлежность (муниципальная, ведомственная, индивидуальная) | Убыль жилого фонда, этажность, общ. площ. | Причины сноса | Материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Браки | Ветхий аварийный | В связи с : | Подвалы | прочие причины |  |
|  |  |  |  |  |  | реконструкция под капит. застройку | Орган. сан-защ. зоны | Стр-вом и расш. пром п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| За период 1998-2007 гг. |
|  | 50 лет ВЛКСМ, 89, 91, 93, 95, 97 | индивидуальные | 250 |  |  |  |  | ۷ |  |  | Дерев. |
|  | 50 лет ВЛКСМ, 19, | муниципальное | 413 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 лет ВЛКСМ, 24 | муниципальное | 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 лет ВЛКСМ, 2 | муниципальное | 497 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленина 37, 39, 41 | индивидуальные | 120 |  |  | ۷ |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Дзержинского, 3 | муниципальное | 50 |  |  | ۷ |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Дзержинского, 35 | муниципальное | 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мегино-Кангаласская, 16 | муниципальное | 271 |  | аварийный |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Строительная, 3 | муниципальное | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лесная, 19 | муниципальное | 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комарова, 14 | муниципальное | 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эвенкийская, 9,11 | муниципальное | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пролетарская, 34 | муниципальное | 105 |  | авар. |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Первомайский, 6, 8 | индивидуальные | 80 |  |  | ۷ |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Ленина, 55 | индивидуальные | 50 |  | авар. |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Пролетарская, 46, 48 | индивидуальные | 100 |  | ветхий | ۷ |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Пролетарская, 64 | муниципальное | 117 |  | ветхий |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Тарабукина, 24 | индивидуальные | 40 |  | ветхий |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Октябрьская, 56 | муниципальное | 479 |  | ветхий |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Дзержинского, 1 | муниципальное | 120 |  | ветхий |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Ленина, 21 | муниципальное | 298 |  |  | ۷ |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Горького, 70 | муниципальное | 254 |  | ветхий |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Якутская, 6 | муниципальное | 250 |  | ветхий |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Спортивный, 3 | муниципальное | 220 |  | ветхий |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Горького, 72 | индивидуальные | 40 |  | ветхий |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Горького, 95 | индивидуальные | 35 |  | ветхий |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Старательский, 2 | индивидуальные | 35 |  | ветхий |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Горького, 84, 86, 88 | индивидуальные | 120 |  | ветхий |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Сунь-Ят-Сена, 6, 8, 10, 12, 19, 7, 11 | индивидуальные | 280 |  | ветхий |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Тополиная, 1 | муниципальное | 900 |  | авар. |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Октябрьская, 57, 60, 65 | муниципальное | 540 |  | авар. |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Пролетарская, 63, 65 | индивидуальные | 120 |  |  | ۷ |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Октябрьская, 30 (20) | муниципальное | 320 |  |  | ۷ |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Достовалова, 2, 4 | индивидуальные | 90 |  | ветхий |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Комарова, 16 | муниципальное | 270 |  | ветхий |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Кузнецова, 35 | муниципальное | 621 |  | ветхий |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Дивизтонная, 54 | муниципальное | 300 |  | ветхий |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Кузнецова, 43 | муниципальное | 1270 |  | ветхий |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Якутская, 50 | муниципальное |  |  | ветхий |  |  |  |  |  | Дерев. |
| Планируется за последние годы |
|  | Ленина, 2, 4 | муниципальное | 521 |  |  |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Пролетарская,7 | муниципальное | 560 |  |  |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Мегино-Кангаласская, 16 | муниципальное | 271 |  |  |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Мегино-Кангаласская, 12 | муниципальное | 518 |  |  |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Бертина,14 | муниципальное | 230 |  |  |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Пролетарская, 36, 38 | муниципальное | 460 |  |  |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Октябрьская, 6, 8 | муниципальное | 324 |  |  |  |  |  |  |  | Дерев. |
|  | Октябрьская, 56 | муниципальное |  |  |  |  |  |  |  |  | дерев. |

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ФОНД

| Годы | Отведено участков | Число выстроенных домов | Общая площадь домов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество | га |  |  |
| 2001 | 24 | 1,15191 | 19 | 2158 |
| 2002 | 26 | 3,2161 | 19 | 2139 |
| 2003 | 29 | 3,3211 | 15 | 1492 |
| 2004 | 32 | 3,4323 | 17 | 2423 |
| 2005 | 19 | 1,4489 | 14 | 1808 |
| 2006 | 20 | 2,2208 | 19 | 1818 |

# ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ г. АЛДАН НА 2010-2020 ГГ.

## Общие сведения и перспективы развития региона.

Общие сведения

Актуальность составления данного прогноза определяется повышенным вниманием руководящих органов Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации к необходимости развития производительных сил Дальневосточного региона в рамках общей стратегии социально-экономического развития страны, которое включает в себя:

- Энергетическую стратегию России на период до 2020г., утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003г. №1234-р;

- Федеральную целевую программу «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 гг. и на перспективу до 2015г.», утвержденную постановлением Правительства РФ от 6 октября 2006г.

Кроме этого, реализация этих документов, нацеленных на комплексное и планомерное развитие региона в целом, станет одним из ключевых механизмов реализации «Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020г., одобренной Правительством Российской Федерации (протокол заседания Правительства Российской Федерации №5 от 8 февраля 2007г.).

На основе этих программных проработок перспектив социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), разработан инвестиционный проект «Комплексное развитие Южной  Якутии» по созданию нового промышленного района на Дальнем Востоке России.

Кроме того, приняты сводные целевые программы МО «Город Алдан» на 2007 – 2011гг., утвержденные Городским советом депутатов Алданского района РС (Я) решением №10 – 13 от 10 октября 2006г., а также 28 сентября 2007г. Правительством РС (Я) принятого Постановлением № 408 «О комплексном плане развития рынка труда Южной Якутии на 2007 – 2011гг.»

На основе этих документов с учетом анализа имеющихся в Южной Якутии промышленных запасов минерально-сырьевых ресурсов определяется перспектива развития как региона в целом, так и населенных пунктов, включая г. Алдан.

Город Алдан находится на 645 км федеральной автодороги «Лена», в юго-западной части Алданского района Республики Саха (Якутия). Является административным центром Алданского района.

Перспективы развития региона.

Перспективы развития этого региона обусловлены как значительным природно-ресурсным потенциалом, так и рядом важнейших федеральных решений: через Южную Якутию пройдет нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий Океан, в едином створе с ВСТО будет проложен магистральный газопровод, регион обрел железнодорожную связность. Так что для формирования на этой территории нового мощного индустриального центра определенные инфраструктурные предпосылки уже созданы. Кадровая потребность проектируемых объектов уже в ближайшие 2-4 года определяется цифрами в 15-20 тыс. чел.

Важнейшим элементом нового промышленного района является Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс, в рамках которого на первом этапе будут построены две станции на реке Тимптон (Канкунская и Нижняя – Тимптонская) общей мощностью 2800 МВТ.  Эльконский горно-металлургический комбинат по добыче и обогащению урана призван решать стратегическую задачу обеспечения российским сырьем запланированное интенсивное развитие отечественной атомной промышленности. По предварительным оценкам потребность в кадрах будет определяться цифрами по 3-5 тыс. человек на каждый из 3-х этапов строительства и развития производства.

Химический кластер Южно-Якутского промышленного района будет состоять из двух предприятий. Инвестиционная группа АЛРОСА планирует строительство апатитов (численность привлекаемых трудовых ресурсов оценивается от 3 до 5 тыс. человек). Вторая составляющая химического кластера – это проект Алданского газохимического комплекса с проектируемой численностью трудовых ресурсов от 12 тыс. человек (строительный этап введения производственных объектов первой очереди) до 18 тыс. человек (вторая очередь, развитие социальных объектов), что стало возможно благодаря принятому решению о направлении восточного газопровода через Алдан в едином створе с ВСТО.

Огромное значение для проекта имеет металлургический кластер, объединяющий три горно-обогатительных комбината и новый крупный металлургический завод в Нерюнгри. ГОКи потребую привлечения свыше 12 тыс. специалистов разной квалификации, металлургический завод – еще 8 тыс. человек только для пуска первой очереди.

Наибольшие темпы развития ожидаются в Южной Якутии, где в прогнозный период предполагается к осуществлению целый комплекс взаимосвязанных и имеющих национально значимый характер проектов. Это, прежде всего, создание Южно – Якутского энергетического комплекса с использованием гидроэнергетического потенциала рек Тимптон, Учур, Алдан и Олекма, увеличением добычи углей Нерюнгринской группы, освоением Эльгинского месторождения, увеличением добычи мощности существующих ТЭС и возможным строительством новой на углях Эльгинского месторождения.

Создаваемый энергетический потенциал позволит осуществить масштабные проекты по освоению месторождений железной руды, золота, урана, апатитов, строительство металлургического комбината мощностью до 10 млн. тонн, с использованием сырья как южно-якутских, так и других дальневосточных месторождений, для обеспечения бурно растущих потребностей всего Дальнего Востока. Появляется интерес к строительству в этом регионе алюминиевых заводов, учитывая удобную транспортную схему поставок сырья. Возникают реальные возможности создания ОЭС Дальнего Востока и Восточной Сибири и крупномасштабного экспорта электроэнергии с соответствующим развитием магистральных линий электропередач. Достройка железной дороги до Якутска и ее дальнейшее продолжение в восточном и западном направлениях существенно повысят транзитные возможности региона.

Дополнительная потребность в работниках при строительстве и эксплуатации железной дороги Беркакит – Томмот – Кердем составляет 3,2 тыс. чел.

Возникнет потребность в большом количестве квалифицированных трудовых ресурсов, которая будет удовлетворяться как за счет широкого использования вахтовых методов (до 20 тыс. чел.), особенно на этапе строительства, так и внутренней миграции (25-30 тыс. чел). Роль внешней миграции не следует переоценивать, однако положительный приток все же будет иметь место и его величина должна быть более строго оценена по мере переработки основных инвестиционных проектов. Ориентировочно он не должен превысить 40-50 тыс. чел. в целом по Южной Якутии.

## Производственная сфера, транспорт и связь.

Отмеченные выше тенденции промышленного развития Алданского улуса в целом будут отражаться непосредственно на активизации деятельности производственной сферы г. Алдан – как в отношении роста показателей, так и определенного роста численности населения.

Непосредственно а г. Алдане функционируют 11 промышленных предприятий, из них 8 занимается добычей руд, и 2 – лесозаготовительной деятельностью (1 из них совмещает добычу руд с производством деловой древесины и пиломатериалов), 1 предприятие по ремонту оборудования, и 1 предприятие государственной собственности.

Добычей руд занимаются предприятия: артель «Прогресс», артель «Селигдар» (также и лесозаготовкой), ООО «Голд Стоун», ООО «СРП», ООО «Суннагин», ЗАО ГДК «Алдголд», ООО «Рэдэрга», ООО «Союз – 02».

Заготовкой леса и производства пиломатериалов и деловой древесины занимается артель «Селигдар» и ООО АЛПК; ООО «Алданская энергоремонтная компания» оказывает услуги по ремонту оборудования.

На 1.01.07 г. общий объем промышленного производства составил:

- по добыче руд – 1869,2 млн. руб.

- по лесозаготовке – 20,4 млн. руб.

- по ремонту оборудования – 23,4 млн. руб.

- полиграфия – 5,8 млн. руб.

На перспективу до 2020г. возможно некоторое увеличение производства промышленной продукции (Табл. 1).:

Табл. 1

Прогноз производства промпродукции до 2020г.

| Отрасли: | 2008 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горноперерабатывающая | 1870 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Лесоперерабатывающая | 21 | 22 | 25 | 30 |
| Энергоремонтная | 24 | 26 | 30 | 35 |
| Полиграфическая | 6 | 7 | 8 | 10 |

В перспективе сохраниться горнодобывающая специализация Алданского улуса (золото, уран, серебро, и др. ресурсы), дополненная стройиндустрии, транспортной инфраструктуры, а также производство минеральных удобрений.

Так, например, в 30 км к юго-западу, от г. Алдана и в непосредственной близости от северной ветки БАМа расположено крупное на Востоке страны Селигдарское месторождение. Руда месторождения комплексная, кроме фосфора, содержит в промышленных концентрациях примеси редкоземельных элементов. В процессе разведки месторождения проведен большой комплекс технологических исследований, которые показали возможность получения апатитового концентрата с извлечением его на уровне 60-70% при содержании в нем фосфорного ангидрида 32-38%. Показана возможность переработки концентрата на аммофос и на сложные азотно-фосфатные удобрения, на плавленые магниевые фосфаты с участием дунитов Инаглинского месторождения.

Разведанные запасы P2O5 – 1267 тыс. т в год на базе этого месторождения могло бы обеспечить потребность фосфатными удобрениями регион Восточной Сибири и Дальнего Востока. Однако, в современных экономических условиях возможности промышленного освоения Селигдарского месторождения, по мнению специалистов Госкомгеологии РС (Я), представляются проблематичными. Освоение месторождения возможно при благоприятной экономической конъюнктуре и с учетом экспорта фосфатного сырья в страны Юго-Восточной Азии, прежде всего в Китай.

Все эти факторы перспективного освоения промышленных ресурсов будет способствовать развитию г. Алдан и в более отделенной перспективе.

Существующие промышленные предприятия

| № п/п | Наименование промышленных предприятий | Форма собственности (государственная, муниц., частная, обществ.орг., смешанная) | Средне-списочная численность работающих | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Артель "Прогресс" | частная | 273 | ул. Энергетиков, 33 |
| 2 | ООО "Сибирлит" | частная | 186 |  |
| 3 | Артель"Селигдар" | частная | 593 | 26 Пикет, 12 |
| 4 | ООО "Голд стоун" | частная | 7 |  |
| 6 | ООО О "СРП" | частная | 289 | 2 квартал, 5 |
| 7 | ООО "Суннагин" | частная | 151 | ул. Маяковского, 35а |
| 8 | ЗАО ГДК "Алдголд" | частная | 309 | ул. Достовалова, 30 |
| 9 | ООО "Рэдэрга" | частная | 2 | ул. Маяковского, 35а |
| 10 | ООО "Союз-02" | частная | 2 | ул. Маяковского, 35а |
| 11 | ООО "Алданская энергоремонтная компания" | частная | 162 | ул. Заортосалинская, 72 |
| 12 | ООО АЛПК | частная | 39 | ул. Заортосалинская |
| 13 | Типография | государств. | 16 | ул. Достовалова, 36 |

Существующие строительно-монтажные организации

| № п/п | Наименование | Подчиненность | Адрес | Количество работающих | Объемы выполненных СМР за отчетный год млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «Якуттрансстрой» |  | пер. Кедровый, 1 | 89 | 70,756 |
| 2 | ООО «Алданская строительная компания» |  | ул. Заортосалинская, 8а / 1 | 39 | 13,16 |
| 3 | ОАО УМС ДП АО «Тындатрансстрой» |  | п. Солнечный, промзона | 112 | 228,20 |
| 4 | ОАО «Железные дороги Якутии» |  | ул. Маяковского,14а | 3 | 15,744 |
| 5 | ООО «Инсибстрой» |  | ул. Заортосалинская, 11 а | 11 | 0,250 |
| 6 | ООО «Ассоциация строителей АЯМ» |  | ул. Космачева 3а | 9 | 14,11 |
| 7 | ООО «Сахатрансмеханизация-2» |  | ул. Молодежная, 23 | 86 | 18,35 |
| 8 | ООО «Сахатрансмеханизация-3» |  | ул. Молодежная, 23 | 87 | 27,38 |
| 9 | ООО «Стройимпульс и К» |  | п. Солнечный | 17 | 18,57 |
| 10 | ООО «Сахатрансстрой» |  | п. Солнечный | 55 | 51,011 |
| 11 | ООО О «СРП» |  | 2 квартал, 5 | 53 | 193,119 |
| 12 | ООО «Дорстройремонт» |  |  | 26 | 21,09 |

СКЛАДЫ И БАЗЫ В ЧЕРТЕ ПОСЕЛЕНИЯ

(по состоянию на 01.01.2007 г.)

| №№ пп | Наименование | Ведомственная подчиненность | Адрес | Размер участка, га | Назначение склада | Характеристика склада | Численность работающих на складе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Складская площадь | Материал стен этажность | Балансовая стоимость тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Склад | ГУП Аэропорт | Маяковского, 10 | 83,9 | склад |  |  | 0 |  |
| 2 | Склад | ИП Кирсанов | Незаметный, 14д | 0,4 | склад | 185.6 | бревна | 315,832 | 1 |
| 3 | Склад | ОАО Алданпродснаб | Тарабукина, 1 | 7,3 | склад | 231.5 | каменный | 125,274 |  |
| 4 | Склад | ИП Зеленский | Достовалова, 102 а | 6,5 | склад | 230.6 | каменный | 10,000 |  |
| 5 | Склад | ИП Попов | Слепнева, 1 в | 0,2 | склад | 450.2 | каменный | 1962,000 |  |
| 6 | Склад | ОАО Алданпродснаб | Тарабукина, 1 | 7,3 | склад | 453.5 | каменный | 1566,951 |  |
| 7 | Склад | ИП Зеленский | Достовалова, 102 а | 65,0 | склад | 320.4 | каменный | 10000 |  |
| 8 | Склад | ГОУ Алданский политехникум | Октябрьская, 42 | 0,04 | склад | 230.5 | бревна | 485629 |  |
| 9 | Склад | ИП Подшивалов | Слепнева, 1 | 0,4 | склад | 2151,0 | каменный | 17832,041 |  |
| 10 | Склад | МО «Алданский район» | Школьный, 9 а | 0,1 | склад | 166.6 | бревна | 503,791 |  |
| 11 | Склад | ИП Ерешков | Слепнева, 1 в | 0,2 | склад | 201,0 | бревна | 882,900 |  |
| 12 | База в т. ч.: | ФГУГГП Алданский Якутгеология | Комарова, 6 | 6,3 |  |  |  |  |  |
|  | склад |  |  |  | склад | 191,6 | брус | 460,473 | 1 |
|  | склад |  |  |  | склад | 630,2 | дощатые | 100,628 |  |
|  | склад |  |  |  | склад | 106,0 | брус | 101,172 |  |

ФЕРМЕРСКИЕ И КРЕСТЬЯНСКИЕ ХОЗЯЙСТВА И ДРУГИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЕЛАХ ЧЕРТЫ ПОСЕЛЕНИЯ

| №№ пп | Наименование | Направление хозяйства | Число дворов | Общая численность населения | Из них: | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | Работает в с/х предпр. | работает на п/п и учр. поселения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ООО «Якокит» | мясомолочное | 1 |  |  | 53 | - | база ул. Лесная |
| 2 | ИП Султанова И.Г. | мясомолочное | 1 |  | Семья 4 | 4 | - | база ул. Комарова |
| 3 | ИП Алиев З. А. | мясомолочное | 1 |  | Семья 2 | 8 | - | - |
| 4 | ИП Черкашин А. Н. | мясомолочное | 1 |  | Семья 2 | 6 | - | база р. Орто-Сала |
| 5 | ИП Бянкин А.Е. | мясомолочное | 1 |  | Семья 4 | 4 | - | База р. Орто-Сала |
| 6 | ФХ «Август» | овощеводство | 1 |  | Семья 3 | 3 | 1 | база ул Ортосалинская |

Транспорт.

Основу транспортной структуры улуса составляют автомобильный и железнодорожный транспорт. По территории улуса проходят главная автомобильная магистраль республики – Амуро - Якутская (АЯАД) и железнодорожная магистраль – Беркакит – Алдан – Томмот. Расстояние по автодороге от г. Алдана до п. Большой Невер 720 км, до г. Якутска – 534 км. Пропускная способность автодороги – от 1000 до 3000 машин в сутки.

Благодаря огромным усилиям республики по строительству железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск, в 1998г. рельсы достигли первого барьера р. Алдан, построен железнодорожный мост через эту реку. Протяженность железной дороги Беркакит – Томмот составляет 359 км. Открытие рабочего движения от Беркакита до Алдана позволило полностью обеспечить Алданский улус многими жизненно важными грузами, в т.ч. углем.

Во внутриулусном сообщении перевозки пассажиров осуществляются маршрутными автобусами с периодичностью 2 раза в неделю; перевозки грузов постоянно, автомобильным транспортом.

Главной особенностью транспортной системы Алданского улуса является круглогодичность функционирования ведущих видов транспорта – автомобильного, железнодорожного и воздушного. По территории улуса проходит главная транспортная артерия республики – АЯАД, с 1992г. осуществляются перевозки грузов по строящейся железной дороге Беркакит – Томмот – Якутск до ж\д станции Алдан. С приходом железной дороги практически снята проблема завоза грузов в центральную часть Алданского улуса.

В отрасли в настоящее время функционируют крупные, средние и малые предприятия, кроме того, развит частный сектор по оказанию услуг в перевозке грузов и пассажиров.

Воздушный транспорт на территории улуса представлен ГУП Национальная Авиакомпания «Саха-Авиа», ДГУП Авиакомпания «Якутские авиалинии». Аэропорт г. Алдан включен в сеть государственных аэропортов. ГУП «Аэропорт Алдан» является убыточным предприятием. Эксплуатируемая авиатехника – самолет АН-2 и вертолет МИ-8. Использование в отраслях народного хозяйства – незначительное. Используемый авиапарк выработал свой ресурс, аэродромное обеспечение не соответствует установленным нормативам по безопасности полетов, имеются проблемы в обеспечении авиатопливом и т.д.

Аэропорт г. Алдан включен в ФКП «Аэропорты Севера» Росавиации согласно распоряжения «Правительства РФ №1540 от 2 ноября 2007г.». Аэропорт III категории аэропортов МВЛ.

Занимаемая территория под аэродром – 83,9 га может принимать типы ВС: Ан2, Ан3, Ан24, Ан26, Ан28, Л-410, Як40, Ми8.

Аэропорт принимает регулярные рейсы, связывающие улусный центр с городами Якутском, Иркутском, Улан-Удэ, Благовещенском, Хабаровском.

Здесь выполняются рейсы авиакомпании «Якутия», «Полярные авиалинии» и др.

Аэропорт является базовым для обслуживания 5 авиаплощадок, расположенных в населенных пунктах Алданского улуса: Белькачи, Кутана, Учур, Томмот, Угино.

Количество самолетов в год – 300.

Аэровокзал имеет пропускную способность – 50 чел\час. Предполагаемые объемы работы, а\п «Алданский» до 2020 следующие: (Табл. 2):

Табл. 2

Прогноз авиатранспортной работы до 2020г.

| Показатели | 2008 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самолетные вылеты в год, шт. | 300 | 350 | 100 | 50 |
| Годовой объем пассажироперевозок, тыс. чел. | 1,5 | 2 | 4,5 | 6,8 |
| Годовой объем грузоперевозок, тонн | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Пропускная способность аэровокзала, чел\час | 50 | 60 | 80 | 100 |

Железнодорожный транспорт в улусе функционирует с 1992г. по строящейся железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск. Круглогодичность обеспечения двух улусов, по территории которых проходит железная дорога, дает ощутимый экономический эффект. Почти на 20% снизилась нагрузка на федеральный и республиканский бюджеты по финансированию завоза грузов.

Табл. 3

Структура перевозок грузов железнодорожным

транспортом по участку Нерюнгри-грузовая – Алдан.

| Показатели (тыс. тонн) | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уголь | 337,8 | 754 | 772 | 700 |
| ГСМ | 29,3 | 68 | 70 | 82 |
| Продовольствие | 25,3 | 49 | 49 | 50 |
| Лес | 0,4 | 9,5 | 8 | 103 |
| Прочие | 172,4 | 166 | 266 | 137 |
| Итого | 631,7 | 1036 | 1165 | 1073 |

Для осуществления переработки грузов в вагонах и контейнерах на станции Алдан и Томмот создан Томмотский филиал «Трансэкспедиция», который имеет подъездные пути, примыкающие к станциям Алдан и Томмот, контейнерную площадку на ст. Алдан, оснащенную козловым краном, автокран, холодный склад ангарного типа и навес.

Согласно данным АК «Железные дороги Якутии» предполагается, что объемы перевозок грузов по участку Беркакит – Алдан в условиях временной эксплуатации составят около 3 млн. тонн, а в случае реализации освоения железорудных и апатитовых месторождений возможно их увеличение до 7,5 млн. тонн, а после прихода железной дороги в Якутск, планируемый объем перевозок достигнет 9,5 млн. тонн.

Перспективные объемы перевозок грузов по железной дороге через г. Алдан в пределах Алданского улуса на 2010г. составят3: (Табл. 4):

Табл. 4

| Направление | Перегон | Объем, млн.т. |
| --- | --- | --- |
| Беркакит – Томмот – Якутск | Таежная – Селигдар | 5,2 |
|  | Селигдар – Косаревский | 5,2 |
|  | Косаревский – Алдан | 5,2 |
|  | Алдан – Куранах | 3,9 |
|  | Куранах – Томмот | 3,7 |
|  | Томмот - Амга | 3,3 |
| Якутск – Томмот – Беркакит | Томмот – Куранах | 1,9 |
|  | Куранах – Алдан | 1,7 |
|  | Алдан – Косаревский | 1,4 |
|  | Косаревский – Селигдар | 1,3 |
|  | Селигдар – Таежный | 1,3 |
|  | Амга - Томмот | 1,8 |

При завершении строительства железной дороги до г. Якутска предполагается, что к 2020г. на территории Алданского улуса через г. Алдан объемы железнодорожных перевозок составят (Табл. 5)

Табл. 5

Объемы перевозок по железной дороге в Алданском улусе

| Наименование перегонов | Показатели |
| --- | --- |
|  | Млн. т. в обоих направлениях | Пар пассажирских поездов |
| Таежная – Селигдар | 8,1 | 2 |
| Селигдар – Косаревский | 8,1 | 2 |
| Косаревский – Алдан | 8,2 | 2 |
| Алдан – Куранах | 7,1 | 5 |
| Куранах – Томмот | 7,2 | 2 |
| Томмот – Амга | 6,6 | 2 |

Современный и перспективный объемы грузооборота и перевозок пассажиров до 2020г. дается в Табл. 6

Табл. 6

Объемы грузооборота и перевозок пассажиров ст. Алдан до 2020г.

| Показатели | 2002 | 2005 | 2008 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузооборот, млн. тонн | 171,6 | 279,8 | 390 | 450 | 600 | 800 |
| Перевозки пассажиров, тыс. чел. | н.с. | 84,3 | 120 | 150 | 280 | 370 |
| Суточное отправление пассажиров, пасс\сутки | н.с. | н.с. | 124 | 130 | 170 | 200 |
| (в пригородном сообщении) | н.с. | н.с. | 124 | 130 | 170 | 200 |

В настоящее время вместимость железнодорожного вокзала ст. Алдан – 50 чел. (и ст. Томмот тоже 50 чел.). До 2020г. возникнет необходимость реконструкции вокзала ст. Алдан до 100 чел. вместимости.

Увеличение транспортной работы железнодорожного транспорта вызывает необходимость строительства локомотивных депо на ст. Алдан для выполнения технического обслуживания по формам ТО – 3 т ТО – 4 и текущих ремонтов ТР – 1, ТР – 2 и ТР – 3. Строительство этого локомотивного депо необходимо осуществить до 2013г. Сметная стоимость – 1,1 млн. руб. (Табл. 7)

Табл. 7

Строящиеся и проектируемые промышленные предприятия ж\д транспорта на период до 2020г.

| №№ пп | Наименование промышленного предприятия | Годы стр-ва | Проектная мощность | Сметная стоимость тыс. руб. | Ориент. числ. кадров | Орг. разраб. проектную док-ию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | III очередь локомотивного депо на станции Алдан, в т.ч. | 2008 - 2013 | См. ссылку 1 | 1111,5* | 410 (см. ссылку 2) | Проектно – изыск. И научно – исслед. Институт пром. транспорта ПромтрансНИИпроект |
| 1.1 | Цех обточки колесных пар без выкатки |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Цех наружной мойки |  |  |  |  |  |
| 1.3 | КТП 2*100 кВа (6\04 кВ) |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основной корпус депо локомотивов |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Установка реостатных испытаний |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Котельная КМТ – 50 МВт на твердом топливе |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Модульная компрессорная станция |  |  |  |  |  |

МУП «Алданские Пассажирские Перевозки» было организованно в 1953г. с целью удовлетворения пассажирскими перевозками жителей города. Предприятие расположено в городе Алдане, переулок Металлистов 3.

МУП «Алданские Пассажирские Перевозки» является муниципальным предприятием, основной деятельностью которого является перевозки пассажиров в городе Алдане, Томмоте, а также междугородние и заказные перевозки.

Предприятие обслуживает 7 городских маршрутов 1 (кольцо), №2 (кольцо), №3 (мкр. Геолог – кольцо), №5 (мкр. Солнечный – кольцо), №6 (кольцо), 11, 12 – основные улицы – ул. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Комарова, ул. Космачева, ул. Гагарина, пер. Незаметный, ул. Слепнева, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Папышева, ул. Билибина, ул. Заортосалинская.

4 пригородных маршрута: №101 (Алдан – Ленинский), №102 (Алдан – Лебединый), №104 (Алдан – Н. Куранах), №103 (Алдан – Якокут), и 4 междугородных: №207 (Алдан – Якутск), №208 (Алдан – Ыллымах), №201 (Алдан – Томмот), №205 (Алдан – Хатыстыр).

Парк автомобилей, в 2006 году составлял 110 единиц подвижного состава, из них – 66 автобусы. Износ составляет – 85%.

За 2006 год перевезено 2,8 млн. пассажиров, в т.ч. на городских маршрутах – 1,2 млн. пассажиров, на пригородных маршрутах – 0,6 млн. пассажиров, на междугородных – 0,01 млн. пассажиров и на заказных 0,59 млн. пассажиров..

Динамика перевозок пассажиров до 2020г. дается в Табл. 8

Табл. 8

Прогноз автоперевозок пассажиров до 2020г.

| Показатели | 2008 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевезено пассажиров, всего – млн. чел | 2,9 | 3 | 4 | 5,4 |
| в т.ч. на городских маршрутах | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2,5 |
| на пригородных | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,4 |
| на междугородних | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1 |
| на заказных | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |

Федеральная автомобильная дорога III технической категории Большой Невер – Якутск («Лена») – главная транспортная артерия республики(проходит через г. Томмот), 497 км которой имеют твердое покрытие переходного типа. Увеличение транспортной нагрузки, происходящее в последнее время, ведет к ускоренному разрушению дорожных покрытий и мостовых переходов, что требует дополнительных средств на их усиление. Недостаточность средств влечет ежегодный недоремонт, в результате чего физический износ дорог не восстанавливается.

Предполагается также реконструкция республиканской дороги, соединяющую центр улуса г. Алдан с наслегами:

Томмот – Ылыммах – 57 км,

524 км АЯАД – Канкун – 47 км,

Н. Куранах – Хатыстыр – 19 км,

Алдан – Якокут – 28 км,

Подъезд к совхозу пятилетка – 5 км,

Итого – 166 км.

Нормативные затраты на реконструкцию 1 км таких дорог составляют в среднем около 1 млн. руб. в текущих ценах. Исходя из этого, на реконструкцию указанных республиканских дорог потребуется 160 – 200 млн. руб.

Перечень внутригородских и внутрипоселковых дорог, улиц и

| № | Полное наименование сооружения | Протяженность дорог, улиц, в метрах | Место нахождения сооружения | Покрытие дорог, улиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутригородская улица | 180 | 678900 г. Алдан, ул.Академика Павлова | Грунтовое |
| 2 | Внутригородская улица | 1250 | 678900 г. Алдан, ул.Алданская | Грунтовое |
| 3 | Внутригородская улица | 700 | 678900, г. Алдан, ул.Бамовская | Грунтовое |
| 4 | Внутригородская улица | 1570 | 678900 г. Алдан, ул. Бертина | Грунтовое |
| 5 | Внутригородская улица | 1592 | 678900 г. Алдан, ул. Билибина | Асфальт |
| 6 | Внутригородская улица | 300 | 678900 г. Алдан, ул.Булановского | Грунтовое |
| 7 | Внутригородская улица | 800 | 678900 г. Алдан, ул.Быкова | Асфальт |
| 8 | Внутригородская улица | 250 | 678900 г. Алдан, пер.Весенний | Грунтовое |
| 9 | Внутригородская улица | 300 | 678900 г. Алдан, ул. Верхне-Селигдарская | Грунтовое |
| 10 | Внутригородская улица | 200 | 678900 г. Алдан, ул. Верхняя Ороченская | Грунтовое |
| 11 | Внутригородская улица | 635 | 678900 г. Алдан, ул. Гагарина | Асфальт |
| 12 | Внутригородская улица | 450 | 678900 г. Алдан, ул.Геологическая | Грунтовое |
| 13 | Внутригородская улица | 300 | 678900 г. Алдан, ул. Горная | Грунтовое |
| 14 | Внутригородская улица | 1097 | 678900 г. Алдан, ул. Горького | Грунтовое, асфальт |
| 15 | Внутригородская улица | 475 | 678900 г. Алдан, ул. Дачная | Грунтовое |
| 16 | Внутригородская улица | 1300 | 678900 г. Алдан, ул.Дзержинского | Асфальт |
| 17 | Внутригородская улица | 610 | 678900 г. Алдан, ул.Дивизионная | Асфальт |
| 18 | Внутригородская улица | 450 | 678900 г. Алдан, пер.Дорожный | Асфальт, грунтовое |
| 19 | Внутригородская улица | 1350 | 678900 г. Алдан, ул.Достовалова | Асфальт |
| 20 | Внутригородская улица | 950 | 678900 г. Алдан, ул.Жадейкина | Асфальт |
| 21 | Внутригородская улица | 850 | 678900 г. Алдан, ул.Заортосалинская | Асфальт |
| 22 | Внутригородская улица | 150 | 678900 г. Алдан, ул. Заречная | Грунтовое |
| 23 | Внутригородская улица | 450 | 678900 г. Алдан, ул. Зеленая | Грунтовое |
| 24 | Внутригородская улица | 450 | 678900 г. Алдан, пер.Заводской | Грунтовое |
| 25 | Внутригородская улица | 175 | 678900 г. Алдан, пер.Звездный | Грунтовое |
| 26 | Внутригородская улица | 100 | 678900 г. Алдан, пер. Зеленый | Грунтовое |
| 27 | Внутригородская улица | 250 | 678900 г. Алдан, ул. Калинина | Грунтовое |
| 28 | Внутригородская улица | 585 | 678900 г. Алдан, ул.Каменистая | Грунтовое |
| 29 | Внутригородская улица | 250 | 678900 г. Алдан, пер. Кедровый | Грунтовое |
| 30 | Внутригородская улица | 2650 | 678900 г. Алдан, ул. Комарова | Асфальт |
| 31 | Внутригородская улица | 2650 | 678900 г. Алдан, ул.Комсомольская | Грунтовое |
| 32 | Внутригородская улица | 200 | 678900 г. Алдан, ул.Кооперативная | Асфальт |
| 33 | Внутригородская улица | 1426 | 678900 г. Алдан, ул.Космачева | Асфальт, грунтовое |
| 34 | Внутригородская улица | 130 | 678900 г. Алдан, пер.Коммунальный | Грунтовое |
| 35 | Внутригородская улица | 200 | 678900 г. Алдан, пер.Кооперативный | Грунтовое |
| 36 | Внутригородская улица | 650 | 678900 г. Алдан, ул.Красноармейская | Грунтовое |
| 37 | Внутригородская улица | 350 | 678900 г. Алдан, пер. Крутой | Грунтовое |
| 38 | Внутригородская улица | 900 | 678900 г. Алдан, ул. Кузнецова | Грунтовое |
| 39 | Внутригородская улица | 1875 | 678900 г. Алдан, ул. Ленина | Асфальт |
| 40 | Внутригородская улица | 1735 | 678900 г. Алдан, ул. Лесная | Грунтовое, асфальт |
| 41 | Внутригородская дорога | 1200 | 678900, г. Алдан, 1- квартал | Асфальт |
| 42 | Внутригородская дорога | 300 | 678900, г. Алдан, 2 квартал | Асфальт |
| 43 | Внутригородская дорога | 1851 | 678900, г. Алдан, 26 Пикет | Асфальт |
| 44 | Внутригородская улица | 307 | 678900, г. Алдан, пер.Металлистов | Асфальт |
| 45 | Внутригородская улица | 225 | 678900, г. Алдан, пер.Нагорный | Грунтовое |
| 46 | Внутригородская улица | 650 | 678900, г. Алдан, пер.Незаметный | Асфальт |
| 47 | Внутригородская улица | 130 | 678900, г. Алдан, пер.Первомайский | Асфальт |
| 48 | Внутригородская улица | 250 | 678900, г. Алдан, пер.Первопроходцев | Грунтовое |
| 49 | Внутригородская улица | 250 | 678900, г. Алдан, пер.Романтиков | Грунтовое |
| 50 | Внутригородская улица | 130 | 678900, г. Алдан, пер.Северный | Грунтовое |
| 51 | Внутригородская улица | 150 | 678900, г. Алдан, пер.Сибирский | Грунтовое |
| 52 | Внутригородская улица | 175 | 678900, г. Алдан, пер.Сосновый | Грунтовое |
| 53 | Внутригородская улица | 275 | 678900, г. Алдан, пер.Спортивный | Грунтовое |
| 54 | Внутригородская улица | 175 | 678900, г. Алдан, пер.Студенческий | Асфальт |
| 55 | Внутригородская улица | 175 | 678900, г. Алдан, пер.Таежный | Асфальт |
| 56 | Внутригородская улица | 500 | 678900, г. Алдан, пер.Чекистов | Асфальт |
| 57 | Внутригородская улица | 350 | 678900, г. Алдан, пер. Чкалова | Асфальт |
| 58 | Внутригородская улица | 450 | 678900, г. Алдан, пер.Шахтерский | Асфальт |
| 59 | Внутригородская улица | 800 | 678900, г. Алдан, пер.Школьный | Асфальт |
| 60 | Внутригородская улица | 200 | 678900, г. Алдан, пер.Эвенкийский | Грунтовое |
| 61 | Внутригородская улица | 250 | 678900, г. Алдан, ул. Южная | Грунтовое |
| 62 | Внутригородская улица | 500 | 678900, г. Алдан, пер.Якутский | Асфальт |
| 63 | Внутригородская улица | 150 | 678900, г. Алдан, проезд Тамаракский | Грунтовое |
| 64 | Внутригородская улица | 750 | 678900, г. Алдан, проспект Мира | Грунтовое |
| 65 | Внутригородская улица | 1350 | 678900, г. Алдан, ул. 10 лет Якутии | Асфальт |
| 66 | Внутригородская улица | 600 | 678900, г. Алдан, ул.2-я Алданская | Асфальт |
| 67 | Внутригородская улица | 350 | 678900, г. Алдан, ул. 40 лет Победы | Грунтовое |
| 68 | Внутригородская улица | 2500 | 678900, г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ | Асфальт |
| 69 | Внутригородская улица | 300 | 678900, г. Алдан, ул. Артельная | Грунтовое |
| 70 | Внутригородская улица | 450 | 678900, г. Алдан, ул. Береговая | Грунтовое |
| 71 | Внутригородская улица | 300 | 678900, г. Алдан, ул. Васино поле | Грунтовое |
| 72 | Внутригородская улица | 300 | 678900, г. Алдан, ул.Железнодорожная | Грунтовое |
| 73 | Внутригородская улица | 1009 | 678900, г. Алдан, ул. Зинштейна | Грунтовое, асфальт |
| 74 | Внутригородская улица | 400 | 678900, г. Алдан, ул.Куранахская | Грунтовое |
| 75 | Внутригородская улица | 500 | 678900, г. Алдан, ул.Лебединская | Грунтовое |
| 76 | Внутригородская улица | 150 | 678900, г. Алдан, ул. Линейная | Асфальт |
| 77 | Внутригородская улица | 450 | 678900, г. Алдан, ул.Магистральная | Грунтовое |
| 78 | Внутригородская улица | 550 | 678900, г. Алдан, ул. Малая Селигдарская | Грунтовое |
| 79 | Внутригородская улица | 1620 | 678900, г. Алдан, ул.Маяковского | Грунтовое, асфальт |
| 80 | Внутригородская улица | 2500 | 678900, г. Алдан, ул. Мегино-Кангаласская | Асфальт |
| 81 | Внутригородская улица | 750 | 678900, г. Алдан, ул.Молодежная | Асфальт |
| 82 | Внутригородская улица | 550 | 678900, г. Алдан, ул. Нагорная | Грунтовое |
| 83 | Внутригородская улица | 1100 | 678900, г. Алдан, ул. Новая | Грунтовое |
| 84 | Внутригородская улица | 475 | 678900, г. Алдан, ул. Новоселов | Грунтовое |
| 85 | Внутригородская улица | 1425 | 678900, г. Алдан, ул. Октябрьская | Асфальт |
| 86 | Внутригородская улица | 783 | 678900, г. Алдан, ул.Ортосалинская | Грунтовое, асфальт |
| 87 | Внутригородская улица | 575 | 678900, г. Алдан, ул. Папышева | Асфальт |
| 88 | Внутригородская улица | 500 | 678900, г. Алдан, ул. Пионерская | Грунтовое |
| 89 | Внутригородская улица | 200 | 678900, г. Алдан, ул. Полевая | Грунтовое |
| 90 | Внутригородская улица | 1550 | 678900, г. Алдан, ул. Пролетарская | Асфальт |
| 91 | Внутригородская улица | 300 | 678900, г. Алдан, ул. Рябиновая | Грунтовое |
| 92 | Внутригородская улица | 400 | 678900, г. Алдан, ул.Селигдарская | Грунтовое |
| 93 | Внутригородская улица | 650 | 678900, г. Алдан, ул.Семенова | Грунтовое, асфальт |
| 94 | Внутригородская улица | 393 | 678900, г. Алдан, ул.Серебровского | Грунтовое |
| 95 | Внутригородская улица | 1175 | 678900, г. Алдан, ул. Слепнева | Асфальт |
| 96 | Внутригородская улица | 1200 | 678900, г. Алдан, ул. Советская | Асфальт |
| 97 | Внутригородская улица | 450 | 678900, г. Алдан, ул. Сосновая | Грунтовое |
| 98 | Внутригородская улица | 1050 | 678900, г. Алдан, ул. Союзная | Грунтовое |
| 99 | Внутригородская улица | 550 | 678900, г. Алдан, ул. Спекова | Грунтовое |
| 100 | Внутригородская улица | 350 | 678900, г. Алдан, ул. Спортивная | Асфальт |
| 101 | Внутригородская улица | 300 | 678900, г. Алдан, ул.Старательская | Асфальт |
| 102 | Внутригородская улица | 250 | 678900, г. Алдан, ул. Стрельцова | Грунтовое |
| 103 | Внутригородская улица | 1000 | 678900, г. Алдан, ул. Строителей | Асфальт |
| 104 | Внутригородская улица | 700 | 678900, г. Алдан, ул.Строительная | Грунтовое |
| 105 | Внутригородская улица | 200 | 678900, г. Алдан, ул. Сун-Ят-Сена | Грунтовое |
| 106 | Внутригородская улица | 150 | 678900, г. Алдан, ул. Таежная | Грунтовое |
| 107 | Внутригородская улица | 550 | 678900, г. Алдан, ул. Тамаракская | Грунтовое |
| 108 | Внутригородская улица | 1300 | 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина | Асфальт |
| 109 | Внутригородская улица | 400 | 678900, г. Алдан, ул. Теплякова | Асфальт |
| 110 | Внутригородская улица | 750 | 678900, г. Алдан, ул. Тополиная | Грунтовое |
| 111 | Внутригородская улица | 500 | 678900, г. Алдан, ул. Угоянская | Грунтовое |
| 112 | Внутригородская улица | 800 | 678900, г. Алдан, ул.Фестивальная | Грунтовое |
| 113 | Внутригородская улица | 350 | 678900, г. Алдан, ул. Ханийская | Грунтовое |
| 114 | Внутригородская улица | 500 | 678900, г. Алдан, ул.Хатыстырская | Грунтовое |
| 115 | Внутригородская улица | 1500 | 678900, г. Алдан, ул. Хвойная | Грунтовое |
| 116 | Внутригородская улица | 625 | 678900, г. Алдан, ул. Чапаева | Грунтовое |
| 117 | Внутригородская улица | 200 | 678900, г. Алдан, ул. Чехова | Грунтовое |
| 118 | Внутригородская улица | 250 | 678900, г. Алдан, ул. Эвенкийская | Грунтовое |
| 119 | Внутригородская улица | 626 | 678900, г. Алдан, ул. Энергетиков | Грунтовое |
| 120 | Внутригородская улица | 500 | 678900, г. Алдан, ул. Юбилейная | Грунтовое |
| 121 | Внутригородская улица | 250 | 678900, г. Алдан, ул. Южная | Грунтовое |
| 122 | Внутригородская улица | 556 | 678900, г. Алдан, ул. Якутская | Грунтовое |
| 123 | Внутригородская улица | 350 | 678900, г. Алдан, ул. Ясная | Грунтовое |
| 124 | Внутригородская дорога | 350 | 678900, г. Алдан, ул. ЯЦИК | Асфальт |
| 125 | Внутригородская дорога | 1670 | 678900, г. Алдан, дорога на городскую свалку | Грунтовое |
| 126 | Внутригородская дорога | 2020 | 678900, г. Алдан, дорога на Ленинский | Грунтовое |
| 127 | Внутригородская дорога | 1570 | 678900, г. Алдан, дорога на очистные сооружения | Грунтовое |
| 128 | Внутригородская дорога | 1928 | 678900, г. Алдан, дорога на кладбище | Грунтовое |
| 129 | Внутригородская дорога | 1440 | 678900. Г. Алдан, пер. Снежный | Грунтовое |
|  |  | 90318 |  |  |

Перечень внутригородских дорог, имеющих асфальтобетонное покрытие

| № | Полное наименование сооружения | ширина | Протяженность дорог, улиц, в метрах | площадь асфальтового покрытия м.кв. | Место нахождения сооружения | Покрытие дорог, улиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутригородская улица | 7 | 1592 | 11144 | 678900 г. Алдан, ул. Билибина | Асфальт |
| 2 | Внутригородская улица | 7 | 800 | 5600 | 678900 г. Алдан, ул.Быкова | Асфальт |
| 3 | Внутригородская улица | 7 | 635 | 4445 | 678900 г. Алдан, ул. Гагарина | Асфальт |
| 4 | Внутригородская улица | 7 | 1097 | 7679 | 678900 г. Алдан, ул. Горького | Грунтовое, асфальт |
| 5 | Внутригородская улица | 7 | 1300 | 9100 | 678900 г. Алдан, ул.Дзержинского | Асфальт |
| 6 | Внутригородская улица | 7 | 610 | 4270 | 678900 г. Алдан, ул.Дивизионная | Асфальт |
| 7 | Внутригородская улица | 7 | 450 | 3150 | 678900 г. Алдан, пер.Дорожный | Асфальт, грунт-е |
| 8 | Внутригородская улица | 7 | 1350 | 9450 | 678900 г. Алдан, ул.Достовалова | Асфальт |
| 9 | Внутригородская улица | 7 | 950 | 6650 | 678900 г. Алдан, ул. Жадейкина | Асфальт |
| 10 | Внутригородская улица | 7 | 850 | 5950 | 678900 г. Алдан, ул. Заортосалинская | Асфальт |
| 11 | Внутригородская улица | 7 | 2650 | 18550 | 678900 г. Алдан, ул. Комарова | Асфальт |
| 12 | Внутригородская улица | 0 |  | 0 | 678900 г. Алдан, ул.Кооперативная |  |
| 13 | Внутригородская улица | 7 | 1426 | 9982 | 678900 г. Алдан, ул.Космачева | Асфальт, грунтовое |
| 14 | Внутригородская улица | 7 | 1875 | 13125 | 678900 г. Алдан, ул. Ленина | Асфальт |
| 15 | Внутригородская улица | 7 | 1735 | 12145 | 678900 г. Алдан, ул. Лесная | Грунтовое, асфальт |
| 16 | Внутригородская дорога | 7 | 1200 | 8400 | 678900, г. Алдан, 1- квартал | Асфальт |
| 17 | Внутригородская дорога | 7 | 300 | 2100 | 678900, г. Алдан, 2 квартал | Асфальт |
| 18 | Внутригородская дорога | 7 | 1851 | 12957 | 678900, г. Алдан, 26 Пикет | Асфальт |
| 19 | Внутригородская улица | 7 | 307 | 2149 | 678900, г. Алдан, пер.Металлистов | Асфальт |
| 20 | Внутригородская улица | 7 | 650 | 4550 | 678900, г. Алдан, пер.Незаметный | Асфальт |
| 21 | Внутригородская улица | 7 | 130 | 910 | 678900, г. Алдан, пер.Первомайский | Асфальт |
| 22 | Внутригородская улица | 0 |  | 0 | 678900, г. Алдан, пер.Студенческий |  |
| 23 | Внутригородская улица | 7 | 175 | 1225 | 678900, г. Алдан, пер.Таежный | Асфальт |
| 24 | Внутригородская улица | 7 | 500 | 3500 | 678900, г. Алдан, пер.Чекистов | Асфальт |
| 25 | Внутригородская улица | 7 | 350 | 2450 | 678900, г. Алдан, пер. Чкалова | Асфальт |
| 26 | Внутригородская улица | 7 | 450 | 3150 | 678900, г. Алдан, пер.Шахтерский | Асфальт |
| 27 | Внутригородская улица | 7 | 800 | 5600 | 678900, г. Алдан, пер.Школьный | Асфальт |
| 28 | Внутригородская улица | 7 | 500 | 3500 | 678900, г. Алдан, пер.Якутский | Асфальт |
| 29 | Внутригородская улица | 7 | 1350 | 9450 | 678900, г. Алдан, ул. 10 лет Якутии | Асфальт |
| 30 | Внутригородская улица | 7 | 600 | 4200 | 678900, г. Алдан, ул.2-я Алданская | Асфальт |
| 31 | Внутригородская улица | 7 | 2500 | 17500 | 678900, г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ | Асфальт |
| 32 | Внутригородская улица | 7 | 1009 | 7063 | 678900, г. Алдан, ул. Зинштейна | Грунтовое, асфальт |
| 33 | Внутригородская улица | 7 | 150 | 1050 | 678900, г. Алдан, ул. Линейная | Асфальт |
| 34 | Внутригородская улица | 7 | 1620 | 11340 | 678900, г. Алдан, ул.Маяковского | Грунтовое, асфальт |
| 35 | Внутригородская улица | 7 | 2500 | 17500 | 678900, г. Алдан, ул. Мегино-Кангаласская | Асфальт |
| 36 | Внутригородская улица | 7 | 750 | 5250 | 678900, г. Алдан, ул.Молодежная | Асфальт |
| 37 | Внутригородская улица | 7 | 1425 | 9975 | 678900, г. Алдан, ул. Октябрьская | Асфальт |
| 38 | Внутригородская улица | 7 | 783 | 5481 | 678900, г. Алдан, ул.Ортосалинская | Грунтовое, асфальт |
| 39 | Внутригородская улица | 7 | 575 | 4025 | 678900, г. Алдан, ул. Папышева | Асфальт |
| 40 | Внутригородская улица | 7 | 467 | 3269 | 678900, г. Алдан, ул. Пролетарская | Асфальт, грунтовое |
| 41 | Внутригородская улица | 7 | 1175 | 8225 | 678900, г. Алдан, ул. Слепнева | Асфальт |
| 42 | Внутригородская улица | 0 |  | 0 | 678900, г. Алдан, ул. Советская |  |
| 43 | Внутригородская улица | 7 | 350 | 2450 | 678900, г. Алдан, ул. Спортивная | Асфальт |
| 44 | Внутригородская улица | 7 | 300 | 2100 | 678900, г. Алдан, ул.Старательская | Асфальт |
| 45 | Внутригородская улица | 7 | 1000 | 7000 | 678900, г. Алдан, ул. Строителей | Асфальт |
| 46 | Внутригородская улица | 7 | 1300 | 9100 | 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина | Асфальт |
| 47 | Внутригородская улица | 7 | 400 | 2800 | 678900, г. Алдан, ул. Теплякова | Асфальт |
| 48 | Внутригородская дорога | 7 | 350 | 2450 | 678900, г. Алдан, ул. ЯЦИК | Асфальт |
|  |  |  | 43137 | 301959 |  |  |

Связь.

В г. Алдан имеется 3 телефонных станций и подстанций ГП «Сахателеком» с общей монтированной емкостью 8396 и общей используемой емкостью 7555 станций – номеров (или 90%). Число телефонных аппаратов сети общего пользования – 7438, в том числе 6007 квартирных.

В связи с общими тенденциями хозяйственного развития Алданского района не предполагается значительного увеличения населения в п. Алдан, поэтому на период до 2020г. увеличения количества телефонных станций и подстанций не производится.

Возрастет число аппаратов сети общего пользования:

2010г. – 7450; 2015г. – 7500; 2020г. – 7550

В т.ч. квартирных: 2010г. – 6020; 2015г. – 6080; 2020г. – 6130;

Телевизионное вещание производиться по 3-м и более программам, в т.ч. республиканским, и это сохранится до 2020г.

## Сельское хозяйство.

В настоящее время в г. Алдане имеется 1 сельхозпредприятие и 1702 хозяйства населения. Общая посевная площадь – 194,7 га, из них 188,7 га под картофелем и 25,7 га – под овощами закрытого груза. В хозяйстве населения имеется 42 головы КРС, в общественном секторе – 23 головы. КРС, 141 свинья и 773 птицы. Динамика возможного увеличения показателей сельского хозяйства до 2020г. представлена в Табл. 9.

Табл. 9

Прогноз показателей сельского хозяйства до 2020г.

| Показатели | 2008 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество с\х предприятий | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество хозяйств населения | 1702 | 1710 | 1750 | 1780 |
| Посевная площадь – га | 195 | 197 | 200 | 203 |
| в т.ч. под картофелем – га | 189 | 191 | 195 | 197 |
| закрытый грунт – га | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Количество сельхозживотных – голов |  |  |  |  |
| КРС | 71 | 75 | 80 | 85 |
| Свиней | 141 | 145 | 150 | 155 |
| Птицы | 775 | 785 | 795 | 810 |

Возможная динамика производства сельхозпродукции до 2020г. показана в Табл. 10

Табл. 10

Прогноз производства сельхозпродукции до 2020г.

| Показатели, тонн | 2008 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скота и птицы (живой вес) | 38 | 40 | 45 | 52 |
| Молока | 286 | 290 | 310 | 320 |
| Яиц, тыс. штук | 32 | 33 | 35 | 38 |
| Картофеля | 1575 | 1580 | 1590 | 1610 |
| Овощей | 80 | 82 | 85 | 88 |

## Жилищно-коммунальное хозяйство.

Жилищное хозяйство

По данным Паспорта социально-экономического развития в г. Алдан жилищный фон составляет 8808 квартир, из них в муниципальной собственности 7511, в частной – 1297. Общая площадь жилых помещений – 421,9 тыс. кв. м, в т.ч. жилая – 260 тыс. кв. м, из них 150 тыс. кв. м – приватизированная.

Техническое состояние зданий в %% к общей площади составляет:

Удовлетворительное – 25

Требует капремонта – 30

Аварийное и ветхое – 45

Количество проживающих: всего – 26729 чел., в т.ч. в муниципальном фонде – 15620 чел; в частном – 11109 чел.

На период до 2020г. определенными тенденциями в жилищном хозяйстве будут:

- резкое сокращение аварийного и ветхого жилья

- проведение соответствующего капремонта в установленные сроки;

- доведение удельного веса удовлетворительного жилья до 90 – 100%.

- увеличение частной и приватизированной площади жилых помещение

- обеспечение населения жилой площадью по нормам 22 – 24 кв. м на человека.

Из общего количества зданий – 628 ед. основное количество одно и двухэтажные (собственно 314 и 262).3-х и 4-х этажных зданий – 19, 5-ти этажных – 14. Вывозной канализацией оборудованы 74 зданий, коллектором – 77.

В период 2001-2006г. под индивидуальное жилищное строительство было отведено 150 участков общей площадью 14,7 га. Было выстроено 103 дома общей площадью 11838 кв.м.

Согласно Справки об участках, отведенных под застройку (форма №33), под застройку отведено 36 участков общей площадью 62400 кв. м. Участки выделяются под жилищное строительство, объекты социального назначения (детсад, школа, медцентр и др.), торговли (рынки, магазины, рестораны и др.), производственные назначения (аэропорт, автостоянка и т.д.)

В связи с тем, что общие тенденции социально – экономического развития Алданского улуса будут отражаться на г. Алдане только посредственно, то большого роста населения до 2020г. не предвидится: оно достигнет примерно 27 – 28 тыс. чел. Ориентировочно.

Поэтому динамика показателей жилищного хозяйства до 2020г. может быть следующей: (Табл.11)

Табл. 11

Прогноз показателей жилищного хозяйства до 2020г.

| Показатели | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество квартир – ед. | 8808 | 8850 | 9100 | 9335 |
| в т.ч. муниципальных | 7511 | 7500 | 7000 | 6000 |
| частных | 1297 | 1350 | 1200 | 3335 |
| Общая площадь, тыс. кв. м | 421,9 | 450 | 550 | 672 |
| общая (приватизированная) | 245,9 | 250 | 300 | 322 |
| жилая (приватизированная) | 150,3 | 200 | 250 | 350 |
| Количество проживающих, чел. | 26729 | 26900 | 27300 | 28000 |
| в т.ч. в муниципальном фонде, чел. | 15620 | 15550 | 13500 | 10000 |
| в частном фонде | 11109 | 11350 | 13800 | 18000 |

Жилищный фонд г. Алдан включает 2173 строения, в т.ч. каменных – 259 строений, деревянных – 1914.

Из каменного жилого фонда центральным отоплением, горячей водой, холодной водой и канализацией обеспечено от 70% (канализацией) и 45 – 50% зданий (другие виды благоустройства).

Газ имеется у 68% каменных строений и у 24% деревянного жилого фонда.

Согласно имеющимся программам социального и экономического развития, а также программы газификации уровень обеспеченности благоустройством и в том числе газом, должен быть доведен к 2020г. до 90 – 100%.

Коммунальное хозяйство.

Всего в г. Алдане имеется на 1.01.07 26 котельных, работающих на угле (исключая котельную РПБ, принадлежащую БЯЭС и работающую на электроэнергии).

Из 17 котельных перспективы развития предусматривается для 9 котельных, 8 – не имеют планового развития. Для 6 котельных перспективы развития заключаются в устройстве ЦТП (котельных Центральная и АЭР №3), для 2-х – переключаются нагрузки на ЦТП АТХ – 2, и для 1-й – присоединение нагрузки котельных Школа, АТХ-2, ТУСМ.

Разработкой этих перспектив занимается ОАО РПИИ «Якутпроект».

Годы ввода этих котельных, в основном 70 – 80гг. прошлого столетия. Капитальный ремонт проведен в период 2003 – 2004 гг. (в основном).

Общая протяженность тепловых сетей – 104,8 км. На период до 2020г. увеличения количества котельных и тепловых сетей не предполагается.

Система обеспечения водой г. Алдан включает в себя главный водозабор, водовод от главного водозабора, узел №2 центрального городского водовода и водопроводные сети. Годы ввода – 70 – 90гг. прошлого века. Капремонт не проводился, за исключением 1 км городского водовода в 2003г. Общая протяженность сетей – 74,9 км, в т.ч. водопроводных – 52,5 км.

Кроме этого, в системе водообеспечения 19 скважин Орто – сала главного водозабора и еще свыше 30 скважин с мощностью от 11 до 60 куб. м\час.

В системе канализации имеется коллектор (219,2 куб. м\час), пруды – отстойники (мощностью 51,6 куб. м) и канализационные сети протяженностью 135 км.

Увеличения количества объектов водоснабжения, канализации и соответствующих сетей на канализации и соответствующих сетей на период до 2020г. не предусматривается.

Кроме этого, в г. Алдан имеется дождевая канализация, которая охватывает 70% капитальной застройки и 30% - индивидуальной. Общая протяженность сети – 20,927 км.

На схеме дождевой канализации г. Алдан М1:10000 показаны уличные и городские коллекторы с указанием в расчетных точках заглубление сети и пропускной способности, диаметра и уклона.

Отсутствуют станции перекачки дождевых вод и регулирующие емкости.

На ближайшие годы не имеется проекта дождевой канализации и нет организации, занимающейся разработкой такого проекта.

Потребность в таком проекте на перспективу до 2020г. имеется, в котором необходимо отразить необходимость 100% охвата дождевой канализацией капитальную и индивидуальную застройку.

Энергообеспечение объектов хозяйства г. Алдан осуществляется, в основном, дизельными электростанциями, а также электростанциями других типов (всего 10 ед.) общей суммарной мощностью 46,8 тыс. кВч.

Обеспечиваются энергией 6 производственных баз различной ведомственной принадлежности, а также ПС №5, ПС №6 и ПС №7 принадлежащих ЮЯЭС.

Все дизельные электростанции работают на дизельном топливе с общим годовым расходом – 5 тонн в год.

Уровень энергообеспеченности и структура источников энергии, в основном, сохраниться и на период до 2020г.

Кладбища, свалки, скотомогильники и поля ассенизации (по состоянию на 01.01. 2007 г.)

| № пп | Наименование | Местоположение | Размер участка га | Размер санитарно-защитной зоны, м | Предложение по дальнейшему использованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по нормам | фактический разрыв от жилой застройки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кладбище | юго-восточная часть | 50 | 300 | 120 | перенос на новое место |
| 2 | Свалка | северо-восточная часть | 18 | 1000 | 1260 | перенос |
| 3 | Поля ассенизации (канализационные отстойники) | западная часть города | 3,8 | 1000 | 140 | строительство новых отстойников с удалением от жилой зоны, захоронение старых |
| 4 | Скотомогильники | нет | нет | нет | нет | дать предложение в генплане по размещению |

## Социальная сфера.

Образование.

Система образования в г. Алдан представлена 3 средними школами (№1, №2, №3), Алданским интернатом, лицеем, а также Алданской ВСОШ и ЩЦТР и ГО. По ведомственной принадлежности они все относятся к МО «Алданский р-н». Во всех общеобразовательных школах (за исключением СШ №2) количество ученических мест, даже с учетом двух – трехсменной учебы. Так, например, в СШ №1 фактическое количество учащихся составляет 1023 (1 смена – 871), а по проекту должно быть 640 мест; в СШ №9 всего обучающихся 326 (1 смена 230), а проектное количество мест 250; в Алданской Гимназии факт – 476 (все 1 смена), проект – 350; Лицей: факт – 275 (1 смена 166); проект – 80 ученических мест.

В то же время количество работников в школах в 1,5 – 2 раза меньше, чем положено по штатному расписанию (в т.ч. и медработников и учителей). То есть, во всех общеобразовательных учебных заведениях практикуется совмещение, необходимость которого определяется низким уровнем оплаты труда.

На период до 2020г. целесообразно обеспечить соответствие количества ученических мест по проекту фактической потребности в обучении детей и молодежи посредством дополнительного строительства как минимум 2 средних школ с общим проектным количеством ученических мест не менее 100 – 1200, что определяется возможным ростом населения г. Алдан и повышением рождаемости, согласно имеющимся федеративным и региональным стимулирующим социально – экономическим фактором.

Среди средних специальных учебных заведений имеются: ГОУ Алданский политехникум (МН и ПО РС(Я)) и ГУСПО «Алданское медицинское училище» (Минздрав РС(Я)). Количество фактически обучающихся – 1053 соответствует проектному (1074). В то же количество фактически работающих (269) превышает количество штатных единиц (240,5), а количество педагогических работников меньше проектных (75 и 98) за счет совместительства.

Кроме этого, в г. Алдан имеется профтехучилище ПУ-24, принадлежащее МН и ПО РС(Я). Фактическое количество обучающихся (218) меньше проектного (225), Также количество работников(37) меньше штатного (59,5) в т.ч. педагогических: факт – 14, проект – 25.

Таким образом на период до 2020г. можно предположить, что роста количества средних специальных учебных заведений и ПТУ не предвидится. Возможное увеличение числа желающих получить среднее специальное образование может быть обеспечено путем реконструкции или расширения имеющихся.

Культура.

Учреждения культуры в г. Алдан представляются 4 домами культуры, 4 библиотеками, 1 музеем и 1 культурно-досуговым учреждением.

Охват населения составляет: по домам культуры – 98 мест, по библиотекам – 6490 читателей, по музеям – 3798 посещений. Численность фактически работающих в этих учреждениях соответствует штатному расписанию. На период до 2020г. не предвидится увеличения количества учреждений культуры.

Имеющаяся в г. Алдане Школа искусств принадлежит МО «Алданский р-н». Количество обучающихся – 273. Количество работников (43) меньше штатов (65), то же и по преподавателям (27 и 45).

Потребности населения в обучении различными формами искусства до 2020г. школа может удовлетворить.

Данные о строящихся объектах  культурно-бытового обслуживания

| №№ пп | Назначение отвода | Адрес | № типового проекта | Емкость | Общая площадь | Строительный объем | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Детская площадка | Ленина, 23 | долевое стр-во |  | 1191 | - | - |
|  | Детская площадка | Пролетарская, 3а | РООС Дона Боско | 1353 м2 | 1353 | 3 | - |
|  | Церковь ев.хр. | Пролетарская, 32 | Евангелист. христ. | - | 725 | - | незавершенка |
|  | Спортивная площадка | Гагарина, 14а | ЮЯЭС | - | 2330 | - | - |
|  | ЗАГС | 50 лет ВЛКСМ | МО город Алдан | - | 2450 | - | резерв |
|  | - | I квартал, 8 | - | - | 944 | - | на аукцион |
|  | Лыжная база | пер. Якутский | ГУП СГЗ | - | 93 га | - | строящийся/ оформляется |

Детские дошкольные учреждения.

Муниципальному образованию «Алданский р-н» принадлежат в г. Алдан 9 детских дошкольных учреждений (Крепыш, Василек, Мишутка, Колобок, Снежинка, Светлячок, Дюймовочка, Дельфин, Ромашка). Фактическая численность детей в них на 01.01.07г. Ф(1098) значительно превышает проектную (709). На период до 2020г. необходимо в первоочередном порядке увеличить в 3 раза количество детских дошкольных учреждений возможной потребности детских мест в 3000 – 3500 детей.

Спорт.

Занятия спортом населения г. Алдан проводит в 3 спортивных залах: СОК «Энергетик» (ЮЯЭС), спортклуб «Гранит» и ДЮСШ, принадлежащих МО «Алданский р-н». Количество фактических работников, в.ч. тренеров, соответствует штатному расписанию в СОК «Энергетик» и спортклубе «Гранит» (18 и 2 соответственно) и меньше в ДЮСШ (50 и 61). В ДЮСШ занимаются спортом 105 человек, в других спортклубах работают 2 и 7 спортивных секций.

На период до 2020г. возможно увеличение количества занимающихся спортом в 1,5 – 2 раза, что можно обеспечить на имеющейся материально-технической базе.

Здравоохранение.

Система здравоохранения г. Алдан включает в себя Алданскую ЦУБ и Кожновенерологический диспансер. Количество койко-мест в стационарах соответствует нормативам (320 и 25); в поликлиниках число посещений в смену также соответствует нормативам (750 и 50). Имеющаяся практика дневных стационаров и дневных коек также уклоняется в нормативы.

Весь персонал, количество врачей на 10 – 15% меньше штатного расписания, а средний медперсонал по факту соответствует штатному расписанию.

До 2020г. в связи с проводимой пропагандой здорового образа жизни (ЗОЖ) увеличение количества учреждений здравоохранения не предвидится.

Социальные учреждений.

В г. Алдане имеется 2 дома интерната: для взрослых – МУ «Комплексный центр соц. обслуживания населения «Алданского района»» для взрослых, и СРОдН «Тукам» - для детей. Фактическая численность проживающих в них взрослых (237) и детей (44) соответствует плановой.

Количество фактически работающего персонала (84 чел. И 57 чел.) несколько превышает штатное расписание (64 и 47)

На период до 2020г. увеличения количества социальных учреждений не предвидится.

Административные здания

| №№ пп | Наименование | Адрес | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Специальное или приспособленное | Этажность | Общ. пл. м2 | Кубатура, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Администрация МО «Город Алдан» | ул. Ленина, 6 | приспособленное | 2 | 440 | 1320 |
|  | ФГУ ГГП «Якутскгеология» «Алданский» | ул. Ленина, 8 | специальное | 2 |  |  |
|  | ОАО Сбербанк № 1049 | ул. Ленина, 9 | специальное | 2 | 881 | 6704 |
|  | Администрация МО «Алданский район» | ул. Ленина, 19 | специальное | 3 | 1455 | 4365 |
|  | Сахателеком | ул. Ленина, 20 | специальное | 3 | 2250 | 6750 |
|  | ДЕЗ | ул. Ленина, 30 | приспособленное | 2 | 848 | 2374 |
|  | ОАО Ассоциация строителей АЯМ | ул. Космачева, 3а | приспособленное | 2 | 1738 | 12482 |
|  | ОАО АК «ЖДЯ» | ул. Маяковского, 14 | специальное | 2 | 3476 | 12482 |
|  | ГУП РС (Я) ЖКХ | ул. Маяковского, 33 | приспособленное | 2 | 1346 | 3903 |
|  | Налоговая инспекция | ул. Дзержинского, 21б | специальное | 2 | 1808 | 5062 |
|  | Отделение по алданскому району УФК по РС (Я) | ул. Дзержинского, 30 | приспособленное | 3 | 319 | 3235 |
|  | ОАО Алданзолотобанк | ул. 10 лет Якутии, 31а | специальное | 2 | 3772 | 12752 |
|  | Алданский УОВД | ул. Заречная, 1 а | специальное | 2 | 1710 | 4788 |
|  | АО "Энергосбыт " ОАО АК "Якутскэнерго" | ул. Линейная, 2а | специальное | 2 | 312 | 930 |
|  | АФ ДРСК ЮЯЭС | ул. Линейная, 2 | специальное | 2 | 996 | 2789 |
|  | Военкомат | ул. 50 лет ВЛКСМ, 2а | приспособленное | 3 | 600 | 1680 |
|  | ГАИ | ул. 50 лет ВЛКСМ, 4 | специальное | 2 | 330 | 924 |
|  | Соцзащита | ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 | приспособленное | 2 | 520 | 1456 |

ПЕРЕЧЕНЬ

памятников архитектуры и истории

| №№ пп | Наименование | Вид охраны | Время сооружения памятника | Современное использование | Разработан ли проект охранной зоны | Сроки реставрации | Размер занимаемого участка м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Памятник Победы | местный | 1986 | да | нет | - | 3130 |
| 2 | Памятник первооткрывателям Алдана | местный | 1975 | да | нет | - | 19,3 |
| 3 | Памятник Аямтранс | местный | 1987 | да | нет | - | 390 |
| 4 | Памятник Пато | местный | 1986 | да | нет | - | 331 |

КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ.

| №№ пп | Наименование | Адрес | Вместимость | Характеристика здания | Предложения по дальнейшему использованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Специальное или приспособл. | Общая площадь м2 | Кубатура м3 |  |
| 1 | Отделение по алданскому району УФК по РС (Я) | ул. Дзержинского, 30 | 15 | приспособленное | 250 | 860 |  |
| 2 | ОАО Сбербанк № 1049 | ул. Ленина, 9 | 134 | специальное | 881 | 6704 |  |
| 3 | ОАО Алданзолотобанк | ул. 10 лет Якутии, 31а | 30 | специальное | 1886 | 6376 |  |
| 4 | ЕРКЦ | ул. 10 лет Якутии, 31а | 20 | специальное | 1886 | 6376 |  |

УЧРЕЖДЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| № пп | Наименование | Адрес | Ведомственная принадлежность | Вместимость (рабоч. мест кг белья в смену и т.п.) | Характеристика здания | Предложения по дальнейшему использованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Специальное или приспособленное | Материал стен, этажность | Кубатура, м3 | % износа или год постройки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Парикмахерская в химчистке | ул. Ленина, 49 | ИП | 5 | приспособленное | каменное, 2 этажа | 80 | 60 % | сохран. |
|  | Парикмахерская «Стайлинг» | ул. Октябрьская, 6 | ИП | 4 | приспособленное | каменное, 3 этажа | 45 | 40 % | сохран. |
|  | Парикмахерская «Орхидея» | ул. Октябрьская, 10 | ИП | 3 | приспособленное | каменное, 5 этажей | 50 | 30 % | сохран. |
|  | Парикмахерская в гостинице | ул. Октябрьская, 28 | ИП | 3 | приспособленное | деревянное, 2 этажа | 30 | 92% | снос |
|  | Парикмахерская «Ольга» | ул. Октябрьская, 27 | ИП | 5 | приспособленное | каменное, 2 этажа | 100 | 2005 г. | сохран. |
|  | Парикмахерская «Блиц» | ул. Пролетарская, 20 кв.1 | ИП | 1 | приспособленное | деревянное | 50 | 1992 г. | сохран. |
|  | Парикмахерская «Ирина» | 50 лет ВЛКСМ, 12 | ИП |  | приспособленное | деревянное 1 этаж | 30 | 100 % | снос |
|  | Парикмахерская «Владлена» | I квартал, 1 а | ИП | 2 | приспособленное | каменное, 5 этажей | 30 | 1992 г. | сохран. |
|  | Фотостудия «Улыбка» | ул. Октябрьская, 27 | ИП | 1 | приспособленное | каменное 2 этажа | 60 | 2005 г. | сохран. |
|  | Фотостудия «Репортер» | ул. Дзержинского 22 | ИП | 1 | приспособленное | каменное 2 этажа | 90 | 1987 г. | сохран. |
|  | Ателье «Силуэт» | ул. Ленина, 49 | ИП | 5 | приспособленное | каменное, 2 этажа | 50 | 60 % | сохран. |
|  | Ателье «Новинка» | ул. Октябрьская, 18 | ИП | 6 | приспособленное | деревянное, 2 этажа | 120 | 1937 | сохран. |
|  | Авторское ателье | ул.Дзержинского, 22 / 1 | ИП | 2 | приспособленное | каменное 2 этажа | 145 | 1987 | сохран. |
|  | Химчистка | ул. Ленина, 49 | ИП | 4чел/30 кг белья | специальное | каменное 2 этажа | 5774 | 60 % | сохран. |
|  | Прачечная | ул. Ленина, 49 | ИП | 11 чел/ 290 кг | специальное | каменное 2 этажа |  |  | сохран. |

# СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

## Демографическая ситуация.

По данным переписи 2002 года численность постоянного населения г. Алдан составляла 24715 чел., за 13 лет с момента предыдущей переписи 1989 г.. она сократилась на 2327 жителей, или на 8,6% (табл. 1).

Таблица 1.

Численность постоянного населения г. Алдан по данным переписей населения, чел.

| 1989 г. | 2002 г. | убыль |
| --- | --- | --- |
| 27042 | 24715 | 2327 |

Источник: Численность и размещение населения РС(Я). Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. том 1. Якутск, 2004 г.

Уменьшение  числа жителей наблюдается и в последующие годы, так, по информации ТО ФСГС по РС(Я), на начало 2007 г. в г. Алдан проживало 23962 чел.

В рассматриваемом поселении отмечается критическая демографическая ситуация: растет число умерших, которое превышает число рождений. Неблагоприятная динамика естественной убыли населения (разница между числом родившихся и умерших за год) вызывает сокращение числа жителей города (табл. 2).

Отрицательное влияние на динамику и структуру населения также вносит миграция. Особенно значительная миграционная убыль (разность между двумя разнонаправленными потоками прибывших в город и выбывших за его пределы) зарегистрирована в Алдане в 2002 г. (306 чел.). Отрицательное сальдо миграции дополняет естественную убыль населения, в связи, с чем происходит  убыль населения города (таб. 2).

Таблица 2.

Динамика численности и основных демографических показателей населения г. Алдан, чел.

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность на конец года | 25800 | 25200 | 24700 | 24400 | 24300 | 24000 | 23000 |
| Родилось | 261 | 243 | 252 | 270 | 299 | 272 | 285 |
| Умерло | 344 | 339 | 326 | 342 | 319 | 307 | 355 |
| Прибыло | 683 | 460 | 294 | 324 | 332 | 334 | 303 |
| Выбыло | 896 | 733 | 600 | 487 | 481 | 521 | 440 |
| Естественная убыль | -83 | -96 | -74 | -72 | -20 | -35 | -70 |
| Миграционная убыль | -213 | -273 | -306 | -163 | -149 | -187 | -137 |

Источник: Отдел по сбору и обработке статистической информации № 5(в г. Алдане) ТО ФСГС по РС (Я)

Социально-демографический состав и занятость населения

Демографическое равновесие в Алдане нарушено: наблюдается диспропорция в соотношении полов, так в 2006 году на 1000 женщин приходилось 1058 мужчин. Возрастная структура населения характеризуется высокой долей трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (64,9 %) и низкой долей детей – 23,9 % (табл. 3). Четверть населения Алдана являются пенсионерами (26,3 %), из которых каждый пятый продолжает работать (на долю работающих пенсионеров приходится 5,5 % населения города). Общее число семей по данным местной Администрации составляет 7553, что соответствует среднему размеру одной семьи в 3,2 человека. Высокая доля пожилых в составе населения является определяющим фактором его депопуляции.

Таблица 3.

Состав населения г. Алдан в 2006 г.. (среднегодовая численность)

| Возрастные группы | человек | % от общей численности |
| --- | --- | --- |
| Постоянное население | 23961 | 100% |
| мужчины | 12319 | 51,4 |
| женщины | 11642 | 48,6 |
| Дети | 5728 | 23,9 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 15561 | 64,9 |
| Занятые в народном хозяйстве | 10502 | 43,8 |
| Пенсионеры всего | 6276 | 26,2 |
| Работающие пенсионеры | 1317 | 5,5 |
| Инвалиды всего | 1055 | 4,4 |
| Работающие инвалиды | 322 | 1,3 |
| Общее количество семей | 7553 |  |

Источник: данные Администрации МО «г. Алдан»

По данным Администрации муниципального образования в 2006 г. 43,8 % населения города заняты на предприятиях и организациях г. Алдана. С учетом занятости работающих пенсионеров и инвалидов, а, также принимая во внимание, что часть населения в трудоспособном возрасте занята учебой и домашним хозяйством выявлен значительный резерв трудовых ресурсов. Его величина составляет около 2,5 тыс. человек трудоспособного населения.

Анализ распределения занятого населения на предприятиях и в организациях по отраслям показал преобладание производственной сферы (табл. 4). В структуре занятого населения на долю этих отраслей приходится 57,7% занятого населения. В производственных отраслях преобладающими являются промышленность (22,8%) транспорт (13,0%), строительство (8,0%), геология и разведка недр (5,8%). В отраслях сферы услуг лидирует занятость в образовании (10,9 %), здравоохранении (9,5 %), жилищно-коммунальном хозяйстве (8,9%) и органах управления (6,4% всего занятого населения).

Часть населения города занята индивидуальной трудовой деятельностью, преимущественно в отраслях торговли, транспорта, операциях с недвижимым имуществом и строительстве.

Таблица 4.

Численность занятых на предприятиях и организациях за январь-декабрь 2006 г.

|  | человек | % |
| --- | --- | --- |
| Всего занятых по городу | 10631 | 100,0 |
| из них: |  |  |
| Производственные отрасли | 6131 | 57,7 |
| Промышленность | 2422 | 22,8 |
| Сельское хозяйство | 49 | 0,5 |
| Лесное хозяйство | 64 | 0,6 |
| Транспорт | 1387 | 13,0 |
| Связь | 182 | 1,7 |
| Строительство | 852 | 8,0 |
| Торговля | 350 | 3,3 |
| Общественное питание | 28 | 0,3 |
| Операции с недвижимым имуществом | 42 | 0,4 |
| Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы | 616 | 5,8 |
| Прочие виды | 139 | 1,3 |
| Отрасли сферы услуг | 4500 | 42,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 944 | 8,9 |
| Здравоохранение | 1010 | 9,5 |
| Физкультура и спорт | 62 | 0,6 |
| Социальное обеспечение | 177 | 1,7 |
| Образование | 1160 | 10,9 |
| Культура и искусство | 230 | 2,2 |
| Финансы, кредит, страхование и пенсионное обеспечение | 225 | 2,1 |
| Органы управления | 685 | 6,4 |
| в т.ч. госуправление | 685 | 6,4 |
| Общественные организации | 7 | 0,1 |

Источник: данные Администрации МО «г. Алдан»

## Вариантный прогноз численности населения до 2020 г.

Оценка прогнозной численности населения рассматриваемых населенных пунктов выполнена в двух вариантах. 1 вариант расчета инерционный, основан на экстраполяции сложившихся темпов изменения численности населения. По прогнозным расчетам, учитывающим сложившуюся динамику коэффициентов естественного и миграционного движения населения, численность жителей Алдана будет снижаться и достигнет к 2020 г. 20,2 тыс. чел.

2 вариант предполагает привлечение трудовых ресурсов для покрытия потребностей в кадрах развивающихся градообразующих отраслей экономики, в том числе на постоянной основе с проживанием в г. Алдане. Оценка прогнозной численности населения выполнена с учетом коэффициента семейности.. За счет ожидаемого положительного миграционного прироста происходит компенсация естественной убыли стареющего населения г. Алдана и общая численность населения увеличивается по сравнению с базисным годом расчета (табл. 5).

Таблица 5.

Прогнозные расчеты численности населения г. Алдан по 2 вариантам, тыс. чел.

|  | 2007 г. | 2010 г. | 2015 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 | 23,0 | 22,3 | 21,2 | 20,2 |
| Вариант 2 | 23,0 | 23,3 | 23,8 | 24,0 |

Таким образом, источником прироста населения территории на перспективу может стать миграция, которая компенсирует естественную убыль населения. Согласно представленного прогноза численность населения на расчетный срок 2020 г. достигнет наибольшего значения по второму варианту и составит 24,0 тыс. чел.

Однако при принятии расчетной численности населения проектом учтены два положения, связанные с решениями предлагаемого генерального плана.

Во первых, несмотря на представленные в отчете Института  региональной экономики прогнозные расчеты, проектом принята расчетная численность населения – 32 тысячи человек. При всех обсуждениях проекта генерального плана и важнейших перспектив развития г. Алдан, руководство МО «Город Алдан» высказывалось в пользу повышения предельного порога численности населения города, учитывая факторы перспективного освоения промышленных ресурсов, которые будут способствовать развитию г. Алдан в более отделенной перспективе.

Второе положение касается статуса города Алдан, который сегодня является административным центром Алданского района, но с связи с предполагаемым развитием региона получит важное республиканское и федеральное значение.

## Анкетный опрос населения

Для разработки Генерального плана с проектом планировки рассматриваемого поселения был проведен анкетный опрос населения г. Алдан с целью определения структуры нового жилищного строительства. Опросный лист включал вопросы о предпочтениях семьи респондента в выборе типа жилого дома в будущем. На данный вопрос было предложено 5 вариантов ответа по основным типам жилого дома:

- Квартира в многоэтажном доме (6-9 этажей);

- Квартира в многоэтажном доме (4-5 этажей);

- Квартира в малоэтажном (2-3 этажа) блокированном жилом доме;

- Коттеджная застройка городского типа с отдельным участком

- Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) с приусадебным участком.

Кроме типа жилого помещения в результате проведенного опроса были получены данные о распределении населения рассматриваемых поселений по полу, составу семей и социальному статусу. Значительная часть разработки анкеты пришлась на обработку предложений респондентов о желательной застройке города. Обработка анкет проведена с использованием специализированного пакета обработки данных SPSS. В режиме перекрестных запросов получены распределения ответов респондентов о предпочитаемом типе жилого помещения в зависимости от пола, составу семьи и социальному статусу, а также получены сводные характеристики предложений о желательной застройке города, по частоте встречаемости их в анкетах респондентов.

Всего было обработано 126 анкет.. Распределение респондентов по полу показало, что среди участвующих  в опросе оказалось больше женщин (54,8 %).

В г. Алдан предпочитаемым типом жилого дома является коттеджная застройка городского типа с отдельным участком (35,7%) (табл. 6).

Таблица 6

Предпочитаемый тип жилого дома в зависимости от пола респондентов в г. Алдан, число ответов, %

| Квартира в многоэтажном доме (6-9 этаж) | Квартира в многоэтажном доме (4-5 этаж) | Квартира в малоэтажном (2-3 этаж) блокированном жилом доме | Коттедж. застройка городского типа с отдельным участком | Индивидуальный жилой дом (1-2 этаж) с приусадебным участком | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мужчины |
| 6 | 9 | 8 | 20 | 14 | 57 |
| 10,5 | 15,8 | 14,0 | 35,1 | 24,6 | 100,0 |
| женщины |
| 5,0 | 9,0 | 16,0 | 25,0 | 14,0 | 69,0 |
| 7,2 | 13,0 | 23,2 | 36,2 | 20,3 | 100,0 |
| оба пола |
| 11,0 | 18,0 | 24,0 | 45,0 | 28,0 | 126,0 |
| 8,7 | 14,3 | 19,0 | 35,7 | 22,2 | 100,0 |

На втором месте идет вариант застройки в виде индивидуального жилого дома (1-2 этажа) с приусадебным участком (22,2%). На третьем месте стоит вариант квартиры в малоэтажном (2-3 этаж) блокированном жилом доме (19,0%), а для женщин этот вариант ответа – на втором (23,2%). Предпочитающих  иметь квартиру в доме из четырех-пяти этажей оказалось 14,3 %, при этом для мужчин данный вариант застройки оказался предпочтительнее квартиры в малоэтажном блокированном доме 15,8 % против 14,0%.

Анализ состава семей респондентов показал преобладание семей из трех человек (31,7 %); 19,8 % респондентов являются одиночками и 24,6% проживают в семьях из четырех-пяти человек (табл. 7). Средний размер семьи, рассчитанный по результатам опроса респондентов составил 2,7, этот показатель для выборочной совокупности ниже расчетов, полученных по данным Администрации МО «г. Алдан».

Таблица 7.

Состав семей респондентов, число членов семьи г. Алдан

| Членов семьи | человек | % |
| --- | --- | --- |
| один | 25 | 19,8 |
| двое | 24 | 19,0 |
| трое | 40 | 31,7 |
| четверо | 27 | 21,4 |
| пять | 4 | 3,2 |
| всего | 120 | 95,2 |
| не указали | 6 | 4,8 |
| Все ответы | 126 | 100 |

Социальный состав, который в значительной степени определяет материальные возможности населения в изменении своих жилищных условий, обусловливается положением жителей в занятии (табл. 8). Среди опрошенных  преобладают служащие (55,6 %), 13,5% респондентов указали на наличие работы.

Таблица 8.

Социальный состав населения г. Алдан

| Статус | человек | % |
| --- | --- | --- |
| служащий | 70 | 55,6 |
| работающий | 17 | 13,5 |
| пенсионеры | 5 | 4,0 |
| инженер | 5 | 4,0 |
| рабочий | 3 | 2,4 |
| руководитель | 1 | 0,8 |
| риэлтор | 1 | 0,8 |
| Медицинский работник | 1 | 0,8 |
| не указано | 23 | 18,3 |

Таким образом, результаты анкетного опроса населения г. Алдан показали, что предпочтительным типом жилищной застройки в будущем является коттеджная застройка городского типа с отдельным участком (35,7%), индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) с приусадебным участком (22,2%) или квартира в малоэтажном (2-3 этаж) блокированном жилом доме (19,0%).

Особый интерес представляют материалы анкеты, включающие открытый вопрос с предложениями жителей Алдана по застройке города. Следует отметить высокую активность респондентов в заполнении данного пункта анкеты, что свидетельствует о большом желании алданцев улучшить условия жизни в городе. Все ответы были сгруппированы по частоте встречаемости, при этом рассматривалось до 5 различных предложений, высказываемых одним респондентом. Наиболее часто встречающимися предложениями стали вопросы благоустройства города, в том числе обустройство детских игровых площадок (16,1%), снос ветхого и аварийного жилья (11,8%), постройка тротуаров (9%), строительство в городе парка культуры и отдыха (9%), скверов (3,8%), вопросы освещения улиц города (3,8%). Строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе детских садов, школ, спортивных сооружений. Большую озабоченность жителей вызывают проблема реконструкции центра города, даются предложения по ведению в центре высотной застройки, строительству делового центра, вынесению котельных за пределы городской черты. Предложения респондентов представлены в табл. 9.

Таблица 9

Предложения жителей г. Алдан о застройке города

| Предложения | Число ответов | % |
| --- | --- | --- |
| Детские игровые площадки | 34 | 16,1 |
| Снос ветхого жилья | 25 | 11,8 |
| Тротуары | 19 | 9,0 |
| Парк культуры и отдыха | 19 | 9,0 |
| Детские сады | 10 | 4,7 |
| Скверы | 8 | 3,8 |
| Освещение улиц | 8 | 3,8 |
| Детское кафе | 7 | 3,3 |
| Развлекательный центр | 7 | 3,3 |
| Асфальтирование дорог | 7 | 3,3 |
| Благоустройство территорий | 6 | 2,8 |
| Котельные вынести за пределы города | 6 | 2,8 |
| Спортивные площадки | 6 | 2,8 |
| Спортивный комплекс | 5 | 2,3 |
| Гаражи | 4 | 1,9 |
| Биотуалеты | 4 | 1,8 |
| Жилые дома | 3 | 1,4 |
| Зоны отдыха | 3 | 1,4 |
| Приют для бездомных животных | 3 | 1,4 |
| Многоэтажная застройка центра | 3 | 1,4 |
| Деловой центр | 3 | 1,4 |
| Пруд | 3 | 1,4 |
| Фонтаны | 3 | 1,4 |
| Озеленение | 2 | 0,9 |
| Реконструкция центра | 2 | 0,9 |
| Школа | 2 | 0,9 |
| Дома-высотки | 1 | 0,5 |
| Торговый центр | 1 | 0,5 |
| Бассейн | 1 | 0,5 |
| Площадки для выгула собак | 1 | 0,5 |
| Баня | 1 | 0,5 |
| Водоотводные канавы | 1 | 0,5 |
| Теплосети | 1 | 0,5 |
| Цирк | 1 | 0,5 |
| Скамейки на остановках | 1 | 0,5 |
| Все ответы | 211 | 100,0 |

# АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 1979 г.

При сборе исходных данных для разработки генерального плана МО «Город Алдан» были рассмотрены «Генеральный план г.Алдан», разработанный в 1979-1981 гг. ГПИИ «Якутгражданпроект» (шифр 3821) и «Проект детальной планировки г.Алдан», выполненный в 1977 году.

Анализ реализации основных технико-экономических показателей генерального плана 1979 года проведен по показателям на расчетный срок – 2000 год по территории, численности населения и жилищному фонду.

Территория в пределах городской черты (1979 г.) была площадью 1110 га, в том числе селитебная территория – 264,85 га, на расчетный срок увеличения площади до 319,24 га.

Численность населения

Предыдущий генплан предусматривал рост населения с 20,235 до 35,0 тыс. чел. на расчетный срок (2000 г.). На 2002 г. население г. Алдана составило 24,715 тыс. чел.

1962 г. – 14,5 тыс.чел.

1979 г. – 20,2 –«-

По генплану 1979 г. прогноз на:

1990 г. – 24,0 –«-  (первая очередь)

2000 г. – 35,0 –«- (расчетный срок)

Жилищный фонд

В 1979г. общая площадь жилого фонда составлял – 212,6 тыс.м2, жилобеспеченность – 7,9 м2 на 1 жителя, в том числе благоустроенным жилым фондом – 0,10 м2/чел.

Характеристика жилого фонда:

каменные       – 72,1 тыс.м2 (34%)

деревянные – 140,5 тыс.м2 (66%)

Всего		   212,6 тыс.м2  (100%)

По генеральному плану 1979 г. намечалось строительство жилищного фонда - 630,0 тыс.м2 и по этажности: одноэтажной (усадебной) –  % (57,0 тыс. м2), двухэтажных   – % (125,63 тыс.м2) и пятиэтажных -  % (447,87 тыс. м2), то по данным 01.01. 2007 г. общая площадь жилого фонда 421,8 в том числе муниципального жилого фонда составил % ( 352,3 тыс. м2), а частного  % (69,5 тыс.м2).

| №№ пп | Показатели (ед.измерения) | По генплану, 1979 г. | Современное состояние, 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | исходный год 1979г. | расчетный срок, 2000 г. |  |
| 1 | Территория, га в т.ч. | 1110,0 | 1110,0 | 3390 |
|  | - селитебная территория (га) | 264,85 | 319,24 | 395,04 |
| 2 | Население(тыс.чел.) | 26,7 | 35,0 | 23,9 |
| 3 | Жилищный фонд – всего (тыс.м2 общ.пл.) | 212,6 | 630,0 | 260,0 |
| 4 | Жилищная обеспеченность (м2/чел) | 7,9 | 18,0 | 10,8 |

Х)  Площадь участка по земельному делу МО «Город Алдан», 2006 г.

хх) По экономической гипотезе развития  г.Алдан» 1979 г. прогнозируемая численность населения была до 35,0 тыс.чел.

Анализ реализации генерального плана показал, что основные технико-экономические показатели не достигнуты: в городе нет новых градообразующих предприятий, большинство существующих предприятий ликвидировано, наблюдается неблагоприятная демографическая ситуация, уменьшение числа жителей.

Перспективы развития г.Алдан связанные с развитием промышленно-транспортного комплекса Южной Якутии в указанный период 1985-2005 г.г. не оправдались.

# КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

На основе анализа природно-климатических условий, существующего использования территории и эколого-градостроительной ситуации разработана карта планировочных ограничений для градостроительной деятельности, которая изображена на «Схеме комплексной оценки территории».

## Схема комплексной оценки территории

На схеме комплексной оценки территории показаны территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

- Территории зон охраны памятников истории и культуры (памятник героям советского союза алданцам Кирьянову П.Н., Лебедеву А.И., Жадейкину М.С., Космачеву М.М., Теплякову М.П., погибшим в годы Великой Отечественной войны; памятник чекистам Батуеву А.П., Бавкум Д.Ф., Самодумову, Тепловой М.П., Давыдову Д.И., Петухову А.П., павшим в 1925-1930 гг. в борьбе с бандитизмом; памятник первооткрывателям золото Алдана Тарабукину М.П. и Бертину В.П.; мемориальная доска в честь первооткрывателей золота Алдана Тарабукина М.П. и Бертина В.П.).

- Зоны особо охраняемых  природных территорий, в том числе рекреационной зоны «Олемпийская» с лыже-роллерной трассой центра подготовки лыжников.

- Территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Незаметного и р. Орто-Сала.

- Территории зон санитарной охраны источников водоснабжения (водозаборные скважины на р. Орто-Сала).

- Территории шумового воздействия от аэропорта «Алдан», полосы отвода железной дороги и федеральной автомагистрали М-56 «Лена» (существующей и проектируемой трассы).

- Санитарно-защитные зоны от коммунально-промышленых предприятий, инженерных сооружений и объектов.

Виды дополнительных ограничений.

Зоны ограничения и регулирования застройки.

Комплексная охранная зона памятников истории и культуры.

Ограничения: обязательное согласование намерений по изменению недвижимости (проектов) с соответствующими органами охраны памятников истории и культуры и органами архитектуры и градостроительства.

Археологическая охранная зона.

Ограничения: до начала земельных работ, связанных со строительством, проведением археологических раскопок.

Водоохранная зона.

Ограничения: запрещается организация полигонов для размещения твердых бытовых и неутилизированных промышленных отходов, складов нефтепродуктов, минеральных удобрений, ядовитых химических веществ, размещение стоянок транспортных средств, их ремонт, мойка и заправка топливом.

Прибрежная защитная полоса.

Ограничения: все ограничения, указанные для зоны В (водоохраной зоны), запрещается дополнительно: установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, индивидуальное строительство, движение автомобилей и тракторов.

Зона затопления.

Ограничения: при проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий.

Санитарно-защитная зона предприятий.

Ограничения:

- Не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, огороды.

- Размещение новых предприятий и реконструкция существующих возможны только по согласованию с соответствующими центрами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора и комитетами по охране природы при положительном заключении государственной экологической экспертизы.

- Реконструкция существующих усадебных жилых домов возможна с увеличением  общей площади строения, принадлежащей каждому собственнику, не более чем на 30%.

Зона особо охраняемых природных территорий.

Ограничения: не допускаются размещения строительства на территории охраняемых ландшафтов, а так же несанкционированная вырубка деревьев и кустарника, иные нарушения ландшафта.

## Экологическое состояние территории и природоохранные мероприятия

## 7.2.1. Общая характеристика.

На территории г.Алдан сосредоточено порядка пятидесяти четырех (54) предприятий и организаций, являющихся источниками антропогенного воздействия на окружающую среду, приводящего к ее загрязнению. Влияние этих источников на условия существования людей и живой природы многократно усугубляется специфическими климатическими и природными условиями, что приводит к превышению уровней допустимой экологической нагрузки на природную среду. Необходимость совокупного существования населения и производства в ограниченном пространстве села порождает целую гамму проблем, связанных с условиями проживания. Экологические проблемы вызывают острое беспокойство населения. Решение их стало одной из первоочередных задач.

Планирование развития и реконструкции населенного пункта  стало невозможно без анализа сложившейся экологической ситуации, достижения критериев среды, обуславливающих здоровые условия проживания населения.

### 7.2.2. Воздушный бассейн.

На административной территории г.Алдан по данным статического отчета 2-ТП (воздух) находится 27 стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха  предприятий. Выбросы от которых не превышают 2680,32 т/год, из них выбросы пыли 573,6757 т/год, окислы азота 219,2122 т/год, оксида углерода 1169,0221 т/год, диоксида серы 501,2237 т/год,  газообразные и жидкие 1889,4774 т/год.

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприятия теплоэлектроэнергетики – котельные города в количестве 27 шт., из них 6 - ДЭС. Топливо основное – уголь марки СС Нерюнгринского угольного разреза .

При сгорании каменного угля выделяются в атмосферу следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен, сажа, пыль неорганическая:  70-20% SiO2. При сгорании нефтянного топлива выделяются в атмосферу следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен, сажа.

Следует отметить, что фоновые ПДК по оксиду углерода и окислам азота по г. Алдан в пределах ПДК. В последние годы вводятся объекты с автономными котельными для обеспечения теплоснабжения. Строительство новых котельных приведет к дополнительному выбросу вредных веществ в атмосферный воздух.

На административной территории г.Алдан основным источником загрязняющим атмосферный воздух является автотранспорт. По данным ГИБДД почти каждое предприятие различных форм собственности имеют на своем балансе и эксплуатируют  автотранспорт. Кроме того, имеется большое количество единиц частного автотранспорта. Учет выбросов от автотранспорта формируется из отчетов поступающих от предприятий по форме 1-ТР (автотранспорт).

Эксплуатация автотранспорта на не обустроенных дорогах села и пригородов способствует образованию устойчивого пылевого смога, загрязнению придорожных территорий тяжелыми металлами. Объем пыли, поднимаемой автомашинами при их движении из-за отсутствия приемлемых методик, не поддается подсчету.

На территории г. Алдан  одним из источником загрязняющих веществ в атмосферный воздух является АЗС (11) с заправляющимся автотранспортом.

Одним из стационарных источников загрязнения атмосферы является ДЭС общей мощностью 3240 кВт (6 шт. дизель-генераторов).  При работе дизельгенераторов выделяются в атмосферный воздух следующие загрязняющие вещества:  азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, керосин.

Нормативная санитарно защитная зона (СЗЗ) стационарных ДЭС составляет 100 метров, при проведении расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу определен размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) на существующее положение при максимальной нагрузке 6 дизельгенераторов.

На расчетной границе СЗЗ (атмосфера) при одновременной работе всех дизельгенераторов – максимально-разовый  выброс диоксид азота составляет 0,61 ПДК.

На следующих листах карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Карта 1. Рассеивание выбросов ЗВ 0301 (азота диоксид) в приземном слое атмосферы

Карта 2. Рассеивание выбросов ЗВ 0337 (углерода оксид) в приземном слое атмосферы

Согласно Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.06г. о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, принятого Государственной Думой 12 апреля 2006 г. установлены:

Водоохранная зона р.Орто-Салаа – 100 метров

Водоохранная зона ручья Незаметный – 100 метров

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к  акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологическо-го, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения.

Размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования устанавливаются исходя из физико-географических, почвенных, гидравлических и других условий с учетом изменения береговой линии водных объектов и утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по представлению бассейновых и других территориальных органов управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации, согласованному со специально уполномоченными государственными органами в области окружающей природной среды, органами санитарно – эпидемиологического надзора и органами Федеральной пограничной службы Российской Федерации в соответствии с их полномочиями.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается:

- для рек, стариц и озер – от среднемноголетнего уреза воды в летний период;

- для водохранилищ – от уреза воды при нормальном подпорном уровне;

- для морей – от максимального уровня прилива;

- для болот – от их границы (нулевой глубины торфяной залежи).

Для болот в источниках рек, а также для других болот, формирующих сток в водосборном бассейне, водоохранные зоны устанавливаются на прилегающих к ним территориях.

Минимальная ширина водоохранных зон устанавливается для участков рек протяженностью от их истока:

До 10 км                                               – 50 м

От 10 км до 50 км                                – 100 м

От 50 км до 100 км                              – 200 м

От 100 км до 200 км                            – 300 м

От 200 км до 500 км                            – 400 м

От 500 км и более                               – 500 м

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос уточняются в проектах водоохранных зон.

Проектирование водоохранных зон и прибрежных защитных полос осуществляется в соответствии с нормативно-методическими документами, утвержденными Министерством природных ресурсов Российской Федерации по согласованию со специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды.

Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос и режима ведения хозяйственной деятельности в их пределах население информируется в установленном порядке.

В пределах водоохранных зон запрещаются:

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнения, засорение и истощение водных объектов.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, указанным в п.6 настоящего Положения, запрещаются:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно – кустарниковой растительностью или залужены.

РДЭС на расчетный срок.

Учитывая существующее положение эксплуатации, РДЭС при разработке генерального плана г.Алдан, предлагаются следующие варианты:

а) из 17 котельных перспектива развития предусматривается для 9 котельных, 8 – не имеют планового развития. Для 6 котельных перспективы развития заключаются в устройстве ЦТП (котельных Центральная и АЭР №3), для 2-х - переключаются нагрузки на ЦТП АТХ – 2, и для 1-й – присоединение нагрузки котельных Школа, АТХ-2, ТУСМ.

б) предусмотреть мероприятия по исключению загрязнения водной среды и прибережной зоны реки – согласно нормативным требованиям и утвержденному проекту по эксплуатации складов ГСМ (налив, хранение, отпуск топлива, транспортировка, очистка резервуаров, временное хранение нефтешлама) строго соблюдать меры безопасности и исключить попадание нефтепродуктов в водную среду и грунтовые воды;

в) организовать технологию эксплуатации РДЭС на дизельном топливе, согласно требованию производственного контроля;

г) на период эксплуатации необходимо иметь разработанные и утвержденные проекты:

  - предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ);

  - нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР);

  - предельно допустимых сбросов в водную среду ПДС).

Котельные г.Алдан.

У котельных на существующее положение соблюдены санитарно-защитные зоны, кроме складов угля и шлака. До перевода котельных установок на газовое топливо склады угля и шлака укрывать.

Нефтебаза.

Согласно исходных данных по г.Алдан - централизованной нефтебазы не имеется, все предприятия имеющие источники загрязнения атмосферы, работающие на жидком топливе имеют собственные расходные склады ГСМ, жидкого топлива (в том числе автотранспортные предприятия).

Сельхозхимия. (Аграрные предприятия).

В настоящее время в г.Алдан имеется 1 сельхозпредприятие и 1702 хозяйства населения. Общая посевная площадь – 194,7 га, из них 188,7 га под картофелем и 25,7 га – под овощами закрытого груза.

В период разработки генерального плана не выданы исходные данные по существующим складам минеральных удобрений и ядохимикатов с истекшими сроками хранения.

Медицинские учреждения.

Система здравоохранения г.Алдан включает в себя Алданскую ЦУБ и Кожновенерологический диспансер.

В период разработки генерального плана не выданы исходные данные по состоянию мест накопления, хранения и размещения медицинских отходов от поликлиник, терапевтических и инфекционных отделений.

Должно быть выполнено требования СНиП 2.08-02-89 «Общественные здания и сооружения», «Пособия по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08-91), Гипронииздрав, «Инструктивно-методические указания по гигиеническим вопросам проектирования и эксплуатации инфекционных больниц и отделений», СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Водоснабжение и водоотведение г.Алдан.

Система обеспечения водой г.Алдан включает в себя главный водозабор, расположенный на Орто-Салинском месторождении, водовод от главного водозабора. В системе водообеспечения 19 скважин Орто-Сала главного водозабора и еще выше 30 скважин.

Сеть водопровода кольцевая, связывает локальные скважины и накопительные емкости города в единую систему. Обеззараживание воды осуществляется хлорированием в емкостях.

В системе канализации имеется коллектор, пруды – отстойники и канализационные сети. Увеличение количества объектов водоснабжения, канализации и соответствующих сетей на канализации и соответствующих сетей на период до 2020 г. не предусматривается.

В г.Алдан имеется дождевая канализация. Отсутствуют станции перекачки дождевых вод и регулирующие емкости. Первичными водостоками будут служить уличные бордюрные лотки, собирающие воду с внутриквартальной территории и улиц, и подводящие через водоотводные железобетонные лотки очистным сооружениям. Основным водоприемником будет служить ручей Незаметный (городской канал).

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны источников водоснабжения и сооружений водопровода в составе трех поясов: I пояс – зона строгого режима, II и III – зоны ограничений.

Границы ЗСО поверхностного источника устанавливаются в соответствии с нормами.

Границы 1 пояса ЗСО поверхностного источника (озеро) водоснабжения на расстояниях:

- по акватории во всех направлениях не менее 100 м

- по прилегающему к водозабору берегу не менее 100м от уреза воды при летне-осенней межени.

Полоса акватории шириной не менее 100 м.

Границы II пояса ЗСО:

- по акватории во всех направлениях на расстоянии 3 км при количестве ветров до 10% в сторону водозабора и 5 км при количестве ветров более 10%

Боковая граница по прилегающему к водозабору берегу на расстоянии от 500 до 1000 м от уреза воды при летне-осенней межени в зависимости от рельефа.

Границы III пояса ЗСО:

Во все стороны по акватории водоема такие же, как для II пояса, боковые границы – по водоразделу, но не более 3-5 км от водотока.

Для водоводов устанавливаются санитарно-защитные полосы шириной 50 м.

На 1 очередь и расчетный срок проект водозабора требует доработки с увеличением производительности с 80,0 м3/час до 250,0 м3/час.

П.6. (Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 1996г. № 1404).

В пределах водоохранных  зон запрещаются:

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

складирование навоза и мусора;

заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнения, засорение и истощение водных объектов.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, указанным в п.6 настоящего Положения, запрещаются:

распашка земель;

применение удобрений;

выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн;

установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно – кустарниковой растительностью или залужены.

Полигон ТБО.

На существующее положение полигон ТБО, полигон для медицинских отходов, площадка для сбора замороженных «брикетов», их оттаивания и очистке сточных вод, пометохранилище, сливная станция  отсутствуют, все твердые отходы вывозятся на  свалку, жидкие вывозятся на пруды-отстойники.

Генеральным планом предусмотрено  размещение нового полигона ТБО за пределами водоохраной зоны реки Орто-Сала на левом склоне сопки в 3 км. ниже моста через р. Орто-Сала и канализационных прудов-отстойников, выше ранее существующей свалки размещение нового кладбища в районе ключа «Китайский» на левом склоне ручья. Пруды-отстойники остаются на старом месте.

Выбор территории для полигона ТБО, с учетом применения  технологии сбора, хранения и размещения ТБО. Территория прудов- отстойников подлежит реконструкции, с учетом размещения замороженных «брикетов» в зимнее время и для оттаивания в летнее время, собирать жидкую часть для очистки на очистной станции, твердую часть на полигон ТБО. Рядом с полигоном ТБО расположить полигон для медицинских отходов, промышленных отходов.

Требования к размещению, устройству и содержанию объектов:

  - Объекты складирования отходов производства и потребления предназначаются для длительного их хранения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.

  - Хранение и захоронение отходов на объекте осуществляется с учетом классов опасности, агрегатного состояния, водорастворимости, класса опасности веществ и их компонентов.

  - Твердые пастообразные отходы, содержащие растворимые  вещества 2-3 класса опасности, подлежат захоронению в котлованах с гидроизоляцией дна и боковых стенок.

  - Объекты должны быть обеспечены централизованными сетями водоснабжения и канализации, допускается использование привозной воды для хозяйственно-питьевых целей в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением. Для очистки поверхностного стока и дренажных вод предусматриваются локальные очистные сооружения.

  - Для перехвата поверхностного стока в зоне складирования полигона предусматривается система нагорных канав и дождевая канализация, а для отвода фильтрата – дренажная система.

  - В проекте полигона по всему периметру зоны захоронения должны быть предусмотрены кольцевой канал и кольцевой вал высотой не менее 2м.

  - Не допускается попадание ливневых и талых вод с участков карт полигона, на которых захоронены токсичные отходы, на любую территорию, особенно используемую для хозяйственных целей. Сбор этих вод осуществляется на специальные карты – испарители внутри полигона.

  - Для предотвращения попадания загрязнений в водоносный горизонт, грунты предусматривается гидроизоляция дна и стен ложа уплотненными глинистыми, грунтобитумно-бетонными, асфальтобетонными и другими материалами, имеющими санитарно-эпидемиологическое заключение.

  - На существующей территории прудов-отстойников провести мероприятия по соблюдению норм природоохранного законодательства, постоянно вести контроль по качеству воды, предусмотреть размещение лаборатории.

Аэропорт.

Аэропорт г. Алдан расположен в пределах городской черты и стесняет территориальные резервы развития городской территории в пределах шумовой зоны. Аэропорт ІІІ категории аэропортов МВЛ. Предназначен для грузопассажирской перевозки, ВПП имеет грунтовое покрытие и используется для взлета-посадки воздушных судов средней и малой авиации, на существующее положение объем перевозок существенно снижен.

ВПП аэропорта находится в пределах городской черты. Не предусмотрены средства защиты населения от авиационного шума. При взлете и посадке самолетов сбрасываются загрязняющие вещества от работы авиационных двигателей. Основными источниками шума являются авиационный шум и шум от автотранспорта. На существующее положение нет данных об уровне шума от самолетов и автотранспорта (нет инструментальных замеров). Для определения уровня шума от аэропорта и автотранспорта необходимо провести инструментальные замеры. В зависимости от результатов инструментальных замеров  разработать раздел «Шум».

Для решения уменьшения проблем – шума от аэропорта города может решаться за счет внедрения различных комплексных мероприятий, предусматривающих замену существующего парка самолетов на менее шумные, использование специальных эксплуатационных приемов или применение организационно-планировочных мероприятий, которые целесообразно внедрять с учетом их эффективности, эксплуатационных затрат и фактора времени.

На стадии концепции генерального плана рекомендуется лесонасаждение вдоль взлетно-посадочной полосы для уменьшения шума от самолетов и уменьшения распространения пыли при грунтовой полосе для самолетов.

Допустимый уровень эквивалентного уровня шума –75 дБа. Согласно ГОСТа 23337-78 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданиях» возможно превышение в дневное время уровня звука на 10 дБа, для аэродромов1-го, 2-го классов при 10 пролетов в один день. Для снижения уровня шума рекомендуется изменение траектории взлета и посадки воздушных судов (удлинение взлетной полосы).

Для окончательного решения проблем отрицательного влияния аэропорта города предлагается вынос его за пределы городской черты, согласно листа ГП-5 «Концепция развития района, прилегающего городу».

Для решения уменьшения проблем – шума от автотранспорта города может решаться за счет внедрения различных комплексных мероприятий, уменьшающих шум: отремонтированные, заасфальтированные дороги в городе. По результатам инструментальных замеров шума от автотранспорта разработать технологические меры (изменение радиусов поворота, изменение скорости прохождения автотранспорта и т.д.), на окнах установить оконные стеклоблоки на фасадах здания, где превышает уровень шума и другие меры, которые разработают на стадии разработки раздела «Шум».

Железнодорожный транспортный узел.

Район железнодорожной станции занимает значительную территорию.

Организация тягового обслуживания соответствует схеме, утвержденной в ТЭО.

Тепловозы депо г.Алдан обслуживают транзитные поезда грузового и пассажирского движения участка Алдан-Тында протяженностью 514 км и Алдан-Нижний Бестях протяженностью 524 км.

Маневровая работа и обслуживание подъездных путей  промышленных предприятий на станциях Алдан, Нижний Бестях выполняется маневровыми локомотивами серии ТЭМ2.

На ст.Алдан находится пункт технического обслуживания локомотивов, склад дизельного топлива, склад масел, пескосушильная установка.

Кладбище.

На существующее положение в селе имеется  одно действующее кладбище, планируется открытие нового кладбища в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам этого типа.

Особо опасные источники загрязнения

природной окружающей среды.

К особо опасным источникам загрязнения природной окружающей среды относятся:

- склад жидкого хлора для дезинфекции питьевой воды;

- склад взрывчатых веществ (ВВ);

- склады ядохимикатов и минеральных удобрений министерства сельского хозяйства;

- склады санэпиднадзора;

- склады МТС хранение аммиака, метанола, фреона;

- склад аэропорта – антигололедная жидкость;

- нет информации по складам МЧС;

Расчетный срок.

Котельные.

На расчетный срок данные о котельных отражены в разделе «Теплоснабжение».

Водоснабжение и водоотведение.

На расчетный срок предусматривается механическая очистка поверхностных стоков (дождевых, от мойки дорожных покрытий и таяния снегов), в прудах отстойниках оборудованных бензонефтеловушками. Очистные сооружения располагаются в устьевой части ручья Незаметный.

Полигон ТБО.

Проект  разработки полигона ТБО, «намороженных брикетов», медицинских и промышленных отходов выполнить согласно  требований нормативных материалов.

Обоснование выбора данной территории заключается в следующем:

- возможность выбора передовой технологии, отвечающей требованиям экологического и санитарно-гигиеническим норм;

- возможность расположить рядом с полигоном ТБО территорию для накопления замороженных «брикетов» в зимнее время и для оттаивания в летнее время, собирать жидкую часть для очистки на очистной станции, твердую часть на полигон ТБО;

- возможность расположить рядом полигон для медицинских отходов, промышленных отходов;

- предусмотреть территорию рядом для скотомогильника по нормативным требованиям ветеринарного надзора;

- возможность соблюдать технологию эксплуатации полигонов согласно разработанного проекта;

- возможность предусмотреть полигоны ТБО на большой срок эксплуатации;

Автотранспорт.

Для уменьшения автомобильного шума и пыли от автодорог, предусмотреть:

- ремонт и реконструкцию автодорог;

- установить герметичные стеклопакеты на окна и балконные двери со стороны фасада дома, где превышение уровня шума;

- посадка деревьев и кустарников с таким расчетом, чтоб заглушали автомобильный шум;

Аэропорт.

Учитывая существующее положение эксплуатации аэропорта  при разработке генерального плана г.Алдан, предлагаются следующие варианты:

- Перенос аэропорта севернее г.Алдан при следующих условиях:

а) при положительном заключении контролирующих органов – комитета охраны природы, инспекции Роспотребнадзора;

б) проблема снижения раздражающего воздействия авиационного шума в зависимости от конкретно сложившихся условий в данном аэропорту может решаться за счет внедрения различных комплексных мероприятий, предусматривающих замену существующего парка самолетов на менее шумные, использование специальных эксплуатационных приемов или применение организационно-планировочных мероприятий, которые целесообразно внедрять с учетом их эффективности, эксплуатационных затрат и фактора времени;

в) предусмотреть мероприятия по исключению превышения

эквивалентного уровня шума – 75 дБа. По требованиям ГОСТа 23337-78 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданиях» уровень эквивалентного уровня шума – 75 дБа. Для достижения допустимого уровня шума необходимо принять технологические требования для аэродрома при 10 пролетов в один день - изменение траектории взлета и посадки воздушных судов – удлинение взлетной полосы;

г) разработать проект эксплуатации аэропорта, чтоб уровень авиационного шума был в норме, влияние выбросов загрязняющих веществ от авиационных судов было в допустимых нормах предельно допустимых выбросов (ПДВ) или о недопустимости расположения аэропорта на существующее положение;

- Аэропорт рекомендуется перенести на другую территорию с соблюдением нормативных требований к аэропорту.

### 7.2.3. Организация санитарно-защитных зон.

Сводные данные по санитарно-защитным зонам основных промышленных предприятий города (м).

| № п.п. | Перечень производственных объектов | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Предложения генерального плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс сан. вредности | Зона сан. вредности | Класс сан. вредности | Зона сан. вредности | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельные | III | 50 | III | 50 |  |
| 2 | ДЭС | III | 100 | III | 100 |  |
| 3 | Котельная станции водозабора | III | 50 | III | 50 | Строительство на расчетный срок |
| 4 | Биологическое очистное сооружение производительностью 18 тыс.м3/сут | III | 400 | III | 400 | Строительство на расчетный срок |
| 5 | Пруды-отстойники для БОС | III | 400 | III | 400 | Строительство на расч. срок |
| 6 | Скважины | III | 100 | III | 50 | Строит. на расч. срок |

Предлагаются следующие планировочные мероприятия по воздушному бассейну:

- Администрации г.Алдан, разработать реестр проектов санитарно-защитных зон предприятий имеющих на балансе стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха;

- для детальной оценки влияния источников загрязнения атмосферного воздуха  рекомендуется Администрации г.Алдан  разработать  проект «Сводный проект предельно  допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу г.Алдан»;

- предусмотреть использование воздушных судов отвечающих новым нормативным требованиям.

- закрытие существующей неорганизованной свалки отходов и произвести ее рекультивацию;

- выбрать площадку (территорию) для санкционированного полигона ТБО, также определиться с выбором передовой технологии переработки ТБО, сливной станции, обработка намороженных «брикетов», полигон медицинских отходов;

Предложения по водоохраной зоне г.Алдан :

- поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон, прибрежных защитных полос и водоохранных знаков возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

- лица, виновные в нарушении режима использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

# ПРОЕКТНАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

## Проектное решение границ городской черты

Современное состояние

Проектное решение генерального плана СО «Город Алдан» и границ городской черты выполнено согласно «Технического задания к контракту № 12 от 21 мая 2007 г.. Протокола совещания при Главе администрации МО «Город Алдан» от 20 декабря 2007 г., (см. прил.схему)____  Протокола совещания по «Разработке генерального плана г.Алдан» от 17 марта 2008г., Протокола совещания при главе администрации МО «Город Алдан» от 16 апреля 2008 г.

Основные  положения  проекта границ городской черты г.Алдана и с.Орочен-2 по «Землеустроительному делу по установлению  черты населенного пункта г.Алдан и с Орочен-2», разработанному НПАП «Меридиан+» (г.Москва, 2006г.), не противоречащие общей градостроительной идее Генерального плана, приняты и учтены ОАО РПИИ «Якутпроект» при разработке проекта границ городской черты МО «Город Алдан» (г.Алдан и с.Орочен-2».

Обоснование проектного решения городской черты

Таблица 1

| №№ пп | Наименование проекта | Площадь города в границах гор.черты (га) | Территории ограниченного использования (га) | Селитебные, промышленные и рекреационные территории (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоохран-ная зона | шумовая зона Аэропорта | особо охраняемые территории | всего | селитебные и рекреационные территории | промышленно-транспортные территории | всего |
| 1 | Землеустроительное дело по установлению черты населенного пункта г.Алдан и с.Орочен-2 НПАП «Меридиан+», г.Москва, 2006г. | 5397,7 | 280,8 | 1489,2 | - | 1770,2 | 2888,0 | 739,7 | 3627,7 |
| 2 | Генеральный план территории МО «Город Алдан» (г.Алдан, с.II-Орочен (Проектная граница) ОАО РПИИ «Якутпроект», 2008г. | 8115,7 | 320,8 | 1489,2 | 172,0 | 1982,0 | 4636,6 | 1497,1 | 6133,7 |

Проект границ городской черты разработан с учетом основных положений генерального плана МО «Город Алдан» по комплексному решению  архитектурно-планировочной организации застроенных и прилегающих к городу жилых, промышленных и рекреационных территорий, как единого целого и обоснования территориального развития города.

Архитектурно-планировочная организация территории в границах городской черты заключается в целесообразном ее членении на зоны разного функционального назначения, с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой при соблюдении всех необходимых требований (архитектурно-планировочных, экономических, технических, санитарных, экологических и других). Предложенное решение позволяет обеспечить благоприятные условия труда, быта и отдыха населения, сохранить природные ландшафты, улучшить санитарное состояние территории.

В проекте генерального плана и вы границах городской черты выделены:

- территории сохраняемой и реконструируемой жилой застройки и резервные селитебные территории, определены направления их развития на перспективу;

- промышленно-транспортные комплексы, отдельные предприятия, коммунально-складские комплексы и их резервные территории;

- зона массового отдыха населения – рекреационная зоны на перспективу города;

- пригородная зона города с данными поселками и городскими лесами;

- специальные территории: водоохранные, эстетически ценных ландшафтов, территории, требующие рекультивации с особым режимом хозяйствования, участки воздушных подходов к аэропорту и  полосы отводов железной дороги и автомагистрали;

- намечены новые земельные участки для организации  полигона ТБО и кладбища.

Проектное решение городской черты

Площадь города в границах городской черты составляет 8115,7га, из них застроенных земель 1077,7 га под жилую застройку 338,0га, промзона – 739,7 га, резервных земель, предназначенных для развития инфраструктуры застройки всего 2718,0 га, в том числе для жилой застройки и рекреационных территорий – 1960 га (из них для жилищного строительства – 512,3 га) и промышленно-транспортного комплекса – 757,4 га.

Территории ограниченного использования составляют 1982,0га, в том числе: водоохранные зоны – 320,8 га, шумовая зона аэропорта – 1489,2га и особоохраняемые ландшафты в районе центра лыжников – 172,0 га.

Таблица 2

Резервные территории, предлагаемые к включению в городскую черту

| №№ пп | Резервные территории | Площадь участка (га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для организации (свалки) полигона ТБО | 272,6 |
| 2 | Рекреационные зоны, особоохраняемые природные ландшафты, резервные территории для СОТ, спец.территории | 1012,1 |
| 3 | Рекреационная зона в полосе отвода автомагистрали «Лена» | 191,1 |
| 4 | Рекреационная зона, резервные территории для объектов отдыха, СОТ и перспективного жилищного строительства | 484.8 |
|  | Итого селитебные и рекреационные территории | 1960,5 |
| 5 | Резервные территории промышленно-транспортного комплекса | 300,8 |
| 6 | Резервные территории для селитебного ГОКа | 456,6 |
|  | Итого территории промзоны | 757,4 |
|  | Всего резервных территорий | 2718,0 |

Основные принципы построения границы городской черты следующие:

- совпадение административной и планировочной границ на участках с устойчивыми рубежами – естественными и искусственными

- проведение границ с учетом нормативного или законодательно закрепленного землепользования.

- включение жизненно важных объектов в состав городских земель.

- достаточность территорий для развития и функционировании я города в первую очередь – резервные территории для промышленно-транспортной зоны и жилищного строительства с учетом перспектив промышленного развития Южной Якутии.

- включения в состав резервных земель города прилегающих земель лесного фонда по ручью Каменистый, ручью Большой Куранах и рекреационной зоны центра подготовки лыжников, с переводом их в категорию земель – земли поселений.

Описание состава резервных земель

- Территория на западе ниже по течению реки Орто-Сала – 272,6га, для организации полигона ТБО.

- Территория северо-запада, пригородные леса на сопке вокруг лыже-роллерной трассы центра лыжников – 1012,1 га для организации рекреационной  зоны и особо охраняемого природного ландшафта, для расширения СОТ «Тамарак».

- Территория на севере – 191,1га, рекреационная зона в полосе отвода автомагистрали «Лена».

- Территория на юге, между ручьем Каменистым и с.Орочен-2 – 484,8 га - рекреационная зона и резерв для строительства объектов отдыха, спорта.

- Территория на востоке – 300,8 га, для расширения и резерв промышленно-транспортного комплекса.

- Территория на  южном микрорайоне Солнечный и трассой железной дороги – 456,6 га, резервные территории для Селигдарского ГОКа.

## Земельный фонд г. Алдан МО «Город Алдан»

Проектное решение

| № п/п | Состав земель | Общая площадь земель поселения (га) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Земельный баланс на 01.01.2006 г. | На расчетный срок 2026г. | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земли жилой застройки | 338,0 | 785,14 | 595,41 | 1116,36 |  |
| 2 | Земли общественно-деловой застройки | 57,04 |  | 129,57 |  |  |
| 3 | Зеленые насаждения общего пользования (общепоселковый парк, рекреационные зоны) | 177,10 |  | 107,68 |  |  |
| 4 | Улицы, дороги, площади, проезды | 213,0 |  | 283,7 |  |  |
| 5 | Земли промышленности, транспорта, связи, радио-телевещания | 227,65 | - |  |
| 6 | Коммунально-складская застройка |  | 73,41 |  |
| 7 | Внеселитебная территория: в т.ч. автодороги | 88,44 | 70,70 |  |
|  | Промышленные и коммунально – складские территории |  | 751,67 |  |
| 8 | Земли водного фонда | 35,02 | 35,02 |  |
| 9 | Земли гослесфонда | 2191,68 | 4805,77 |  |
| 10 | Резервные территории промышленных и производственных предприятий | - | 757,4 |  |
| 11 | Земли оздоровительного и историко-культурного наследия | - | - |  |
| 12 | Земли, требующие проведения специальных мероприятий(берегоукрепительные работы) | - | - |  |
| 13 | Земли с/х назначения (садово – огороднические участки) | 21,37 | 21,37 |  |
| 14 | Земли спец. территории | 68,00 | 89,00 |  |
| 15 | Резервные территории для застройки | - | 395,00 |  |
|  | Прочие территории | 598,70 |  |  |
| 16 | ИТОГО земель в (проектных) границах поселения | 4016,00 | 8115,70 |  |

## Проектные предложения по развитию планировочной структуры

Анализ современного состояния города, комплексная оценка территории, учитывающая существующие планировочные ограничения, позволяет оценить возможные варианты территориального развития города.

Так, северное и западное направление ограничены условиями рельефа. Здесь генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие рекреационной зоны, связанное со строительством лыжной базы с необходимой инфраструктурой.

В юго-западном направлении у подножия склона р. Орто-Сала сосредоточены плохо организованные производственно-коммунальные территории. Одним из важных ограничивающих факторов в этом направлении является размещение в данном районе производственных мощностей горнорудной компании «Бамская» и артели Селигдар, в составе которых находится литейное производство, требующее организации большой санитарно-защитной зоны.

В юго-восточном направлении препятствием служат аэропорта и железная дорога. В этом направлении генеральным планом предусмотрено размещение основных промышленно-складских территорий. Также южнее поселка Солнечный генеральным паном предусмотрена резервная территория под размещение промышленной зоны.

В южном направлении ограничением служит расположение водозаборных сооружений Орто-Салинского месторождения, обеспечивающих водоснабжение города.

В таких достаточно жестких ограничениях территориального развития возможными вариантами являются северо-восточное направление, где ландшафт представлен более пологими склонами, а также юго-западное направление при условии застройки верхней террасы.

Комплексный анализ территории и оценка существующего баланса территории выявили достаточную градостроительную емкость территории для размещения жилищного фонда на предполагаемую расчетную численность населения.

В свете вышеизложенных предпосылок и ограничений развития города, проектом в границах городской черты предлагается:

- комплексная реконструкция, предполагающая упорядочение существующей городской застройки и вынос неэффективно используемых производственных и коммунально-складских территорий за пределы селитебной территории в выделенный генеральным планом промышленный район;

- сохранение и реконструкция исторически сложившейся центральной части города сосредоточившей объекты общегородского значения;

- размещение нового малоэтажного (коттеджного) жилищного строительства в восточной части города на пустыре и заброшенных территориях в районе «Центральной « котельной вдоль окружной автодороги «Лена»;

- реконструкция м-на «Солнечный» с размещением малоэтажной застройки;

- формирование экологического каркаса города в составе рекреационной зоны общереспубликанского масштаба – Лыжной базы, поймы реки Орто-Сала, а также развитие основных городских бульваров, скверов и городского канала;

- дальнейшее развитие зоны дачных участков «Тамарак» и в районе II-Орочена.

- реконструкция коммунально-складских зон под размещение торгово-рыночного комплекса в восточной части города и под размещение многоэтажной жилой застройки в центральном районе.

- Закрепление южной промышленной и коммунально-складской зоны под размещение объектов комплекса железнодорожного хозяйства общегородского и республиканского значения;

- вынос магистральной дороги федерального значения М-56 «Лена» в обход селитебной территории с восточной стороны;

- размещение новой городской свалки за пределами водоохранной зоны реки Орто-Сала на левом склоне сопки в 3 км ниже моста через р. Орто-Сала и канализационных прудов-отстойников, выше ранее существующей свалки.

- размещение нового кладбища в районе ключа «Китайский на левом склоне ручья;

- резервирование земель за пределами расчетного срока для размещения жилого района на верхней террасе сопки;

- корректировка городской черты за счет включения в ее состав территорий резерва для нужд города.

## Красные линии и линии регулирования застройки

В составе «Генерального плана г. Алдан» выполнен план красных линий, который является основой для разработки проекта красных линий с разбивочным чертежом красных линий.

План красных линий выполнен в соответствии с «Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской федерации» РДС 30-201-98 в масштабе 1:5000 и закрепляет предлагаемую проектом систему улично-дорожной сети.

На плане красных линий показаны элементы сохраняемой застройки всех видов, сохраняемые участки природного ландшафта и проектные предложения по: проектируемым красным линиям, функциональному использованию территории, развитию улично-дорожной сети и иные проектные решения.

Устанавливаемые красные линии включают ширину проектируемых улиц, проездов, технических зон, полосы между красными линиями и линиями застройки.

## Жилая застройка

На 1.01.2006 жилищный фонд г. Алдан составлял 421,882 тыс.м2 общей площади. Уровень средней жилищной обеспеченности составлял 17,0 м2/чел. Муниципальный жилой фонд составлял на отчетный период 83% (352,298 тыс.м2). Меньше половины жилого фонда 17% или 69,584 тыс.м2 занимает частное жилье. Аварийное и ветхое жилье составляет 189,846 тыс.м2 (45%).

Расчет показателей жилищного строительства

Таблица 1

| Показатели | Ед. изм. | 2007г. | 2012 г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 23,262 | 25,129 | 30,731 |
| Жилищный фонд – всего общей площади | тыс.м2 | 421,882 | 493,190 | 707,117 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - муниципальный | тыс.м2 % | 352,298 83 | 384,468 78 | 455,711 64 |
| - частный | « | 69,584 17 | 108,722 22 | 251,406 36 |
| Жилобеспеченность | м2/чел | 18 | 20 | 24 |
| Убыль жилищного фонда | тыс.м2 | - | 54,03 | 162,094 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| по техническому состоянию | « | - | 54,03 | 135,814 |
| по условиям реконструкции | « | - | - | 26,28 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | « | 421,882 | 367,850 | 205,756 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов | « | - | 125,34 | 376,02 |
| Соотношение нового жилищного строительства по типам домов | тыс.м2 % | - | 125,34 100 | 376,02 100 |
| - многоквартирная застройка | тыс.м2 % | - | 97,76 78 | 240,65 64 |
| - усадебная застройка | тыс.м2 % | - | 27,58 22 | 135,37 36 |
| Количество проживающих | тыс.чел. | 23,262 | 25,129 | 30,731 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - муниципальный фонд | тыс.чел. % | 19,30 83 | 19,60 78 | 19,66 64 |
| - частный фонд | « | 3,962 17 | 5,529 22 | 11,071 36 |

Таблица 2

Расчет территории для размещения жилищного фонда на расчетный срок – 2026 г.

| Жилой фонд | Объем ввода жилого фонда тыс.м2/% | Плотность, х) тыс.м2/га | Плотность, чел/га | Территории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный | 455,711 64 |  | 112,5/135 | 158,94 |
| Усадебный | 251,406 36 |  | 18 | 436,47 |
| Х) Жилобеспеченность на 2027 г. – 24,0 м2/чел |
| Итого | 707,117 | - | - | 595,41 |

На расчетный срок (2027 г.) общая емкость территории для размещения всего жилищного фонда (707,17 тыс. м2) составила 595,41 га.

Общий объем нового жилищного строительства – 501,361 тыс.м2, в том числе многоквартирного –320,87 тыс.м2 общей площади (64%), усадебного 180,48 тыс.м2 (36 %).

Среднегодовой ввод жилой площади составит 25,06 тыс.м2 общей площади.

При сохранении 367,850 тыс.м2 существующего фонда и строительстве новых 125,34 тыс.м2, жилищный фонд на период 2012. составит 493,19 тыс.м2, средняя жилищная обеспеченность – 20 м2 на человека.

На период 2027г. при сохранении 205,756 тыс.м2 существующего жилищного фонда и строительстве в период расчетного срока новых 501,361 тыс.м2, жилищный фонд поселка составит 707,117 тыс.м2, средняя жилищная обеспеченность увеличится до 24,0 м2 на человека.

Жилищный фонд по кварталам г. Алдан

на расчетный срок 2027 г.

| Технико-экономические показатели |
| --- |
| Проектные показатели по жилой застройке МО "г. Алдан" |
| Проектные №№ кварталов | Площадь квартала в красных линиях, га | Плотность жил. фонда м²/га (проектная) | Жилищный фонд на расчетный срок, м² | Расчетная численность населения, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Центральный район города |
| 1 | 6,62 | 135 | 13644,3 | 569 |
| 2 | 9,29 | 135 | 10682,0 | 445 |
| 3 | 4,26 | 135 | 8955,6 | 373 |
| 4 | 16,27 | 24 | 9825,6 | 409 |
| 5 | 4,87 | - | 4200,0 | 175 |
| 6 | 3,43 | - | 3576,0 | 149 |
| 7 | 3,01 | - | 11904,0 | 496 |
| 8 | 13,10 | 24 | 2466,9 | 103 |
| 9 | 6,92 | 135 | 7091,4 | 295 |
| 10 | 10,73 | 112,5 | 19271,2 | 803 |
| 11 | 3,57 | 112,5 | 5952,2 | 248 |
| 12 | 11,70 | 112,5 | 25438,3 | 1060 |
| 13 | 14,82 | 112,5 | 21568,9 | 899 |
| 14 | 6,10 | 135 | 17126,3 | 714 |
| 15 | 10,20 | 135 | 20011,2 | 834 |
| 16 | 10,52 | 135 | 31404,3 | 1309 |
| 17 | 19,25 | 135/112,5 | 43493,5 | 1812 |
| 18 | 11,81 | 112,5 | 16069,3 | 670 |
| 19 | 10,70 | 112,5 | 19225,1 | 801 |
| 20 | 6,49 | 112,5 | 17102,6 | 713 |
| 21 | 16,79 | 112,5 | 23201,6 | 967 |
| 22 | 20,51 | 112,5/24 | 17858,3 | 744 |
| 23 | 15,79 | 112,5/24 | 29777,5 | 1241 |
| 24 | 13,50 | 112,5 | 28434,8 | 1185 |
| 25 | 9,94 | 112,5 | 18665,9 | 778 |
| 26 | 19,11 | 112,5/24 | 26935,9 | 1122 |
| 27 | 20,67 | 24 | 11626,4 | 484 |
| 28 | 19,02 | 24 | 8063,6 | 336 |
| 29 | 47,40 | 24 | 24745,0 | 1031 |
| 30 | 26,69 | 24 | 15810,6 | 659 |
| 31 | 16,57 | 24 | 9544,4 | 398 |
| 32 | 2,08 | 24 | 1196,5 | 50 |
| 33 | 12,99 | 24 | 6396,1 | 267 |
| 34 | 18,47 | 24 | 7132,6 | 297 |
| 35 | 24,52 | 112,5/24 | 11629,8 | 485 |
| 36 | 16,90 | 24 | 9562,9 | 398 |
| 37 | 8,37 | 24 | 3819,1 | 159 |
| 38 | 7,60 | 24 | 3848,6 | 160 |
| 39 | 8,76 | 24 | 4650,8 | 194 |
| 40 | 9,83 | 24 | 4868,1 | 203 |
| 41 | 6,84 | 24 | 3939,6 | 164 |
| 42 | 7,90 | 112,5/24 | 7419,0 | 309 |
| 43 | 9,10 | 24 | 4960,9 | 207 |
| 44 | 1,11 | 24 | 636,7 | 27 |
| 45 | 7,11 | 24 | 4097,1 | 171 |
| 46 | 2,67 | 24 | 1536,1 | 64 |
| 47 | 23,84 | 24 | 13447,0 | 560 |
| 48 | 11,23 | 24 | 5309,9 | 221 |
| 49 | 31,72 | 24 | 15518,0 | 647 |
| 50 | 5,86 | 24 | 4245,8 | 177 |
| 51 | 7,78 | 112,5/24 | 1368,1 | 57 |
| 52 | 17,99 | 24 | 10139,1 | 422 |
| 53 | 13,44 | 112,5/24 | 17003,7 | 708 |
| п.Солнечный |
| 54 | 5,53 | 24 | 3183,9 | 133 |
| 55 | 2,96 | 24 | 1491,7 | 62 |
| 56 | 4,07 | 24 | 2345,0 | 98 |
| 57 | 7,19 | 24 | 4016,6 | 167 |
| 58 | 2,62 | 24 | 783,1 | 33 |
| 59 | 6,82 | 24 | 3927,0 | 164 |
| 60 | 3,47 | 24 | 1999,2 | 83 |
| 61 | 3,47 | - | - | - |
| 62 | 8,91 | 24 | 5130,0 | 214 |
| 63 | 10,00 | 24 | 5555,8 | 231 |
| 64 | 11,89 | 24 | 6847,0 | 285 |
| 65 | 3,93 | 24 | 2262,3 | 94 |
| 66 | 5,52 | 24 | 3177,9 | 132 |
| Коммунально-промышленные районы |
| 67 | 19,50 | 135/112,5 | - | 875 |
| 68 | 7,70 | 112,5 | - | 220 |
| 69 | 7,16 | - | - | - |
| 70 | 6,29 | - | - | - |
| 71 | 19,50 | - | - | - |
| 72 | 8,94 | - | - | - |
| 73 | 2,04 | - | - | - |
| 74 | 19,53 | 24 | - | 94 |
| 75 | 16,62 | - | - | - |
| 76 | 3,76 | - | - | - |
| 77 | 175,72 | - | - | - |
| 78 | 57,49 | - | - | - |
| 79 | 39,09 | 24 | - | 79 |
| 80 | 500,10 | - | - | - |
| 81 | 29,10 | - | - | - |
| 82 | 241,35 | - | - | - |
| с.Орочен II |
| 83 | 11,12 | - | - | - |
| 84 | 6,03 | - | - | - |
| 85 | 2,62 | - | - | - |
| 86 | 4,57 | - | - | - |
| Всего | 1920,34 |  | 707117,7 | 30733 |

| Резерв |
| --- |
| Северный район |
| 1 | 68,72 | 24 | 39582,7 | 1649 |
| 2 | 114,66 | 24 | 66044,2 | 2752 |
| 3 | 62,69 | 24 | 36109,4 | 1505 |
| 4 | 50,48 | 24 | 29076,5 | 1212 |
| Итого | 296,55 |  | 170812,8 | 7117 |
| Южный район |
| 5 | 10,96 | 135 | 35510,4 | 1480 |
| 6 | 13,50 | 135 | 43740,0 | 1823 |
| 7 | 35,11 | 135 | 113756,4 | 4740 |
| 8 | 33,08 | 135 | 107179,2 | 4466 |
| 9 | 24,58 | 135 | 79639,2 | 3318 |
| 10 | 17,59 | 135 | 56991,6 | 2375 |
| 11 | 23,02 | 135 | 74584,8 | 3108 |
| 12 | 23,02 | 135 | 74584,8 | 3108 |
| 13 | 14,70 | 135 | 36288,0 | 1512 |
| 14 | 20,24 | 135 | 21092,4 | 879 |
| Итого | 192,78 |  | 643366,8 | 26807 |
| Всего | 489,33 |  | 814179,6 | 33924 |

Социально-территориальным направлением решения жилищной проблемы является выполнение программы «Доступное и комфортное жилье» за счет многоэтажного и индивидуального жилищное строительство.

Необходима реконструкция деревянной застройки, выбывающей по мере амортизации, с ликвидацией ветхого и аварийного муниципального и частного жилья, строительство двухэтажного жилья – муниципального жилого фонда для работников бюджетной сферы.

Поддержка стремления граждан строить и жить в собственных индивидуальных домах, путем решения проблем инженерного обеспечения данных территорий, льготных кредитов, привлечения частных инвесторов. Это позволит значительно ускорить решение жилищной обеспеченности.

Проектные предложения по размещению жилой застройки.

Зона 5-этажного строительства размещается в центральной части города на территориях ныне освоенных, в основном усадебной застройкой, а также коммунально-складскими объектами.

Новое двухэтажное строительство будет осуществляться на свободных участках и выборочным порядком на освоенных территориях, а в дальнейшем за счет сноса ветхого и аварийного жилья на территории центрального района города.

Для размещения объема индивидуального жилищного строительства генеральным планом предусмотрено три основных участка:

- в восточной части в районе развилки существующей АЗС;

- в районе въезда в город к востоку от территории лыжной базы.

- в западной части в районе долины р. Орто-Сала и на южном склоне выше р. Орто-Сала;

Генеральным планом предлагается три участка размещения 9-этажных жилых домов в качестве градостроительных доминант на перекрестках: ул. Ленина – ул. Папышева; ул. Октябрьская - переулок им. Попова; в квартале № 17 по ул. Алданская (заезд с ул. Слепнева до ул. Гагарина).

## Объекты социальной инфраструктуры

Перечень объектов социальной инфраструктуры устанавливается: «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренной Распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-Р.

Учитывая специфику социальных отраслей, предлагается следующая методика определения нормативной  потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры: образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и искусства.

- Объекты образования.

- дошкольные образовательные учреждения (в городе, в сельской местности);

- общеобразовательные учреждения (в городе, в сельской местности);

- учреждение профессионального обучения

  - учреждения начального профессионального образования (в городе, в сельской местности)

  - учреждение среднего профессионального образования (в городе, в сельской местности)

  - учреждения высшего профессионального образования (ВУЗы).

- Объекты здравоохранения (сеть ЛПУ, больницы, амбулаторно-поликлинические учреждения).

- Объекты физической культуры и спорта (спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения).

- Объекты культуры и искусства (учреждения клубного типа, детские школы искусств, библиотеки, музеи, выставочные залы, театры, концертные залы, парки культуры и отдыха).

Расчет нормативной потребности в объектах образования МО «г. Алдан»

Согласно методики расчет нормативной потребности в объектах образования выполнен с учетом фактической обеспеченности населения объектами образования и нормативных показателей.

Дошкольные общеобразовательные учреждения

Нормативы потребности в дошкольных образовательных учреждениях включают: норматив числа мест в дошкольных учреждений для здоровых детей с числом групп до 7 и количеством на 140 мест.

Норматив определяется на основе величины и числа жилых кварталов из расчета 60 мест на 100 детей, нормируемого радиуса обслуживания – 300 м, плотности заселения жилых кварталов (человек/гектар); коэффициента рождаемости и фактического процента охвата дошкольными образовательными учреждениями; гигиенических, педагогических и медицинских требований ограничения максимальной вместимости зданий.

| Расчет нормативной потребности мест в детских дошкольных учреждениях МО "Город Алдан" |
| --- |
| Проектируемые №№ кварталов | Количество населения | Детские дошкольные учреждения, (мест) |
|  |  | существующие | убыль | сохраняемый | новое строительство | на расчетный срок (норматив) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Центральная часть города |
| 1 | 569 |  |  |  |  |  |
| 2 | 445 |  |  |  |  |  |
| 3 | 373 | 110 |  | 110 |  | 110 |
| 4 | 409 |  |  |  |  |  |
| 5 | 175 |  |  |  |  |  |
| 6 | 149 |  |  |  |  |  |
| 7 | 496 |  |  |  |  |  |
| 8 | 103 |  |  |  |  |  |
| 9 | 295 |  |  |  |  |  |
| 10 | 803 | 95 |  | 95 |  | 95 |
| 11 | 248 |  |  |  |  |  |
| 12 | 1060 |  |  |  |  |  |
| 13 | 899 |  |  |  |  |  |
| 14 | 714 |  |  |  |  |  |
| 15 | 834 |  |  |  |  |  |
| 16 | 1309 |  |  |  |  |  |
| 17 | 1812 | 105 |  | 105 |  | 105 |
| 18 | 670 |  |  |  |  |  |
| 19 | 801 | 75 |  | 75 |  | 75 |
| 20 | 713 |  |  |  |  |  |
| 21 | 967 |  |  |  | 140 | 140 |
| 22 | 744 | 75 |  | 75 |  | 75 |
| 23 | 1241 |  |  |  | 140 | 140 |
| 24 | 1185 |  |  |  |  |  |
| 25 | 778 |  |  |  |  |  |
| 26 | 1122 | 110 |  | 110 |  | 110 |
| 27 | 484 |  |  |  | 140 | 140 |
| 28 | 336 |  |  |  |  |  |
| 29 | 1031 |  |  |  |  |  |
| 30 | 659 |  |  |  |  |  |
| 31 | 398 |  |  |  |  |  |
| 32 | 50 |  |  |  |  |  |
| 33 | 267 |  |  |  | 140 | 140 |
| 34 | 297 |  |  |  |  |  |
| 35 | 485 |  |  |  |  |  |
| 36 | 398 | 55 |  | 55 |  | 55 |
| 37 | 159 |  |  |  |  |  |
| 38 | 160 |  |  |  |  |  |
| 39 | 194 |  |  |  |  |  |
| 40 | 203 |  |  |  |  |  |
| 41 | 164 |  |  |  |  |  |
| 42 | 309 |  |  |  |  |  |
| 43 | 207 |  |  |  | 140 | 140 |
| 44 | 27 |  |  |  |  |  |
| 45 | 171 |  |  |  |  |  |
| 46 | 64 |  |  |  |  |  |
| 47 | 560 |  |  |  | 140 | 140 |
| 48 | 221 |  |  |  |  |  |
| 49 | 647 |  |  |  |  |  |
| 50 | 177 |  |  |  |  |  |
| 51 | 57 |  |  |  |  |  |
| 52 | 422 |  |  |  | 140 | 140 |
| 53 | 708 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 27769 | 625 | 0 | 625 | 980 | 1605 |
| п.Солнечный |
| 54 | 133 |  |  |  |  |  |
| 55 | 62 |  |  |  | 140 | 140 |
| 56 | 98 |  |  |  |  |  |
| 57 | 167 |  |  |  |  |  |
| 58 | 33 | 95 | 95 |  | 140 | 140 |
| 59 | 164 |  |  |  |  |  |
| 60 | 83 |  |  |  |  |  |
| 61 | - |  |  |  |  |  |
| 62 | 214 |  |  |  |  |  |
| 63 | 231 |  |  |  |  |  |
| 64 | 285 |  |  |  |  |  |
| 65 | 94 |  |  |  |  |  |
| 66 | 132 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1696 | 95 | 95 | 0 | 280 | 280 |
| Коммунально-складские зоны |
| 67 | 875 |  |  |  |  |  |
| 68 | 220 |  |  |  |  |  |
| 69 | - |  |  |  |  |  |
| 70 | - |  |  |  |  |  |
| 71 | - |  |  |  |  |  |
| 72 | - |  |  |  | 140 | 140 |
| 73 | - |  |  |  |  |  |
| 74 | 94 |  |  |  |  |  |
| 75 | - |  |  |  |  |  |
| 76 | - |  |  |  |  |  |
| 77 | - |  |  |  | 140 | 140 |
| 78 | - |  |  |  |  |  |
| 79 | 79 |  |  |  |  |  |
| 80 | - |  |  |  |  |  |
| 81 | - |  |  |  |  |  |
| 82 | - |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1268 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 |
| с.Орочен-II |
| 83 | - |  |  |  |  |  |
| 84 | - |  |  |  |  |  |
| 85 | - |  |  |  |  |  |
| 86 | - |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 30733 | 720 | 95 | 625 | 1540 | 2165 |

Общеобразовательные учреждения

ёНормативная потребность в обще образовательных учреждениях определена на основе:

- Норматива числа мест в общеобразовательных учреждениях, рассчитываемого исходя из численности жителей кварталов примет 85 мест на 100 детей при условии, что вторая смена составляет 10%;

- Норматив удельных показателей общей площади общеобразовательных учреждений для городского строительства: на 165 и 275 мест.

| Расчет нормативной потребности мест в общеобразовательных школах МО "Город Алдан" |
| --- |
| Проектируемые №№ кварталов | Количество населения | Общеобразовательные школы, (мест) |
|  |  | существующие | убыль | сохраняемый | новое строительство | на расчетный срок (норматив) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Центральная часть города |
| 1 | 569 | 150 |  | 150 |  | 150 |
| 2 | 445 | 1020 |  | 1020 |  | 1020 |
| 3 | 373 |  |  |  |  |  |
| 4 | 409 |  |  |  |  |  |
| 5 | 175 |  |  |  |  |  |
| 6 | 149 | 55 |  | 55 |  | 55 |
| 7 | 496 |  |  |  |  |  |
| 8 | 103 |  |  |  |  |  |
| 9 | 295 |  |  |  |  |  |
| 10 | 803 |  |  |  |  |  |
| 11 | 248 |  |  |  |  |  |
| 12 | 1060 |  |  |  |  |  |
| 13 | 899 |  |  |  |  |  |
| 14 | 714 |  |  |  |  |  |
| 15 | 834 |  |  |  |  |  |
| 16 | 1309 |  |  |  |  |  |
| 17 | 1812 |  |  |  |  |  |
| 18 | 670 |  |  |  | 165 | 165 |
| 19 | 801 |  |  |  | 275 | 275 |
| 20 | 713 |  |  |  |  |  |
| 21 | 967 |  |  |  |  |  |
| 22 | 744 |  |  |  | 275 | 275 |
| 23 | 1241 |  |  |  |  |  |
| 24 | 1185 |  |  |  |  |  |
| 25 | 778 |  |  |  |  |  |
| 26 | 1122 | 780 |  | 780 |  | 780 |
| 27 | 484 |  |  |  |  |  |
| 28 | 336 |  |  |  |  |  |
| 29 | 1031 |  |  |  |  |  |
| 30 | 659 |  |  |  | 165 | 165 |
| 31 | 398 |  |  |  |  |  |
| 32 | 50 |  |  |  |  |  |
| 33 | 267 |  |  |  |  |  |
| 34 | 297 |  |  |  |  |  |
| 35 | 485 |  |  |  |  |  |
| 36 | 398 |  |  |  |  |  |
| 37 | 159 |  |  |  |  |  |
| 38 | 160 |  |  |  |  |  |
| 39 | 194 |  |  |  |  |  |
| 40 | 203 |  |  |  | 165 | 165 |
| 41 | 164 |  |  |  |  |  |
| 42 | 309 |  |  |  |  |  |
| 43 | 207 |  |  |  |  |  |
| 44 | 27 |  |  |  |  |  |
| 45 | 171 |  |  |  |  |  |
| 46 | 64 |  |  |  |  |  |
| 47 | 560 |  |  |  |  |  |
| 48 | 221 |  |  |  |  |  |
| 49 | 647 | 880 |  | 880 |  | 880 |
| 50 | 177 |  |  |  |  |  |
| 51 | 57 |  |  |  |  |  |
| 52 | 422 |  |  |  |  |  |
| 53 | 708 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 27769 | 2885 | 0 | 2885 | 1045 | 3930 |
| п.Солнечный |
| 54 | 133 |  |  |  |  |  |
| 55 | 62 |  |  |  |  |  |
| 56 | 98 |  |  |  |  |  |
| 57 | 167 |  |  |  |  |  |
| 58 | 33 |  |  |  |  |  |
| 59 | 164 |  |  |  |  |  |
| 60 | 83 |  |  |  |  |  |
| 61 | - |  |  |  |  |  |
| 62 | 214 |  |  |  |  |  |
| 63 | 231 | 250 |  | 250 |  | 250 |
| 64 | 285 |  |  |  |  |  |
| 65 | 94 |  |  |  |  |  |
| 66 | 132 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1696 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| Коммунально-складские зоны |
| 67 | 875 |  |  |  |  |  |
| 68 | 220 |  |  |  |  |  |
| 69 | - |  |  |  |  |  |
| 70 | - |  |  |  |  |  |
| 71 | - |  |  |  |  |  |
| 72 | - |  |  |  |  |  |
| 73 | - |  |  |  |  |  |
| 74 | 94 |  |  |  |  |  |
| 75 | - |  |  |  |  |  |
| 76 | - |  |  |  |  |  |
| 77 | - |  |  |  |  |  |
| 78 | - |  |  |  |  |  |
| 79 | 79 |  |  |  |  |  |
| 80 | - |  |  |  |  |  |
| 81 | - |  |  |  |  |  |
| 82 | - |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с.Орочен-II |
| 83 | - |  |  |  |  |  |
| 84 | - |  |  |  |  |  |
| 85 | - |  |  |  |  |  |
| 86 | - |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 30733 | 3135 | 0 | 3135 | 1045 | 4180 |

## Промышленные и коммунально-складские территории.

Проектные предложения

Генеральным планом предусмотрено развитие промышленного района в юго-восточном районе города к югу от трассы железной дороги. Здесь предполагается размещение крупного железнодорожного узла с развитой инфраструктурой складских и промышленных территорий.

В пределах селитебной части города сохраняются предприятия и цеха местной промышленности, не нарушающие санитарно-гигиенические условия проживания в  прилегающих кварталах.

К коммунально-складским территориям относятся следующие организации: предприятии тепло-водоснабжения, канализации, очистки города, автохозяйства, склады городского и внегородского значения и пр.

В настоящее время коммунально-складские организации занимают участки, расположенные в разных частях города. Данным проектом предусмотрено как сохранение , так и упорядочение заброшенных коммунально-складских территорий с выносом их за пределы селитебной территории.

Генеральным планом предусмотрено размещение новой городской свалки за пределами водоохранной зоны реки Орто-Сала на левом склоне сопки в 3 км ниже моста через р. Орто-Сала и канализационных прудов-отстойников, выше ранее существующей свалки и размещение нового кладбища в районе ключа «Китайский на левом склоне ручья;

Отмеченные выше тенденции промышленного развития Алданского улуса в целом будут отражаться непосредственно на активизации деятельности производственной сферы г. Алдан – как в отношении роста показателей, так и определенного роста численности населения. В связи с этим генеральным планом предусмотрено резервные участки промышленных и коммунально-складских территорий в южной части города.

Площадь резервных территорий:

- для железнодорожного комплекса - 306.33 га

- для размещения промышленных и коммунально-складских нужд - 241,35 га

# ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА

## Организация транспорта и улично-дорожной сети

Существующее положение

Главной особенностью транспортной системы Алданского улуса является круглогодичность функционирования ведущих видов транспорта – автомобильного, железнодорожного и воздушного. По территории улуса проходит главная транспортная артерия республики – АЯАД, с 1992г. осуществляются перевозки грузов по строящейся  железной дороге Беркакит – Томмот – Якутск до жд. станции Алдан.

По территории города проходят главная автомобильная дорога федерального значения – М-56 «Лена» Б. Невер – Алдан – Якутск и железнодорожная магистраль – Беркакит – Алдан – Томмот.

Протяженность участка дороги федерального значения М-56 «Лена» проходящего через территорию населенного пункта составляет 12 км. Пропускная способность  автодороги – от 1000 до 3000 машин в сутки.

Протяженность уличной сети чрезмерно велика. Плотность уличной сети и размеры жилых кварталов соответствуют характеру застройки города малоэтажными зданиями с приусадебными участками.

На 1 января 2007 года количество частных легковых автомобилей по г.Алдан составляло – 5044 шт.

Проектное решение

Настоящим проектом предусматривается дальнейшее развитие улично-дорожной сети города, а также перенос в обход населенного пункта автодороги федерального значения.

В проекте принято несколько классов улиц и дорог:

- магистральные улицы и дороги (ширина в красных линиях  25-30 ширина проезжей части 7,0-14,0 м, протяженность 7,7 км);

- улицы и дороги местного значения (ширина в красных линиях  15-30 м.; ширина проезжей  части 6,0-14,0 м, протяженность 30,3 км);

- главная улица города (ширина в красных линиях  25-40 м.; ширина проезжей части 7,0-14,0 м, протяженность 2,4 км);

- внешние автомобильные дороги (ширина проезжей части 7,0-14,0 м, протяженность 10,1 км).

## 9.2.	Организация хранения и обслуживания легковых автомобилей

Проектом учтены сложившиеся основные транспортные направления улиц и дорог.

Общая протяженность улиц и дорог г.Алдан на расчетный срок составит 50,5 км.

Норма автомобилизации легкового индивидуального транспорта в проекте с учетом существующего уровня автомобилизации и темпов ее роста составляет на расчетный срок – 250 автомашин на 1 тысячу жителей.

Парк индивидуальных легковых автомобилей на расчетный срок составит – 7683 машин. Таким образом, необходимое количество маш/мест для постоянного хранения (гаражи) составит – 5877 маш/мест.

Для определения необходимого количества станций технического обслуживания (СТО) автомобилей принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

Потребность в автозаправочных станциях (АЗС) принята из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Нормативное расчетное количество постов СТО в г.Алдан на расчетный срок составит – 39 пост, количество топливо-раздаточных колонок на расчетный срок – 7 шт.

Общая площадь дорог и улиц в пределах поселковой черты составит – 213 га.

Площадь территории внешних дорог – 70,7 га.

Итого общая площадь всех дорог и улиц в пределах поселковой черты на расчетный срок составляет 283,7 га.

Сведения о гаражах индивидуальных автомобилей (более 25 машино-мест)

По состоянию на 01.01.2007 г.

| №№ пп | Наименование кооператива | Адрес | Тип (боксовые, манежные, подземные) | Этажность | Территория га | Вместимость мест | Возможность расширения мест га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Северная | ул. Юбилейная | боксовые | 1 | 0,48 | 60 | 100/0,7 |
| 2 | Топограф-геодезист | пер. Спортивный |  |  | 0,53 | 40 | 50/0,6 |
| 3 | Спортивная | пер. Спортивный |  |  | 0,27 | 30 | - |
| 4 | ЗЖБИ | ул. Дивизионная |  |  | 1,04 | 125 | 150/1,04 |
| 5 | Тир | ул. Быкова |  |  | 0,88 | 115 | - |
| 6 | Геолог | ул. Билибина |  |  | 1,80 | 200 | 250/1,8 |
| 7 | Сосновая | ул. Сосновая |  |  | 1,70 | 130 | 150/1,7 |
| 8 | ЦРБ | ул. Комарова |  |  | 0,20 | 35 | - |
| 9 | Связист-1 | ул. Комсомольская |  |  | 0,30 | 45 | - |
| 10 | Связист-3 | II квартал |  |  | 0,27 | 50 | 100/0,8 |
| 11 | Автомобилист | ул. Космачева |  |  | 0,20 | 44 | - |
| 12 | Драгстроймонтаж | ул. Комарова |  |  | 0,58 | 40 | 80/1,0 |
| 13 | Тырканда | ул. Маяковского |  |  | 2,40 | 325 | 600/5,0 |
| 14 | Аэропорт | ул. Маяковского |  |  | 0,28 | 35 | 100/1,0 |
| 15 | ЦЭЛ | ул. Красноармейская |  |  | 0,40 | 60 | - |
| 16 | ИВС | ул. Заортосалинская |  |  | 0,16 | 30 | - |
| 17 | ПАТО | ул. Космачева |  |  | 2,6 | 300 | 400/3,5 |
| 18 | Дорожник | пер. Дорожный |  |  | 0,75 | 115 | - |
| 19 | Семеновская | ул. Семенова |  |  | 0,3 | 50 | 60/0,3 |
| 20 |  | пер. Дорожный |  |  | 0,16 | 30 | - |
| 21 | Автовокзал | ул. Дивизионная |  |  | 0,33 | 55 | - |
| 22 | СЭС | ул. Октябрьская |  |  | 0,16 | 40 | - |
|  |  |  |  |  |  | 1954 |  |

Общее количество машин, обеспеченных гаражами. 3510 гаражей в городе оформлено.

# ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Характеристика существующей схемы дождевой канализации

Схема дождевой канализации – бетонные и грунтовые открытые лотки, объединенные в общую сеть со сбросом в естественные водотоки - реки Орто-Сала, руч. Незаметный. Очистки стоков нет.

Протяженность сети дождевой канализации составляет 20, 927 км. Охват территории системой дождевой канализации в % - 70 % капитальная застройка, 30 % индивидуальная.

Проектные решения

Намечаемые решения генерального плана и характер природных условий территории города определили следующие мероприятия по инженерной подготовке территории :

- устройство городского пруда (регулирование стока р. Орто - Сала);

- благоустройство поймы и регулирование русла р. Орто – Сала;

- благоустройство ручья Незаметный;

- организация поверхностного стока.

Схема инженерной подготовки территории выполнена в М1: 2000

## Устройство городского пруда (зона отдыха и купания)

При помощи плотины, устроенной поперёк русла в пойме Орто-Сала образовался пруд для отдыха и купания.

Для дальнейшей эксплуатации зоны отдыха следует предусмотреть укрепление плотины путем устройства трапецеидального профиля из каменной наброски и гравелистого грунта с устройством со стороны напорного откоса противофильтрационного экрана из глинистого грунта толщиной 0,5-1,0 м, а также врезки глиняного зуба до водонепроницаемых пород. Как вариант можно рассмотреть устройство укрепления из габионов.

Проведение предупредительных мер против фильтрации одновременно с основными работами по устройству плотины необходимо во избежание значительных потерь воды из водоёма, которые могут быть из-за характера грунтов (галечники, пески), слагающих его чашу.

Наполнение пруда и полный водообмен в нём, предусматриваются в период паводков на реке во время весеннего половодья в мае-июне и летом во время обильных дождей.

Для сброса излишних вод или полного опорожнения пруда предусматривается устройство водопропускных сооружений в виде шахтного водосброса, совмещённого с донным водоспуском.

Для пропуска такого расхода потребуется устройство шахтного водосброса диаметром около 3,0м при уклоне 0.008 %.

Площадь зеркала пруда при этом составит около 8,0 га и длина около 450 м.

Плотина общей длиной около 400 м, а участок подпертого горизонта воды (вдоль плотины) составит около 300 м.

Наибольшая глубина воды у плотины равна 6,0 м, а высота плотины с учётом максимального горизонта и высоты вскатывания волны составит 8.0 м. Ширина плотины по гребню принята 5.0 м, заложение откосов: верхового 1:3, низового 1:2.

Проектируемый объем пруда не вместит всех талых вод весеннего паводкового стока, для чего предусматривается указанный выше шахтный водосброс.

Прибрежная территория пруда подсыпается и отводят под луговые и древесные насаждения. Предлагается полное благоустройство территории и создание одного из лучших мест отдыха для горожан.

Береговая линия намечается (по возможности) прямолинейной, достаточно крутыми откосами заложением 1:1,5.

## Благоустройство поймы и регулирование русла р. Орто-Сала.

На р. Орто-Сала проектом намечаются работы по благоустройству её русла и поймы в пределах городской территории. В пойме имеется множество отвалов грунта, и котлованов, ям заполненных водой.

Основным мероприятием по благоустройству поймы Орто- Сала будут являться планировочные работы, связанные с перемещением грунта. После проведения планировочных работ в пойме а также полного окончания работ предусматривается её озеленение.

Благоустройство поймы р.Орто-Сала. предусматривается на общей площади около 50 га. Одновременно с благоустройством поймы проектом предусматривается расчистка и выпрямление русла реки. Ширина по дну русла реки около 2.0 м, ширине по верху около 10.0 м и заложение береговых откосов 1:1,5.

Задачей намечаемого регулирования русла является сосредоточение всего меженного и паводкового расхода в одном русле. Общее протяжение регулируемого участка реки составит около 3.0 км. Грунт, получаемый при регулировании русла, предусматривается использовать на подсыпку поймы. Регулирование русла р. Орто-Сала также будет являться противоналедным мероприятием в пойме реки.

## Благоустройство ручья Незаметного (городской канал)

Правобережный приток р.Орто-Сала-ручей Незаметный, протекающий с северо-востока на юго-запад в пределах городской застройки, требует полного благоустройства.

На первую очередь проектом намечается расчистка и частичная планировка откосов ручья, что одновременно будет являться мероприятием по подготовке полного благоустройства ручья на расчётный срок. На расчётный срок ручей Незаметный предусматривается открытый городской канал шириной по дну 1 м, ширине по верху 4,0 м и заложением откосов 1:1,5. Земляные работы по благоустройству канала и поймы ручья намечаются на общей площади около 80 га, в том числе на первую очередь на 40 га. Сохраняемые участки канавы войдут в общую систему организации поверхностного стока на городской территории.

## Организация поверхностного стока.

Нагорные канавы.

Защита городской территории от поверхностного стока поступающего с водосборной площади, расположенной за пределами планируемой территории, намечается системой нагорных канав.

Отвод ливневых и талых вод нагорными канавам с внешнего бассейна предусматривается в водоприёмники, в основном минуя внутригородскую систему ливневой канализации, чтобы не транспортировать сток с нагорного бассейна через жилые районы.

Нагорные канавы трассируются вдоль горизонталей склонов с устройством вдоль низового откоса канавы валика грунта, вынимаемого при профилировании последней, чем достигается дополнительное увеличение её пропускной способности,

В результате ориентировочных расчётов максимальные расходы могут быть пропущены по канавам поперечного сечения шириной по дну от 1.0 до 1.5 м, глубиной наполнения до 1.2 м, заложением откосов 1:1.5.

Укрепление дна и откосов канав решается одерновкой для участков с небольшими уклонами (до 0,01). На участках с большими уклонами / от 0.01 до 0.03/ в качестве одежды канав предусматривается одиночное мощение.

Нагорные канавы проектируются как первоочередное мероприятие, строительство которых должно предшествовать организации внутригородской сети водостоков.

Внутригородские водостоки.

Отвод поверхностных вод с территории капитальной многоэтажной застройки, с территории существующей деревянной застройки и коммунально-складской территории города, решается путём устройства открытых водостоков из железобетонных лотков.

Первичными водостоками будут служить уличные бордюрные лотки, собирающие воду с внутриквартальной территории и улиц, и подводящие через водоотводные железобетонные лотки очистным сооружениям. Основным водоприёмником будет служить ручей Незаметный (городской канал).

Проектом предусматривается механическая очистка поверхностных стоков (дождевых, от мойки дорожных покрытий и таяния снегов), в прудах отстойниках оборудованных бензо-нефтеловушками. Очистные сооружения располагаются в устьевой части ручья Незаметный.

Вертикальная планировка.

Селитебная территория г. Алдана расположена в пределах горного массива в области Алданских увалов на берегах р.Орто-Сала и впадающего в неё ключа Незаметного. Превышение увалов над долиной р. Орто-Сала около 100-150 м.

Наличие местами островной мерзлоты является неблагоприятным фактором для строительства. Поэтому работы по смягчению профиля улиц должны производиться в основном с максимальным приближением к существующему рельефу или за счёт подсыпок. Устройство дорожного полотна должно отвечать требованием строительства в условиях вечной мерзлоты, в частности при подсыпке необходимо применять хорошо дренирующие грунты.

При планировке уличной сети наименьший продольный уклон принят 5% и как исключение, для улиц с асфальтобетонным покрытием, 4% что обеспечивает поверхностный сток по системе уличных лотков. Максимальные уклоны по магистральным улицам не превышают 7%, а по существующим жилым улицам уклоны достигают 10%.

Вертикальная планировка городской территории включает в свой состав следующие работы:

I. Планировочные работы внутри микрорайонов, заключающиеся в устройстве площадок под здания, в распределении котлованной земли и в засыпке или срезке микрорельефа.

2. Планировочные работы по уличной сети – выравнивание профиля, смягчение уклонов, пересечение через ложбины и т.п.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | Показатели | Ед. изм. | Совр. сост-е на 01.01. 2006 г. | I-я очередь 2011 | Расчет. срок 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |
| 1.1. | Общая площадь земель поселения в установленных границах (по проекту*) | га | 4016 | 5043 | 8125,69 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | жилых зон | га | 338,0 |  | 595,41 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - малоэтажная (1-2 эт. блокированная) городского типа застройка | -((- | 171,0 |  | 158,94 |
|  | - индивидуальная усадебная застройка | -((- | 167,0 |  | 436,47 |
|  | общественно-деловых зон | -((- | 57,04 |  | 129,57 |
|  | производственных зон | -((- | 227,65 |  | 751,67 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур (аэропорт) | -((- |  |  |  |
|  | коммунально-складских зон | -((- |  |  | 73,41 |
|  | рекреационных зон | -((- | 177,10 |  | 107,68 |
|  | зон специального назначения | -((- |  |  |  |
| 1.2. | Из общей площади земель поселения территории общего пользования | -((- |  |  |  |
|  | из них |  |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования (парк, терр-я стадиона) | -((- | 2191,68 |  | 2191,68 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | -((- |  |  | 70,7 |
|  | прочие территории общего пользования | -((- |  |  |  |
| 1.3 | Из общей площади земель поселения территории резерва для развития поселения | -((- | - | - | 349,74 |

*) Общая площадь земель в проектных границах поселения

| 2. | Население |
| --- | --- |
| 2.1. | Численность населения | тыс. чел. | 23,262 | 25,129 | 30,731 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | чел/% | 5,728 /24 | 6,030 /24 | 7,375 /24 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | -((- | 11,409 /49 | 12,313 /49 | 15,058 /49 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -((- | 6,276 /27 | 6,786 /27 | 8,298 /27 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд -всего: | тыс. м2 общ. пл.кв. | 421,882 | 493,190 | 707,117 |
| 3.2. | в том числе: | тыс. м2/% |  |  |  |
|  | - в малоэтажных (1-2 эт.) квартирного типа домах | -((- | 352,298 | 384,468 | 455,711 |
|  | - в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками | -((- | 69,584 | 108,722 | 251,406 |
| 3.3. | Убыль жилищного фонда - всего | -((- |  | 54,03 | 162,094 |
| 3.4. | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: | -((- |  |  |  |
|  | - техническому состоянию | -((- |  | 54,03 | 135,814 |
|  | - реконструкции | -((- |  |  | 26,28 |
| 3.5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общ. пл. кв. |  | 367,850 | 205,756 |
| 3.6. | Новое жилищное строительство - всего | -((- |  | 125,34 | 376,02 |
| 3.7. | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  | 125,34 | 376,02 |
|  | В том числе - многоквартирная застройка (1-2 эт.) | -((- |  | 97,76 | 240,65 |
|  | - индивидуальная усадебная застройка | -((- |  | 27,58 | 135,37 |
| 3.8. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | -((- |  |  |  |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки | -((- |  |  |  |
| 3.9. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел | 17 | 20 | 24 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 9 | 11 | 19 |
| 4.2 | Общеобразовательный школы | мест | 9 | 10 | 14 |
| 4.3 | ЦУБ | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.4 | Поликлиники. | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли | м2 торг.пл. |  |  |  |
| 4.5 | Администрация улуса |  | 1 | 1 | 1 |
| 4.6 | Администрация наслега | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.7 | Прокуратура | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.8 | Казначейство | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.8 | Административное здание соцобеспечения | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.9 | Центр социальной помощи | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.10 | Коммерческий банк | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.11 | Административное здание «Сахателеком» | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.12 | Гостиница с рестораном | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.13 | Пожарное депо | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.14 | Административное здание РОВД | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.15 | Культурно-спортивный центр | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.16 | Этнокультурный центр | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.17 | Редакция | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.18 | Крестьянский рынок | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.19 | Отделение связи | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.20 | Роспотребнадзор, СЭС | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.21 | Православная церковь | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.22 | Архив | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.23 | Музей | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.24 | Музыкальная школа | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.25 | Управление образования | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.26 | Пекарня | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.27 | Управление пенсионной службы | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.28 | Нарсуд | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.29 | Баня | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 4.30 | Аптека | -((- | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность линий общественного транспорта | км | - | - | 10,1 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети |  | - | - | 40,4 |
| 5.3 | Аэропорт местного значения | ед-ц | 1 | 1 | 1 |
| 5.4 | Обеспеченность населения инд. легковыми автомобилями | авт. | 5044 | 6363 | 7683 |
| 6. | Водоснабжение |
| 6.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | 7650,5 | 10070,95 | 17332,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | -((- | 6452,4 | 8711,4 | 15488,4 |
|  | - на производственные нужды | -((- | 1198,1 | 1359,55 | 1843,9 |
| 6.2 | Производительность водозаборных сооружений | м3/час |  |  |  |
| 6.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | м3 на чел. |  |  |  |
|  | В том числе - на хозяйственно-питьевые нужды | -((- |  |  |  |
| 6.4 | Протяженность сетей | км. |  |  |  |
| 7 | Канализация |
| 7.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/сут | 6452,4 | 8711,4 | 15488,4 |
| 7.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -((- |  |  |  |
| 7.3 | Протяженность сетей | км | 135 |  |  |
| 8 | Электроснабжение |
| 8.1 | Потребность в электроэнергии - всего | тыс. кВт.ч./год |  | 79640 | 101155 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | -((- |  | 44690 | 55860 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -((- |  | 24700 | 33805 |
|  | - сельское хозяйство |  |  | 6830 | 7650 |
|  | - на прочие нужды и потери в сетях | -((- |  | 3420 | 3840 |
| 8.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. |  | 950 | 1100 |
| 8.3 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 9 | Теплоснабжение |
| 9.1 | Потребление тепла | МВт | 106,5 |  | 153,4 |
| 9.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | МВт |  |  | 109,6 |
| 9.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | МВт |  |  | 43,81 |
| 9.4 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 10 | Связь |
| 10.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | - | - | - |
| 10.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 23961 | 26000 | 30731 |
| 10.3 | Отделение связи (группа, кол-во) | объект | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Инженерная подготовка территории |
| 11.1 | - протяженность берегоукрепительной дамбы | км |  |  |  |
| 11.2 | - протяженность набережной | км | 3 | 3 | 3 |
| 11.3 | - протяженность дренажей | км |  |  |  |
| 11.4 | -протяженность водоотводных лотков | км |  |  |  |
| 12 | Санитарная очистка территории |
| 12.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | - | - |
| 12.2 | Общая площадь свалок | га | 8,38 | - | 8,0 |
| 13 | Ритуальное обслуживание населения |
| 13.1 | Общее количество кладбищ | га | 19,85 | - | 32,85 |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Распоряжение № 328 от 31.07.07 г. О предоставлении исходных данных для разработки проекта  «Генерального плана г. Алдана». Приложение 1.

- Техническое задание к контракту №12 от «12» мая 2007 г.

- Протокол совещания при главе администрации МО «Город Алдан» от 20 декабря 2007 г.

- Протокол совещания по «Разработке генерального плана города Алдан» от 17 марта 2008 г.

- Протокол совещания при главе администрации МО «Город Алдан» по разработке «Генерального плана территории МО «Город Алдан»» от 16 апреля 2008 г.

- Протокол публичных слушаний по разработке документа территориального планирования «Генеральный план территории МО «Город Алдан» (г. Алдан, с. II-Орочен) г. Алдан, 27.05.2008г.».

- Приложение к протоколу публичных слушаний, от 02.06.2008г., № 2147.

- Минстрой РС(Я). Заключение к проекту Генерального плана территории МО «Город Алдан» (г. Алдан, с. II-Орочен), от 23.06.2008г., № 05/16-525.